ABSTRAK

Zuntarno Huda, 2010. Konstruksi, Cara Kerja dan Troubleshooting Sistem Central Lock Isuzu Panther Tipe Hi-Grade. Laporan Tugas Akhir. Teknik Mesin DIII. Fakultas Teknik. Universitas Negeri Semarang.

Kemajuan di bidang otomotif semakin tahun terus berkembang. Hal ini ditunjukkan dengan semakin banyaknya kendaraan yang ada di pasaran yang telah mengalami berbagai macam penyempurnaan. Mobil sekarang dilengkapi dengan adanya penambahan elektrikal bodi yang terus berkembang, sistem central lock sebagai salah satu bagian dari sistem elektrikal bodi, pengetahuan mengenai konstruksi dan cara kerja sistem central lock sangatlah penting untuk mengetahui troubleshooting pada sistem central lock ketika terjadi kerusakan sehingga dapat memperbaikinya. Tujuan yang dicapai dalam tugas akhir ini untuk mengetahui konstruksi pada sistem central lock Isuzu Panther Tipe Hi-Grade, untuk mengetahui cara kerja sistem central lock pada Isuzu Panther Tipe Hi-Grade, untuk menganalisis gangguan-gangguan yang terjadi pada sistem central lock Isuzu Panther Tipe Hi-Grade secara runtut dan cara mengatasinya.

Sistem central lock adalah suatu sistem yang dirancang untuk mengunci dan membuka semua pintu mobil dengan hanya menekan remote control. Konstruksi sistem central lock terdiri dari door lock actuator, door locking mechanism, door lock control unit, baterai serta komponen-komponen pendukung lainnya. Gangguan sistem central lock diantaranya kerusakan pada sekring, kontak massa, konektor, door lock switch, door lock actuator, door lock mechanism dan cable harness, dapat diatasi dengan memperbaiki atau menggantinya.

Tugas Akhir dengan judul Konstruksi, Cara Kerja dan Troubleshooting Sistem Central Lock Isuzu Panther Tipe Hi-Grade dapat disimpulkan : konstruksi utama sistem central lock yaitu door lock actuator, door lock control unit, door locking mechanism dan baterai, cara kerja sistem central lock ditentukan oleh arah arus yang masuk ke door lock actuator yang dikendalikan oleh door lock control unit, permasalahan yang sering terjadi pada sistem central lock adalah pada sekring, kontak massa, konektor, door lock switch, door lock actuator, door locking mechanism dan cable harness, komponen-komponen yang mengalami masalah tersebut pada umumnya dilakukan perbaikan terlebih dahulu, jika diperlukan penggantian maka diganti

Kata kunci : konstruksi, cara kerja, troubleshooting, sistem central lock