ABSTRAK

Jatmiko. 2011. ”PENGARUH PENGAPLIKASIAN SISTEM DISTRIBUTORLESS IGNITION TERHADAP PERFORMA MESIN TURBO 4E-FTE ”. Skripsi, Program Studi Pendidikan Teknik Mesin S1 Jurusan Teknik Mesin Fakultas Teknik Universitas Negeri Semarang. Pembimbing I Hadromi, S.Pd, MT, pembimbing II Dr. M. Khumaedi.

Kata kunci: Pengaruh, Pengaplikasian, Mesin Turbo 4E-FTE

Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah sebarapa besar pengaruh performa mesin turbo 4E-FTE pada penggunaan distributor standar dibandingkan dengan Distributorless ignition. Penelitian bertujuan untuk mengatahui performa mesin turbo 4E-FTE pada penggunaan distributor standar dibandingkan dengan distributorless ignition. Desain eksperimen menggunakan The static group comperation: randomized control group only. Daya dan torsi yang akan diuji pada penggunaan distributor standar dan distributorless ignition pada putaran 800, 1200, 1600, 2000 rpm dengan menggunakan alat uji dynometer. Data penelitian kemudian dianalisis dengan uji statistik deskripitf dan uji Friedman. Berdasarkan  hasil analisis data, bahwa pengaplikasian Distributorless Ignition  terhadap performa mesin turbo 4E-FTE. Pada putaran mesin 800 rpm terjadi peningkatan daya dan torsi yang signifikan yaitu peningkatan torsi. Akan tetapi pada rpm 1200, 1600, 2000 terjadi penurunan daya dan torsi mesin. Uji Friedman untuk taraf signifikansi 0.05%. hasil pengujian Daya diperoleh Sig. = 0.000 dan untuk Torsi Sig. = 0.000. Karena  untuk Daya dan Torsi lebih kecil dari taraf signifikansi 0.05% maka dapat disimpulkan bahwa data yang diperoleh dari hasil pengujian berdistribusi normal. Sehingga Ho ditolak, dan Ha diterima, artinya hipotesis ada peningkatan daya dan torsi  pada pengaplikasian sistem distributorless ignition  terhadap performa mesin turbo 4E-FTE.