ABSTRAK

Djumari. 2011. Pemanfaatan Limbah Batu Bara (Fly Ash) Sebagai Bahan Campuran  Pembuatan Batako Ditinjau Dari kuat Tekan dan Serapan Air.   Jurusan   Teknik   Sipil,   Fakultas   Teknik,   Universitas   Negeri Semarang, Pembimbing : Ir. Agung Sutarto, M.T. dan Pembimbing : Endah Kanti Pangestuti, S.T., M.T.

Kata Kunci : Batako, abu terbang, kuat tekan dan serapan air

Batako atau Bata Semen Berlubang adalah komponen bahan bangunan	yang	digunakan untuk	dinding dan	dibuat	secara sederhana dari campuran sement portland, pasir dan air dengan atau tanpa aditif,  menggunakan  mesin  cetak  manual  atau mesin  cetak getar tekan. Penggunaan batako tidak memerlukan persyaratan yang terlalu tinggi dan akan lebih baik jika harganya murah dan memiliki kualitas yang baik. Oleh karena itu diperlukan alternatif bahan ikat lain	yang	harganya lebih	  murah	dan	diprediksikan	 dapat meningkatkan kuat tekan batako. Bahan alternatif yang  digunakan dalam penelitian ini adalah limbah sisa pembakaran batu bara yaitu abu terbang.

Variabel  bebas  dalam  penelitian  ini  adalah  persentase  abu terbang  yang digunakan dalam batako. Sedangkan variabel terikat adalah	kuat	tekan	dan	serapan	air	pada	batako.	Penelitian menggunakan   komposisi   campuran   dengan   perbandingan   berat bahan susun batako yang terdiri dari semen portland pozolan (PPC), abu terbang (FS) dan pasir  (PS). Perbandingan komposisi campuran yang dipakai adalah dengan persentase abu terbang  terhadap  berat semen. Perbandingan tersebut adalah dengan komposisi abu terbang sebesar 0% (1PPC : 0FS : 6PS), komposisi abu terbang sebesar 10% (0,9PPC : 0,1FS : 6PS), komposisi abu terbang sebesar 20% (0,8PPC

: 0,2FS : 6PS), komposisi abu terbang sebesar 30% (0,7PPC : 0,3FS :

6PS), komposisi abu terbang sebesar 40% (0,6PPC : 0,4FS : 6PS), komposisi abu terbang sebesar 70% (0,3PPC : 0,7FS : 6PS). Sampel yang  diuji  kuat  tekan  dan  serapan  airnya  adalah  sampel  batako dengan ukuran 40 cm x 10 cm x 20 cm.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan didapatkan hasil bahwa penambahan abu terbang dengan persentase tertentu dari berat   semen   ternyata   dapat   meningkatkan   kuat   tekan   batako. Peningkatan kuat tekan ini terjadi pada persentase 10% dengan kuat tekan rata-rata 16,35 kg/cm2; persentase 20% dengan kuat tekan rata- rata 17,10 kg/cm2; persentase 30% dengan kuat tekan rata-rata 19,59

kg/cm2; persentase 40% dengan kuat tekan rata-rata 17,16 kg/cm2; persentase 70% dengan kuat tekan rata-rata 9,80 kg/cm2  sedangkan pada  persentase  0%  kuat  tekan  rata-rata  sebesar  16,35  kg/cm2. Penambahan abu terbang pada  bahan ikat semen portland pozolan membuat batako menjadi lebih kedap air  karena nilai serapan air batako  menjadi  semakin  lebih  rendah.  Serapan  air  pada  batako dengan abu terbang 0% adalah sebesar 12,55%, pada persentase 10% sebesar   12,45%,   pada   persentase   20%   sebesar   11,92%,   pada persentase   30%  sebesar  11,48%,  pada  persentase  40%  sebesar

11,07%,  pada persentase 70% sebesar 8,81%.