ABSTRAK

Baskoro, Eko 2011; Pra Perencanaan Terminal Antar Moda (Sepeda Dan Sepeda Motor) Di Zona Tengah Universitas Negeri Semarang. Skripsi. Jurusan Teknik Sipil, Fakultas Teknik. Universitas Negeri Semarang. Pembimbing I Alfa Narendra, ST, MT ; II. Teguh Prihanto, ST, MT.

Kata kunci : Pra Perencanaan, Terminal Antar Moda, Zona Tengah

Pra Perencanaan terminal antar moda (sepeda dan sepeda motor) di Universitas Negeri Semarang merupakan salah satu program untuk mengembangkan Universitas Konservasi yaitu universitas yang perduli terhadap kelestarian lingkungan. Desain terminal yang telah dibuat, bertujuan untuk membuat sarana parkir sentral dan tempat bertukar moda antara sepeda motor dan sepeda di zona tengah Universitas Negeri Semarang. Data jumlah volume kendaraan sepeda motor di zona tengah Universitas Negeri Semarang digunakan sebagai dasar perencanaan dalam menentukan jumlah KRP terminal. Penataan parkir dan pola pengkajian terminal  mengacu pada Pedoman Teknis Penyelenggaraan Fasilitas Parkir, (Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, 1996). Serta penataan terminal dan pola pengkajiannya juga mengacu pada Keputusan Menteri Perhubungan, Nomor 31 Tahun 1995 Tentang Terminal Transportasi Jalan.

Permasalahan  yang dikaji adalah bagaimana mendesain terminal yang sesuai untuk di terapkan di lingkungan Universitas Negeri Semarang serta fasilitas apa saja yang di perlukan  dan dapat mendukung program penggunaan sepeda sebagai alat transportasi lingkup Universitas Negeri Semarang dapat terlaksana. Metode pada penelitian ini adalah dengan observasi lapangan tentang kondisi fisik dan luas lahan terminal, observasi pada bengkel sepeda, observasi pada rak sepeda di Universitas Negeri Semarang, wawancara untuk kebutuhan bengkel sepeda di Universitas Negeri Semarang mengenai kebutuhan apa saja yang di perlukan untuk bengkel sepeda di Universitas Negeri Semarang. Serta membuat posisi parkir sepeda selang-seling untuk efisiensi ruang SRP dan kemudahan dalam pengambilan atau pengembalian sepeda. Setelah penelitian selesai dilakukan dilakukan perancangan dengan menggunakan data-data hasil penelitian dan kajian pustaka yang ada.

Hasil penelitian menunjukan bahwa setelah dibuat gambar perencanaan terminal, maka didapat jumlah SRP untuk sepeda motor sebanyak 1350 buah sepeda motor dengan pola parkir pulau dan sepeda sebanyak 1161 buah sepeda dengan posisi parkir selang-seling, serta beberapa fasilitas pendukung terminal diantaranya ruang pengelola, ruang penjaga, mushola, bengkel, dan lavalatory. Dari hasil penelitian yang dilakukan, saran yang dapat diajukan dalam penelitian ini adalah hendaknya Universitas Negeri Semarang merealisasikan pembuatan terminal antar moda ini agar civitas akademika dapat menggunakan fasilitas tersebut dan dapat mendukung berkembangnya program Universitas Konservasi.