ABSTRAK

Dedy Aries Setyawan. 2011.Mekanisme dan Trouble Shooting Sistem Diferensial serta Perhitungan Penguatan Momen dari Drive Pinion terhadap Axle pada Isuzu Panter HI-GRADE. Tugas Akhir. Teknik Mesin DIII. Fakultas Teknik. Universitas Negeri Semarang.

Perkembangan teknologi pada bidang otomotif khususnya pada mobil sangat pesat. Hal ini mendorong manusia untuk selalu belajar guna mengetahui lebih mendalam tentang sistem pemindah daya (power train) dan berdasarkan dari permasalahan yang diangkat dalam penulisan Tugas Akhir ini adalah ingin mengetahui konstruksi, mekanisme kerja, cara mengatasi gangguan dan cara memelihara diferensial serta perhitungan momen pada Isuzu Panter HI-GRADE.

Diferensial hypoid bevel dapat berfungsi dengan baik apabila komponen-komponennya tidak mengalami kerusakan dan jangan sampai terlambat dalam pemberian/penggantian minyak pelumas pada diferensial hypoid bevel, sebab hal tersebut dapat mengakibatkan persinggungan gigi yang keras dan akibatnya gigi akan aus serta posisi drive pinion dan ring gear akan berubah dan pemberian minyak pelumas sesuai dengan SAE 90 maka tidak akan merusak konstruksi gigi-gigi dari diferensial hypoid bevel.

Dua buah gigi pinion (differential pinion) dan dua buah roda gigi sisi (side gear) diletakkan dalam differential case menjadi satu dengan ring gear, sehingga bila differential case berputar, differential pinion yang terikat pada differential case melalui diferensial poros pinion (pinion shaft) ikut berputar menyebabkan roda gigi sisi (side gear) juga berputar.

Proses kerja diferensial hypoid bevel adalah drive pinion mendapatkan beban dari propeller shaft untuk menggerakkan ring gear, oleh karena itu drive pinion dan ring gear akan mengalami keausan dan menimbulkan backlash yang mengakibatkan terjadinya gejala troubleshoting.

Komponen-komponen utama diferensial pada Isuzu Panter HI-GRADE adalah : Roda gigi pinion (drive pinion), poros pinion (pinion shaft), roda gigi sisi (side gear), gigi pinion (differential pinion), roda gigi cincin (ring gear) dan differential carrier, bantalan-bantalan, mur penyetel bantalan, perapat oli (oil seal) dan poros-poros roda belakang.