ABSTRAK

Nur Faqih Jamaludin. 2011. Troubleshooting Sistem Kelistrikan Body Sepeda Motor Yamaha Vega R. Tugas Akhir. Teknik Mesin D3. Fakultas Teknik Universitas Negeri Semarang.

Tujuan dari penulisan Tugas Akhir ini adalah untuk mengkaji pengertian, fungsi, konstruksi dan mencari troubleshooting (kerusakan) sistem kelistrikan pada sepeda motor yamaha vega R. Sehingga penulis dapat memperoleh manfaat tentang kejelasan dan mampu menjelaskan tentang komponen dan fungsi, serta mengenali dan memperbaiki setiap kerusakan pada sistem kelistrikan body sepeda motor yamaha vega R.

Sistem kelistrikan body pada sepeda motor sangat penting, karena berfungsi untuk penerangan dan memberi isyarat kepada pengendara lain dan memudahkan kita pada saat berkendara di malam hari, Setiap sepeda motor dilengkapi dengan beberapa rangkaian sistem kelistrikan. Dalam hal ini perlu adanya perbaikan apabila terjadi kerusakan pada sistem kelistrikan body di sepeda motor agar kita merasa nyaman pada saat berkendara baik di siang hari atau malam hari.

Permasalahan atau kerusakan pada sistem kelistrikan body harus diperiksa setiap waktu, karena untuk memastikan apakah sistem kelistrikan bekerja dengan baik, apabila dalam sistem kelistrikan terdapat sistem yang tidak berfungsi dengan baik maka kita harus mencari dimana letak kerusakan sistem dan memperbaiki agar bisa bekerja dengan baik. Kerusakan yang terjadi pada sistem kelistrikan body meliputi lampu kepala dan lampu indikator tidak menyala, memeriksa bohlam lampu apakah putus atau tidak, memeriksa switch dan memeriksa soket dan kabel. Lampu rem tidak menyala, memeriksa bohlam lampu, switch rem, soket dan kabel. Lampu tanda belok tidak menyala atau berkedip, apabila tidak menyala periksa bohlam lampu, soket, kabel dan switch, apabila tidak berkedip periksa flasher apakah putus atau sambungan soket terputus. Klakson tidak berbunyi, periksan switch, kabel, sambungan soket, dan memeriksa membram pada klakson. Indikator bensin tidak bekerja, periksa pada panel spidometer apakah sambungan kabel masih baik atau tidak, dan periksa komponen yang ada pada tangki. Apabila sistem kelistrikan tidak berfungsi, maka memeriksa baterai apakah tegangannya masih normal, dan kondisi baterai apakah sudah rusak (drop) atau baik. Setiap kerusakan yang terjadi pada sistem kelistrikan harus diperiksa dan diperbaikan dengan baik dan benar untuk mendapatkan hasil yang maksimal.