ABSTRAK

Nugroho,Iqbal Adi. 2010. Studi Eksplorasi Mesin Penyejuk Ruangan di Gedung FT. Tugas Akhir, Teknik Elektro D III, Jurusan Teknik Elektro, Universitas Negeri Semarang. Drs. Y. Primadiyono.M.T

Mesin penyejuk ruangan atau air conditioner merupakan sebuah mesin pendingin yang digunakan untuk mengatur udara pada sebuah ruangan. Air conditioner dinilai penting sebagai solusi untuk mengurangi rasa panas yang di alami manusia. Untuk menentukan besarnya kapasitas pendinginan air conditioner dapat dilakukan menggunakan Perhitungan Beban Pendinginan. Dalam melakukan Perhitungan Beban Pendinginan ini banyak faktor yang dapat mempengaruhi kapasitas pendinginan seperti, arah matahari, luas ruangan. Luas jendela ruangan dan lain sebagainya. Dengan perhitungan yang baik maka akan dapat ditentukan berapa besarnya kapasitas pendinginan yang sesuai untuk sebuah ruangan.

Oleh karena itu, Penulis melakukan penelitian pada ruangan – ruangan yang terpasang air conditioner di gedung Fakultas Teknik Universitas Negeri Semarang Untuk mengetahui besarnya kapasitas pendinginan yang terpasang dan untuk mengetahui ruangan – ruangan yang sudah sesuai dan belum sesui kapasitas pendinginan air conditionernya.

Untuk memperoleh data yang diinginakan, metode penelitian yang digunakan adalah dengan cara melalukan pengamatan terhadap objek yaitu kondisi ruangan untuk mengetahui kapasitas pendinginan yang digunakan dan melakukan pengukuran secara langsung pada ruangan dan dilanjutkan dengan melakukan perhitungan beban pendinginan. Setelah itu dilakukan perbandingan antara hasil pengamatan dan hasil perhitungan untuk mengetahui sudah sesuaikah kapasitas pendinginan air conditioner yang digunakan pada ruangan.

Dalam penelitian yang telah dilaksanakan, peneliti dapat mengetahui ruangan – ruangan mana saja yang sudah sesuai atau belum sesuai kapasitas pendinginan air conditionernya. Dan untuk ruangan – rungan yang belum sesuai kapasitas pendinginan air conditionernya, dapat dilakukan perbaikan dengan berpedoman pada perhitungan yang didapatkan dalam penelitian.

Berdasarkan penelitian, ditemukan 70% atau 14 dari 20 ruangan yang terpasang air conditioner di gedung Fakultas Teknik Universitas Negeri Semarang  belum sesuai kapasitas pendinginannya. Dan ditemukan pula 30% atau 6 dari 20 ruangan sudah sesuai kapasitas pendinginan air conditionernya.