ABSTRAK

Fahmi Hasan. 2012. Pengaruh Celah Katup Masuk Terhadap Jumlah Konsumsi Bahan Bakar Honda Supra X 125 Pgm Fi. Tugas Akhir. Teknik Mesin D3. Fakultas Teknik. Universitas Negeri Semarang.

Kata kunci : mekanisme katup, konsumsi bahan bakar, penyetelan celah katup

Sistem mekanisme katup dalam motor bakar 4 langkah berfungsi sebagai mekanisme buka tutup katup yang digunakan untuk laluan campuran bahan bakar dan udara masuk ke dalam silinder atau sebagai laluan gas sisa hasil pembakaran keluar dari silinder. Banyaknya campuran udara dan bahan bakar yang akan masuk ke dalam silinder salah satunya ditentukan oleh ukuran celah katup masuk. Permasalahan yang dibahas adalah komponen  mekanisme katup pada Honda Supra X 125 PGM-FI, konstruksi dan cara kerja mekanisme katup dan mengetahui pengaruh celah katup masuk terhadap perubahan jumlah konsumsi bahan bakar, serta mengetahui berbagai gangguan yang sering terjadi pada mekanisme katup. Sepeda motor Honda Supra X 125 PGM-FI merupakan motor satu silinder dengan mekanisme katup SOHC dengan penggerak katup model timing chain dengan roda gigi sprocket yang menghubungkan poros engkol. Komponen pada mekanisme katup Honda Supra X 125 PGM-FI antara lain katup, pegas katup, dudukan katup, rocker arm dan shaft, penghantar katup dan juga poros bubungan (camshaft). Perubahan celah katup masuk akan mempengaruhi jumlah konsumsi bahan bakar. Konsumsi bahan bakar mengalami kenaikan seiring dengan kenaikan putaran mesin pada tiap variasi celah katup masuk. Konsumsi yang paling rendah terjadi pada ukuran celah katup masuk 0,07 mm pada putaran mesin 1500 rpm yaitu 0,086 ml/dtk. Konsumsi yang paling banyak terjadi pada ukuran celah katup masuk 0,03 mm pada putaran mesin 2500 rpm yaitu 0,166 ml/dtk. Penyetelan celah katup yang baik yaitu pada kondisi ukuran celah katup masuk 0,05 mm yang merupakan standar spesifikasi dari mesin.