ABSTRAK

Deni Mahendra. 2012. Sistem Kontrol Elektronik Pada Mesin Honda Jazz Tipe L13A. Laporan Tugas Akhir. Teknik Mesin DIII. Fakultas Teknik. Universitas Negeri Semarang.

Di zaman yang serba modern seperti saat ini, perkembangan ilmu pengetahuan merupakan suatu keharusan. Salah satu perkembangan ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang otomotif adalah adanya sistem kontrol elektronik mesin mobil. Penulisan tugas akhir ini bertujuan mengidentifikasi komponen, melakukan pemeriksaan, serta analisis gangguan sistem kontrol elektronik mesin Honda jazz tipe L13A. Sistem kontrol elektronik mesin Honda jazz L13A berfungsi mendeteksi sensor udara masuk, posisi katup gas, temperatur udara masuk, temperatur air pendingin, dan lain-lain. Input data dari sensor-sensor dikirim ke ECM (Engine Control Module) untuk diolah, kemudian ECM melakukan perintah pada aktuator berupa injeksi bahan bakar, pengapian dan lain-lain. Pemeriksaan komponen sistem kontrol elektronik dilakukan dengan multi tester. Komponen sistem kontrol diperiksa hambatan dan tegangannya. Analisis gangguan sistem kontrol dilakukan dengan menggunakan alat scan kendaraan (scan tool). Jika dengan menggunakan scan tool mesin dinyatakan baik, tapi sebenarnya terdapat gangguan, analisis gangguan dilakukan dengan melakukan pemeriksaan komponen atau sistem yang berkaitan.

Kata kunci: mesin Honda jazz tipe L13A, sistem kontrol elektronik.