ABSTRAK

Kusuma, Gilang. 2012. Efektivitas Pemakaian Lumpur Aktif-Reaktor Biosand Filter Untuk Menurunkan Kadar BOD, TDS, TSS Dan Kekeruhan Sebagai Alternatif Pengolahan Limbah Tahu.Skripsi, Jurusan Kimia, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Semarang. PembimbingI: Prof. Dr. Siti Sundari Miswadi, M.Si, PembimbingII: Drs. Warlan Sugiyo, M.Si.

Kata Kunci: Lumpur Aktif, Reaktor Biosand Filter,BOD,Limbah Tahu

Industri tahu menghasilkan limbah cair yang berpotensi mencemari lingkungan. Dari penelitian limbah tahu memiliki angka COD 2240 mg/l, BOD 610 mg/l, TDS 1,85 g/l, TSS 77 mg/l dan pH antara 4,5-5,7. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui persen penurunan kadar BOD, TDS, TSS dan Kekeruhan. Penurunan nilai COD dan BOD tertinggi didapatakan pada sampel effluent II yakni dari nilai COD sampel awal sebesar 2240 mg/l menjadi 430 mg/l dan nilai BOD dari 610 mg/l menjadi 400 mg/l,. Sedangkan untuk penurunan TDS, TSS dan Kekeruhan tertinggi terdapat pada sampel Outlet dimana terjadi penurunan dari sampel awal yakni 1,85 g/l menjadi 1,2 g/l untuk TDS, 77 mg/l menjadi 32 mg/l untuk TSS, serta 7 NTU menjadi 3 NTU untuk Kekeruhan. Hasil penelitian dilaboratorium didapatkan bahwa terdapat perbedaan hasil penurunan nilai COD, BOD, TDS, TSS dan Kekeruhan pada masing-masing perlakuan, dimana pada sampel effluent I didapatkan efektivitas penurunan sebesar 71,43%, 9,84% untuk COD dan BOD, 32,47%, 57,14% untuk TSS dan Kekeruhan. Sedangkan pada sampel outlet didapatkan efektivitas penurunan untuk COD, BOD, TDS, TSS, dan Kekeruhan masing-masing sebesar 25%, 4,92%, 35,14%, 58%, dan 57,4%. Lain hal nya pada sampel effluent II persen nilai penurunannya sebesar 80,80%, 34,42%, 27,56%, 36,36% dan 28,57%. Berdasarkan hasil tersebut diharapkan untuk pelaku industri tahu dapat menerapkan aplikasi ini atau melakukan pengolahan limbah terlebih dahulu sebelum limbah tersebut dibuang ke badan air sehingga tidak mencemari lingkungan.