Rancang Bangun Distributor Grate Untuk Proses Fluidisasi

Pradana Trisnandityaa, Pramonob, Rusiyantob

aProgram Sarjana Jurusan Teknik Mesin, Universitas Negeri Semarang

Gedung E5 Kampus Sekaran Gunungpati, Semarang 50229, Indonesia

Email: trisnandityapradana@yahoo.co.id

bJurusan Teknik Mesin, Universitas Negeri Semarang

Gedung E5 Kampus Sekaran Gunungpati, Semarang 50229, Indonesia

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk membuat rancang bangun dan mengetahui pengaruh bentuk geometri dari distributor grate untuk proses fluidisasi pada proses gasifikasi yang menggunakan bahan sekam padi. Tahap penelitian yang dilakukan dibagi menjadi tiga tahapan. Pertama, tahap perancangan alat, dalam hal ini perancangan distributor grate. Tahap pertama meliputi pengambilan data teoritis tentang distributor grate, pembuatan desain alat, dan perhitungan bahan. Tahap kedua, yaitu pembuatan dan tahap ketiga uji coba alat. Distributor grate yang digunakan terbuat dari bahan pasir silika (SiO3). Hasil perhitungan massa untuk gasification bed adalah 7 kg, penurunan tekanan dalam bed () adalah 0,04 atm, penurunan tekanan dalam distributor ()  adalah 1207,5 Pa, dan kecepatan udara masuk orifice () yang didapat adalah 54,65 m/s. Sehingga perhitungan untuk diameter orifice () dan jumlah  orifice () didapat dengan iterasi keduanya,   :   =  0,01:1630 ; 0,02:408 ; 0.04:102. Dan utuk jumlah tuyer sebanyak 28, dan  jumlah perbandingan  lubang per tuyer () dengan diameter lubang () adalah 8:0,0013 ; 6:0,015 ; 4:0,0018. Jadi jumlah lubang per tuyer adalah 6 buah lubang dengan diameter masing masing lubang sebesar 0,015 m. Pada dimensi tuyer dan orifice yang tetap, maka jumlah tuyer berbanding terbalik dengan jumlah orifice. Hal ini berkaitan dengan proses fluidisasi. Jika jumlahnya terlalu banyak atau  terlalu sedikit, maka proses fluidisasi tidak sempurna

Kata kunci:	rancang bangun, distributor grate, tuyer, dan orifice