ABSTRAK

Perwira, Yudha Dwi. 2012.Rancang Bangun Tabung Reactor Gasifier Terfluidisasi Pada Gasifikasi Sekam Padi. Skripsi. Jurusan Teknik Mesin. Fakultas Teknik. Universitas Negeri Semarang

Penelitian ini bertujuan untukmemperoleh suatu bentuk perancangan dan prototypetabung reactor gasifier dengan kapasitas sekam 30 kg/jam untuk menghasilkan energi sebesar 100 kW. Proses gasifikasi adalah suatu proses termokimia yang menghasilkan gas kaya bahan bakar yang disebut gas produser terdiri dari CO, CH4, H2. Tabung reactor gasifier merupakan tempat dimana sekam yang di inputkan mulai  konveyor ulir (screw conveyor) diproses dengan cara pembakaran untuk menghasilkan material gas. Untuk gasifikasi sekam padi, tipe updraft terbukti memiliki prestasi lebih baik jika dibandingkan dengan tipe yang lain seperti downdraft atau crossdraft.Tahap penelitian yang dilakukan dibagi menjadi dua tahapan. Pertama, tahap perancangan alat, dalam hal ini perancangan tabung reactor gasifier. Tahap pertama meliputi pengambilan data teoritis tentang reactor gasifier, pembuatan desain alat, dan perhitungan serta pemilihan bahan. Tahap kedua, yaitu pembuatan dan uji coba alat. Tabung reactor gasifieryang digunakan terbuat dari bahan plat besi dan pasir silika (SiO3) dengan perekat semen.Hasil perhitungan tinggi keseluruhan reactor gasifier mencapai 1,58 m, konsumsi sekam padi (Fuel Consumsion Rate) perjamnya adalah 30 kg.Specific Gasification Rate(SGR)bernilai 110kg/m2jam, dan diameter tabung reactor gasifieryang didapat adalah 0,58 m. Sehingga perhitungan untuk energi yang hilang (Qloss) dengan asumsi sebesar 7% didapatkan nilai 9,04 kW. Luas sisi dinding reactor(A) 0,785 m2 maka diperoleh tebal dinding reactor(x) senilai 0,07 m, dengan temperatur suhu dalam sebesar 750oC dan temperatur suhu lingkungan sebesar 28oC maka didapatkan T = 750-28 = 722oC.

Kata kunci : rancang bangun, reactor gasifier, fuel consumsion rate, dan specific gasification rate