## Slide 1
MEDIA PEMBELAJARAN
PRODUKSIBIODIESEL
BAHAN BAKU
REKASI KIMIA
KATALIS
KINETIKA REAKSI
METODE PRODUKSI
PRODUK SAMPING
Dr. Ratna Dewi Kusumaningtyas, ST., MT., dkk. Fakultas Tenik Universitas Negeri Semarang © 2020
V.01.44.03.20

## Slide 2
Dr. Ratna Dewi Kusumaningtyas, ST., MT., dkk. Fakultas Teknik Universitas Negeri Semarang © 2019
MEDIA PEMBELAJARAN DAN EVALUASI
PROSES PRODUKSI BIODIESEL
Pendahuluan
Proses Produksi
Tentang Penulis
KELUAR
MENU UTAMA
Silakan klik tombol Pendahuluan atau Proses Produksi, untukmempelajari materi pada media ini.
Untuk mengetahui tentang Penulis, klik tombol Tentang Penulis. Untuk mengetahui teknis pelaksanaan pembelajaran dengan media ini, klik tombol Pembelajaran.
MENU
Penutup

## Slide 3
Dr. Ratna Dewi Kusumaningtyas, ST., MT., dkk. Fakultas Teknik Universitas Negeri Semarang © 2019
MEDIA PEMBELAJARAN DAN EVALUASI
PROSES PRODUKSI BIODIESEL
Tentang Penulis
TENTANG PENULIS
Pendahuluan
Proses Produksi
Penutup
KELUAR
MENU
1 | Nama Lengkap | Dr. Ratna Dewi Kusumaningtyas, S.T., M.T. (P)
2 | Jabatan Fungsional | Lektor
3 | Golongan/ Ruang | IIIc
4 | NIP | 19760311 200012 2001
5 | NIDN | 0011037606
6 | TempatdanTanggalLahir | Sleman, 11 Maret 1976
7 | AlamatRumah | JlCempakasariTimur 26 RT 04 RW 01 Sekaran, Gunungpati, Semarang 50229
 | Nama Lengkap | Ahmad Roziqin, S.Pd., M.Pd
2 | Jenis Kelamin | L
3 | Jabatan fungsional | Penata Muda Tk I/ III b
4 | NIP | 198704192014041002
5 | NIDN | 0019048702
6 | Tempat dan Tanggal Lahir | Kudus, 19 April 1987
7 | Alamat Rumah | Jl. Ngijo raya No 12, Ngijo RT 4 RW 1, Gunungpati, Semarang
1 | Nama Lengkap | Dr. Dwi Widjanarko, S.Pd., ST., MT
2 | Jenis Kelamin | Laki-laki
3 | Jabatan Fungsional | Lektor Kepala
4 | NIP | 196901061994031003
5 | NIDN | 0006016906
6 | Tempat Tanggal Lahir | Bandung, 6 Januari 1969
7 | Alamat | Jl. Dinar Mas VII No. 35 Meteseh Tembalang Semarang

## Slide 4
Dr. Ratna Dewi Kusumaningtyas, ST., MT., dkk. Fakultas Teknik Universitas Negeri Semarang © 2019
MEDIA PEMBELAJARAN DAN EVALUASI
PROSES PRODUKSI BIODIESEL
PEMBELAJARAN
Tentang Penulis
Pendahuluan
Proses Produksi
KELUAR
MENU
Penutup

## Slide 5
Dr. Ratna Dewi Kusumaningtyas, ST., MT., dkk. Fakultas Teknik Universitas Negeri Semarang © 2019
MEDIA PEMBELAJARAN DAN EVALUASI
PROSES PRODUKSI BIODIESEL
Sejarah Biodiesel
Mengapa Biodiesel?
Biodiesel Around the World
Biodiesel di Indonesia
Silakan pilih salah satu sub menu di samping
PENDAHULUAN
Pendahuluan
Proses Produksi
KELUAR
MENU
Penutup

## Slide 6
Dr. Ratna Dewi Kusumaningtyas, ST., MT., dkk. Fakultas Teknik Universitas Negeri Semarang © 2019
MEDIA PEMBELAJARAN DAN EVALUASI
PROSES PRODUKSI BIODIESEL
Sejarah Biodiesel
Biodiesel Around the World
Biodiesel di Indonesia
Sejarah Biodiesel
Pembuatan bahan bakar dari minyak nabati dan hewani bukan proses yang baru
Tahun 1853 (sebelum mesin diesel digunakan), E. Duffy dan J. Patrick
Mesin Diesel (1893), Rudolf Diesel (1858- 1913)
melakukan transesterifikasi minyak nabati untuk menghasilkan sabun
Mempublikasikan “The Theory and Construction of A Rational Heat Engine”
Mesin yang dapat mengompresi udara sampai bertekanan dan bertemperatur tinggi oleh gerakan piston, bahan bakar minyak kacang.
dartonrefuel.com
Diujicoba di Ausburg, Jerman,10 Agustus 1893, dan tgl tsb dijadikan hari Biodiesel Internasional
1
2
3
Mengapa Biodiesel?
Proses Produksi
Pendahuluan
KELUAR
MENU
Penutup

## Slide 7
Dr. Ratna Dewi Kusumaningtyas, ST., MT., dkk. Fakultas Teknik Universitas Negeri Semarang © 2019
MEDIA PEMBELAJARAN DAN EVALUASI
PROSES PRODUKSI BIODIESEL
Sejarah Biodiesel
Biodiesel Around the World
Biodiesel di Indonesia
Sejarah Biodiesel
Diesel memprediksi pentingnya penggunaan minyak nabati di masa depan seperti pentingnya minyak bumi dan batu bara (disampaikan di St. Louis, Missouri, 1912)
dartonrefuel.com
Mesin ini didemonstrasikan di World’s Fair di Paris, Perancis tahun 1900 dan mendapatkan Grand Prix (penghargaan tertinggi)
1
2
3
Mengapa Biodiesel?
Proses Produksi
Pendahuluan
KELUAR
MENU
Penutup

## Slide 8
Dr. Ratna Dewi Kusumaningtyas, ST., MT., dkk. Fakultas Teknik Universitas Negeri Semarang © 2019
MEDIA PEMBELAJARAN DAN EVALUASI
PROSES PRODUKSI BIODIESEL
Sejarah Biodiesel
Biodiesel Around the World
Biodiesel di Indonesia
Sejarah Biodiesel
Diesel memprediksi pentingnya penggunaan minyak nabati di masa depan seperti pentingnya minyak bumi dan batu bara (disampaikan di St. Louis, Missouri, 1912)
dartonrefuel.com
Tahun 1920-an pembuat mesin mengganti bahan bakar minyak nabat dengan petrodiesel (bahan bakar fosil) yang viskositasnya lebih rendah.
Hampir semua industry memproduksi bahan bakar fosil karena biaya produksi rendah dibanding bahan bakar biomass. BB dari biomass hampir dilupakan.
Sekarang, dampak penggunaan bahan bakar fosil terhadap lingkungan harus diperhatikan, biodiesel kembali dikembangkan karena lebih ramah lingkungan
1
2
3
Mengapa Biodiesel?
Proses Produksi
Pendahuluan
KELUAR
MENU
Penutup

## Slide 9
Dr. Ratna Dewi Kusumaningtyas, ST., MT., dkk. Fakultas Teknik Universitas Negeri Semarang © 2019
MEDIA PEMBELAJARAN DAN EVALUASI
PROSES PRODUKSI BIODIESEL
Mengapa Biodiesel
Sifat Biodiesel
Perbandingan dgn Solar
Sejarah Biodiesel
Biodiesel Around the World
Biodiesel di Indonesia
Mengapa Biodiesel?
Penggunaan Mesin Diesel
Alat-alat Transportasi
Alat-alat berat
Alat-alat industri
Ukuran Kebutuhan Bahan Bakar Diesel
Jumlah alat berbahan bakar diesel semakin banyak
Masih banyak menggunakan petrodiesel
Petrodiesel persediannya terbatas
Padahal
Bahan bakar alternatif (biodiesel) kembali menjadi sorotan
Mengapa Biodiesel?
Proses Produksi
Pendahuluan
KELUAR
MENU
Penutup

## Slide 10
Dr. Ratna Dewi Kusumaningtyas, ST., MT., dkk. Fakultas Teknik Universitas Negeri Semarang © 2019
MEDIA PEMBELAJARAN DAN EVALUASI
PROSES PRODUKSI BIODIESEL
Sejarah Biodiesel
Biodiesel Around the World
Biodiesel di Indonesia
Sifat Biodiesel
Monoalkil ester
Ramah lingkungan
Dari minyak nabati
Emisi lebih rendah
Dari minyak hewani
Karakteristik pembakaran hampir sama
BIODIESEL
Efisiensi lebih baik
Mengapa Biodiesel?
Mengapa Biodiesel
Sifat Biodiesel
Perbandingan dgn Solar
Proses Produksi
Pendahuluan
KELUAR
MENU
Penutup

## Slide 11
Dr. Ratna Dewi Kusumaningtyas, ST., MT., dkk. Fakultas Teknik Universitas Negeri Semarang © 2019
MEDIA PEMBELAJARAN DAN EVALUASI
PROSES PRODUKSI BIODIESEL
Sejarah Biodiesel
Biodiesel Around the World
Biodiesel di Indonesia
Perbandingan Sifat Biodiesel dan Petrodiesel
Aspek | Biodiesel | Petrodiesel
Sifat pembakaran | Lebih bersih | Menimbulkan polusi dan masalah kesehatan
Emisi CO2 | 78% lebih rendah dibanding petrodiesel | Emisi sangat besar, pemanasan global
Sifat pelumasan | Memiliki sifat lumas, dapat membersihkan bagian dalam mesin | Memiliki sifat lumas
Angka setana | Angka setana lebih tinggi | Lebih rendah dibanding biodiesel
Emisi padat dan gas buang | Menghasilkan jelaga, CO, HC tak terbakar, dan SO2 lebih sedikit | Menghasilkan kandungan sulfur yang tinggi dalam gas buang
Efek terhadap lingkungan | Tak beracun, dapat terurai, mengurangi pencemaran lingkungan | Sifat biodegradasinya lebih rendah disbanding biodiesel, memicu gas efek rumah kaca
Mengapa Biodiesel?
Mengapa Biodiesel
Sifat Biodiesel
Perbandingan dgn Solar
Proses Produksi
Pendahuluan
KELUAR
MENU
Penutup

## Slide 12
Dr. Ratna Dewi Kusumaningtyas, ST., MT., dkk. Fakultas Teknik Universitas Negeri Semarang © 2019
MEDIA PEMBELAJARAN DAN EVALUASI
PROSES PRODUKSI BIODIESEL
Sejarah Biodiesel
Biodiesel Around the World
Biodiesel di Indonesia
Biodiesel Around the World
Mengapa Biodiesel?
Liputan6.com
Ketersedian dan penggunaan biodiesel belum banyak tersebar
Beberapa negara sudah memproduksi dan menggunakan secara aktif
Produksi biodiesel berkembang pesat, 2007: 59jt, 2011: 133jt barel
Di AS, bahan baku banyak dari kedelai, sbg campuran bahan bakar tractor dll
Pengembangan lahan kedelai kurang karena byk digunakan untuk jagung
Brazil 2005 membuka industry biodiesel 12000 m3 /tahun
Diodiesel dicampur ke solar 2-5%, tanpa harus memodifikasi engine
Di Asia tenggara: bahan klp sawit, India: jatropha, Eropa Timur: rapeseed
1
2
3
4
5
6
7
8
Proses Produksi
Pendahuluan
KELUAR
MENU
Penutup

## Slide 13
Dr. Ratna Dewi Kusumaningtyas, ST., MT., dkk. Fakultas Teknik Universitas Negeri Semarang © 2019
MEDIA PEMBELAJARAN DAN EVALUASI
PROSES PRODUKSI BIODIESEL
Sejarah Biodiesel
Biodiesel Around the World
Biodiesel di Indonesia
Biodiesel di Indonesia: Antara Rencana dan Fakta
Mengapa Biodiesel?
Bahan baku yang paling memungkinkan: kelapa sawit dan jarak pagar
Biodiesel di Indonesia dimulai sekitar tahun 2004, tp minyak bumi masih murah
2004 Biodiesel belum menarik, hanya di laboratorium, proses, karakteristik, performa
Kebijakan 2006: 5% konsumsi energi biofuel di 2025 dan pengembangan lahan 5,25 jt ha untuk biofuel
https://kasihroliyah.wordpress.com
1
2
3
4
5
6
Proses Produksi
Pendahuluan
KELUAR
MENU
Penutup

## Slide 14
Dr. Ratna Dewi Kusumaningtyas, ST., MT., dkk. Fakultas Teknik Universitas Negeri Semarang © 2019
MEDIA PEMBELAJARAN DAN EVALUASI
PROSES PRODUKSI BIODIESEL
Bahan Baku
Reaksi kimia
Katalis
Kinetika Reaksi
Metode Produksi
PROSES PRODUKSI BIODIESEL
Silakan pilih salah satu sub menu di samping
Pendahuluan
Proses Produksi
KELUAR
MENU
Penutup

## Slide 15
Algae Oil
Alkohol
Non Edibel Vegetable Oil
Low Cost Feedstock
HREVO
Dr. Ratna Dewi Kusumaningtyas, ST., MT., dkk. Fakultas Teknik Universitas Negeri Semarang © 2019
MEDIA PEMBELAJARAN DAN EVALUASI
PROSES PRODUKSI BIODIESEL
HREVO
Nonedible Veg. oil
Low Cost Feedstock
Algae Oil
Alkohol
Bahan Baku
Reaksi kimia
Katalis
Kinetika Reaksi
Metode Produksi
Bahan Baku
Pendahuluan
Proses Produksi
KELUAR
MENU
BAHAN BAKU
Lainnya
Silakan pilih salah satu sub menu di samping
Lainnya
EVALUASI
Perbandi-ngan bhn baku
Penutup
Klik pada teks HRVO dan lainnya untuk penjelasan atau klik salah satu submenu di kanan

## Slide 16
Dr. Ratna Dewi Kusumaningtyas, ST., MT., dkk. Fakultas Teknik Universitas Negeri Semarang © 2019
MEDIA PEMBELAJARAN DAN EVALUASI
PROSES PRODUKSI BIODIESEL
Reaksi kimia
Katalis
Kinetika Reaksi
Metode Produksi
HREVO
Nonedible Veg. oil
Low Cost Feedstock
Algae Oil
Alkohol
Bahan Baku
Bahan Baku (HREVO)
Highly Refined Edible Vegetable Oil (HREVO)
https://www.astra-agro.co.id/
https://indonesian.alibaba.com
https://hellosehat.com/
Minyak Canola
Minyak kedelai
https://indonesian.alibaba.com/
https://www.tribunnews.com/
https://www.alibaba.com/
Pendahuluan
Proses Produksi
KELUAR
MENU
Minyak Biji Bunga Matahari
Minyak Biji Kapas
Minyak Kelapa
Minyak Kelapa Sawit
HREVO Lainnya
Sifat Bahan Baku
EVALUASI
Perbandi-ngan bhn baku
Penutup
Klik pada salah satu gambar untuk penjelasan
Klik untuk Kembali ke menu bahan baku

## Slide 17
Dr. Ratna Dewi Kusumaningtyas, ST., MT., dkk. Fakultas Teknik Universitas Negeri Semarang © 2019
MEDIA PEMBELAJARAN DAN EVALUASI
PROSES PRODUKSI BIODIESEL
Reaksi kimia
Katalis
Kinetika Reaksi
Metode Produksi
HREVO
Nonedible Veg. oil
Low Cost Feedstock
Algae Oil
Alkohol
Bahan Baku (HREVO)
https://www.astra-agro.co.id/
Pendahuluan
Proses Produksi
KELUAR
MENU
Tanaman dari famili Arecaceae, berasal dari Afrika Barat (Angola dan Ghambia).
Tumbuh di dataran rendah, daerah tropis, lembab, cocok di Indonesia dan Malaysia.
Produksi dunia sekitar 45 juta ton, 45% Indonesia dan 40% Malaysia.
Tiap hektar menghasilkan +/- 10-35 ton/thn, menghasilkan minyak 4-5 ton/thn.
Bagian-bagian buah: bagian serabut (mesocarp), tempurung (endocarp), inti/kernel (endosperm)
Tiap hektar menghasilkan +/- 10-35 ton/thn, menghasilkan minyak 4-5 ton/thn.
Kernel
Mesocarp
Exosocarp
Endocarp
Bagian-bagian buah kelapa sawit
Bahan Baku
Minyak Kelapa Sawit
EVALUASI
Perbandi-ngan bhn baku
Penutup
Klik pada gambar kelapa sawit atau sub menu HREVO untuk Kembali ke macam-macam HREVO
Klik untuk Kembali ke menu bahan baku

## Slide 18
Dr. Ratna Dewi Kusumaningtyas, ST., MT., dkk. Fakultas Teknik Universitas Negeri Semarang © 2019
MEDIA PEMBELAJARAN DAN EVALUASI
PROSES PRODUKSI BIODIESEL
Reaksi kimia
Katalis
Kinetika Reaksi
Metode Produksi
HREVO
Nonedible Veg. oil
Low Cost Feedstock
Algae Oil
Alkohol
Bahan Baku (HREVO)
https://indonesian.alibaba.com
Minyak kedelai
Pendahuluan
Proses Produksi
KELUAR
MENU
Tanaman dari famili Fabaceae, banyak digunakan di AS, Brazil, Argentina sbg biodiesel.
Tanaman ditemukan liar di Asia Timur khususnya Jepang, Cina, Korea.
Tanaman ini baik ditanam di daerah panas baik tropis maupun di musim panas.
Di Asia kedelai banyak untuk makanan, di AS tahun awalnya sd thn 1920an digunakan untuk industry.
Kandungan minyak sekitar 18%. Perlu 5546 kg untuk mendapatkan 1000kg minyak
https://agribisnis.co.id/
https://id.theasianparent.com/
Bahan Baku
EVALUASI
Perbandi-ngan bhn baku
Penutup
Klik pada gambar minyak dedelai atau sub menu HREVO untuk Kembali ke macam-macam HREVO
Klik untuk Kembali ke menu bahan baku

## Slide 19
Dr. Ratna Dewi Kusumaningtyas, ST., MT., dkk. Fakultas Teknik Universitas Negeri Semarang © 2019
MEDIA PEMBELAJARAN DAN EVALUASI
PROSES PRODUKSI BIODIESEL
Reaksi kimia
Katalis
Kinetika Reaksi
Metode Produksi
HREVO
Nonedible Veg. oil
Low Cost Feedstock
Algae Oil
Alkohol
Bahan Baku (HREVO)
https://www.tribunnews.com/
Pendahuluan
Proses Produksi
KELUAR
MENU
Minyak Kelapa
Tanaman dari genus Cocos, satu famili dengan kelapa sawit.
Hampir 205 dari minyak nabati yang diproduksi dunia
Diekstrak dari bagian kopra, kandungan minyak sekitar 65%
Salah satu yang minyaknya banyak diproduksi dunia
Tanaman ini banyak ditemukan di daerah tropis.
https://www.arah.com/
https://www.kompasiana.com/
Bahan Baku
EVALUASI
Perbandi-ngan bhn baku
Penutup
Klik pada gambar kelapa atau sub menu HREVO untuk Kembali ke macam-macam HREVO
Klik untuk Kembali ke menu bahan baku

## Slide 20
Dr. Ratna Dewi Kusumaningtyas, ST., MT., dkk. Fakultas Teknik Universitas Negeri Semarang © 2019
MEDIA PEMBELAJARAN DAN EVALUASI
PROSES PRODUKSI BIODIESEL
Reaksi kimia
Katalis
Kinetika Reaksi
Metode Produksi
HREVO
Nonedible Veg. oil
Low Cost Feedstock
Algae Oil
Alkohol
Bahan Baku (HREVO)
https://www.alibaba.com/
Pendahuluan
Proses Produksi
KELUAR
MENU
Minyak Biji Kapas
Bahan Baku
Biji kapas diekstrak untuk mendapatkan minyak, dengan kandungan munyak sekitar 20%.
Tanaman dari genus Gossypium, famili Malvaceae, di daerah sinar matahari dan curah hujan tinggi
Tanaman ini berbeda spesiesnya untuk tiap negara, baik dari Asia, Amerika, maupun Afrika
Minyak biji kapas mengandung asam lemak jenuh sekitar 30%, mayoritas asam palmitat.
Selebihnya adalah asam lemak tak jenuh, umumnya asam linoleat, (49-58%) dan asam oleat (15-20%).
https://lifestyle.okezone.com/
https://www.suara.com/health/2018/10/22/134500
EVALUASI
Perbandi-ngan bhn baku
Penutup
Klik pada gambar minyak kapas atau sub menu HREVO untuk Kembali ke macam-macam HREVO
Klik untuk Kembali ke menu bahan baku

## Slide 21
Dr. Ratna Dewi Kusumaningtyas, ST., MT., dkk. Fakultas Teknik Universitas Negeri Semarang © 2019
MEDIA PEMBELAJARAN DAN EVALUASI
PROSES PRODUKSI BIODIESEL
Reaksi kimia
Katalis
Kinetika Reaksi
Metode Produksi
HREVO
Nonedible Veg. oil
Low Cost Feedstock
Algae Oil
Alkohol
Bahan Baku (HREVO)
https://indonesian.alibaba.com/
Pendahuluan
Proses Produksi
KELUAR
MENU
Minyak Biji Bunga Matahari
Bahan Baku
Bunga matahari (Helianthus annuus) famili Asteraceae, berasal dari Amerika Utara dan Tengah
Bagian yang diekstrak adalah bijinya, mengandung minyak 25-35%.
Tanaman ini tumbuh di berbagai iklim, khususnya banyak sinar matahari.
Dalam 1 hektar kebun bunga matahari, menghasilkan minyak sekitar 952 liter.
https://www.greeners.co/flora-fauna/bunga-matahari
https://www.mediajabar.com/khas/10-manfaat-biji-bunga-matahar
EVALUASI
Perbandi-ngan bhn baku
Penutup
Klik pada gambar minyak biji matahari atau sub menu HREVO untuk Kembali ke macam-macam HREVO
Klik untuk Kembali ke menu bahan baku

## Slide 22
Dr. Ratna Dewi Kusumaningtyas, ST., MT., dkk. Fakultas Teknik Universitas Negeri Semarang © 2019
MEDIA PEMBELAJARAN DAN EVALUASI
PROSES PRODUKSI BIODIESEL
Reaksi kimia
Katalis
Kinetika Reaksi
Metode Produksi
HREVO
Nonedible Veg. oil
Low Cost Feedstock
Algae Oil
Alkohol
Bahan Baku (HREVO)
https://hellosehat.com/
Minyak Canola
Pendahuluan
Proses Produksi
KELUAR
MENU
Tanaman dari famili Brassicaceae. Banyak digunakan di Kanada dan Eropa
Biji Canola mengandung 45% minyak, paling banyak di antara biji penghasil minyak
Minyak canola terdiri atas 7% minyak jenuh. Jadi, performa meningkat pada suhu rendah
Hasil biodiesel mengandung oksigen +/- 10% dari beratnya, mengurangi emisi HC, CO, dan particulate matter
Tanaman ini butuh banyak pupuk Nitrogen untuk pertumbuhannya yang menghasilkan gas N2O, penyebab rumah kaca yg lebih berbahaya dari CO2
https://thefishsite.com/
https://bioplasticsnews.com/
Bahan Baku
EVALUASI
Perbandi-ngan bhn baku
Penutup
Klik pada gambar minyak canola atau sub menu HREVO untuk Kembali ke macam-macam HREVO
Klik untuk Kembali ke menu bahan baku

## Slide 23
Dr. Ratna Dewi Kusumaningtyas, ST., MT., dkk. Fakultas Teknik Universitas Negeri Semarang © 2019
MEDIA PEMBELAJARAN DAN EVALUASI
PROSES PRODUKSI BIODIESEL
Reaksi kimia
Katalis
Kinetika Reaksi
Metode Produksi
HREVO
Nonedible Veg. oil
Low Cost Feedstock
Algae Oil
Alkohol
Bahan Baku (HREVO)
Pendahuluan
Proses Produksi
KELUAR
MENU
Walnut (Juglan regia L) dari Cina dan AS, kernel walnut mengandung minyak 50-70% berat.
Bekatul (rice bran) hasil samping penggilingan beras (Oriza sativa), mengandung minyak 15-25% berat.
Hazelnut (Carylus avellane) dari AS, mengandung minyak 51-75% berat.
Kacang tanah (Arachis hypogea L), mengandung minyak 40-50% pada biji kering. 3563 kg dpt dikonversi jadi 1425-1782 kg minyak. Sbg BB awal mesin diesel
HREVO
Bahan Baku
HREVO Lainnya
Sesame (Sesamum indicum L) sejenis bunga di Afrika dan Turki. Biji sesame mengandung minyak 44-58% berat.
https://hellosehat.com
https://hellosehat.com
https://amoretti.com
https://www.indiamart.com
https://doktersehat.com
HREVO Lainnya
EVALUASI
Perbandi-ngan bhn baku
Penutup
Klik pada kotak pink HREVO lainnya atau sub menu HREVO untuk Kembali ke macam-macam HREVO
Klik untuk Kembali ke menu bahan baku

## Slide 24
Dr. Ratna Dewi Kusumaningtyas, ST., MT., dkk. Fakultas Teknik Universitas Negeri Semarang © 2019
MEDIA PEMBELAJARAN DAN EVALUASI
PROSES PRODUKSI BIODIESEL
Reaksi kimia
Katalis
Kinetika Reaksi
Metode Produksi
HREVO
Nonedible Veg. oil
Low Cost Feedstock
Algae Oil
Alkohol
Bahan Baku (HREVO)
Pendahuluan
Proses Produksi
KELUAR
MENU
Bahan Baku
Sifat minyak beberapa bahan baku
Tabel 1
Tabel 2
EVALUASI
Perbandi-ngan bhn baku
(Budiman dkk, 2014)
X
Penutup
Klik pada sub menu HREVO untuk Kembali ke macam-macam HREVO
Klik untuk Kembali ke menu bahan baku

## Slide 25
Dr. Ratna Dewi Kusumaningtyas, ST., MT., dkk. Fakultas Teknik Universitas Negeri Semarang © 2019
MEDIA PEMBELAJARAN DAN EVALUASI
PROSES PRODUKSI BIODIESEL
Reaksi kimia
Katalis
Kinetika Reaksi
Metode Produksi
HREVO
Nonedible Veg. oil
Low Cost Feedstock
Algae Oil
Alkohol
Bahan Baku (HREVO)
Pendahuluan
Proses Produksi
KELUAR
MENU
Bahan Baku
Beberapa karakteristik biodiesel dari beberapa bahan baku
Tabel 1
Tabel 2
EVALUASI
Perbandi-ngan bhn baku
(Budiman dkk, 2014)
X
Penutup
Klik pada sub menu HREVO untuk Kembali ke macam-macam HREVO
Klik untuk Kembali ke menu bahan baku

## Slide 26
Dr. Ratna Dewi Kusumaningtyas, ST., MT., dkk. Fakultas Teknik Universitas Negeri Semarang © 2019
MEDIA PEMBELAJARAN DAN EVALUASI
PROSES PRODUKSI BIODIESEL
Reaksi kimia
Katalis
Kinetika Reaksi
Metode Produksi
HREVO
Nonedible Veg. oil
Low Cost Feedstock
Algae Oil
Alkohol
Bahan Baku (NEVO)
Pendahuluan
Proses Produksi
KELUAR
MENU
Bahan Baku
Nonedible Vegetable Oil (NEVO)
jatrophacurcasplantations.com
https://greenindonesia.co
(Alimah, 2011)
https://www.123rf.com/
https://www.amazon.in/Mahua
https://www.pertanianku.com
Jarak pagar
Malapari
Nyamplung
Castor (jarak keliki)
Biji mahua
Biji karet
EVALUASI
Perbandi-ngan bhn baku
Penutup
Klik pada gambar untuk penjelasan
Klik untuk Kembali ke menu bahan baku

## Slide 27
Dr. Ratna Dewi Kusumaningtyas, ST., MT., dkk. Fakultas Teknik Universitas Negeri Semarang © 2019
MEDIA PEMBELAJARAN DAN EVALUASI
PROSES PRODUKSI BIODIESEL
Reaksi kimia
Katalis
Kinetika Reaksi
Metode Produksi
HREVO
Nonedible Veg. oil
Low Cost Feedstock
Algae Oil
Alkohol
Bahan Baku (NEVO)
Pendahuluan
Proses Produksi
KELUAR
MENU
Bahan Baku
jatrophacurcasplantations.com
Jarak pagar (Jatropa curcas) famili Euphorbiaceae, berasal dr Amerika Tengah, di Indonesia ada sejak jaman Jepang.
Tanaman perdu dgn tinggi 5-7m, umur mencapai 50 thn, tumbuh di tanah berunsur hara rendah.
Jarak pagar
Tumbuh di daerah dgn hujan 250-1200 mm/thn, hasilnya 0,8 kg/m2, saat kemarau daun gugur.
Biji jarak mengandung minyak 30-50% berat, kernelnya mengandung minyak 45-60%.
Unsur pokok: trigliserida yaitu ester dari tiga asam lemak dan gliserol.
Struktur kimianya:
https://bahanbakarminyak.wordpress.com/
Karakteristik minyak jarak
Konversi menjadi biodiesel
EVALUASI
Perbandi-ngan bhn baku
Penutup
Klik pada gambar jarak pagar atau sub menu Nonedible Ve. Oil untuk Kembali ke macam-macam NEVO
Klik untuk Kembali ke menu bahan baku

## Slide 28
Dr. Ratna Dewi Kusumaningtyas, ST., MT., dkk. Fakultas Teknik Universitas Negeri Semarang © 2019
MEDIA PEMBELAJARAN DAN EVALUASI
PROSES PRODUKSI BIODIESEL
Reaksi kimia
Katalis
Kinetika Reaksi
Metode Produksi
HREVO
Nonedible Veg. oil
Low Cost Feedstock
Algae Oil
Alkohol
Bahan Baku (NEVO)
Pendahuluan
Proses Produksi
KELUAR
MENU
Bahan Baku
jatrophacurcasplantations.com
Unsur pokok: trigliserida yaitu ester dari tiga asam lemak dan gliserol.
Struktur kimianya:
Struktur kimia minyak jarak pagar
Jarak pagar
EVALUASI
Perbandi-ngan bhn baku
Penutup
Klik pada gambar jarak pagar atau sub menu Nonedible Ve. Oil untuk Kembali ke macam-macam NEVO
Klik untuk Kembali ke menu bahan baku

## Slide 29
Dr. Ratna Dewi Kusumaningtyas, ST., MT., dkk. Fakultas Teknik Universitas Negeri Semarang © 2019
MEDIA PEMBELAJARAN DAN EVALUASI
PROSES PRODUKSI BIODIESEL
Reaksi kimia
Katalis
Kinetika Reaksi
Metode Produksi
HREVO
Nonedible Veg. oil
Low Cost Feedstock
Algae Oil
Alkohol
Bahan Baku (NEVO)
Pendahuluan
Proses Produksi
KELUAR
MENU
Bahan Baku
jatrophacurcasplantations.com
Karakteristik minyak jarak pagar
Berwarna kuning pucat, memiliki asam lemak jenuh 21,1%, tak jenuh 78,9%.
Karakteristik minyak jarak
Asam lemak jenuh: asam palmitat 14,2%, palmitoleate 1,4%, stearate 6,9%, oleat 43,1%, linoleat 34,4%.
Densitas 860-933 g/cm3,
viskositas 37-54,8 cSt (300C),
angka setan 38-51,
angka iodium 92-112 mg l/kg,
angka asam 0,92-6,16 mgKOH/g,
pour point -3o, 2o,
flash point 210-240oC,
angka saponifikasi 102,9-209 mg/g
FFA 14%
Jarak pagar
EVALUASI
Perbandi-ngan bhn baku
Penutup
Klik pada gambar jarak pagar atau sub menu Nonedible Ve. Oil untuk Kembali ke macam-macam NEVO
Klik untuk Kembali ke menu bahan baku

## Slide 30
Densitas 860-933 g/cm2,
viskositas 37-54,8 cSt (300C),
angka setan 38-51,
angka iodium 92-112 mg l/kg,
angka asam 0,92-6,16 mgKOH/g,
pour point -3o, 2o,
flash point 210-240oC,
angka saponifikasi 102,9-209 mg/g
FFA 14%
Dr. Ratna Dewi Kusumaningtyas, ST., MT., dkk. Fakultas Teknik Universitas Negeri Semarang © 2019
MEDIA PEMBELAJARAN DAN EVALUASI
PROSES PRODUKSI BIODIESEL
Reaksi kimia
Katalis
Kinetika Reaksi
Metode Produksi
HREVO
Nonedible Veg. oil
Low Cost Feedstock
Algae Oil
Alkohol
Bahan Baku (NEVO)
Pendahuluan
Proses Produksi
KELUAR
MENU
Bahan Baku
jatrophacurcasplantations.com
Karakteristik minyak jarak pagar
Viskositas minyak biji jarak 10x bahan bakar diesel karena berat molekul dan struktur kimianya besar. Viskositasnya harus diturunkan melalui campuran dengan solar, mikri-emulsifikasi, pirolisis, dan transesterifikasi.
X
Jarak pagar
Karakteristik minyak jarak
EVALUASI
Perbandi-ngan bhn baku
Penutup
Klik pada gambar jarak pagar atau sub menu Nonedible Ve. Oil untuk Kembali ke macam-macam NEVO
Klik untuk Kembali ke menu bahan baku

## Slide 31
Dr. Ratna Dewi Kusumaningtyas, ST., MT., dkk. Fakultas Teknik Universitas Negeri Semarang © 2019
MEDIA PEMBELAJARAN DAN EVALUASI
PROSES PRODUKSI BIODIESEL
Reaksi kimia
Katalis
Kinetika Reaksi
Metode Produksi
HREVO
Nonedible Veg. oil
Low Cost Feedstock
Algae Oil
Alkohol
Bahan Baku (NEVO)
Pendahuluan
Proses Produksi
KELUAR
MENU
Bahan Baku
jatrophacurcasplantations.com
Karakteristik minyak jarak pagar
Densitas 860-933 g/cm2,
viskositas 37-54,8 cSt (300C),
angka setan 38-51,
angka iodium 92-112 mg l/kg,
angka asam 0,92-6,16 mgKOH/g,
pour point -3o, 2o,
flash point 210-240oC,
angka saponifikasi 102,9-209 mg/g
FFA 14%
FFA ini sangat tinggi, transesterifikasi tidak akan terjadi jika FFA lebih dari 3%. Perlu dilakukan esterifikasi untuk mengurangi FFA, dan dilanjutkan dengan esterifikasi.
X
Jarak pagar
Karakteristik minyak jarak
EVALUASI
Perbandi-ngan bhn baku
Penutup
Klik pada gambar jarak pagar atau sub menu Nonedible Ve. Oil untuk Kembali ke macam-macam NEVO
Klik untuk Kembali ke menu bahan baku

## Slide 32
Dr. Ratna Dewi Kusumaningtyas, ST., MT., dkk. Fakultas Teknik Universitas Negeri Semarang © 2019
MEDIA PEMBELAJARAN DAN EVALUASI
PROSES PRODUKSI BIODIESEL
Reaksi kimia
Katalis
Kinetika Reaksi
Metode Produksi
HREVO
Nonedible Veg. oil
Low Cost Feedstock
Algae Oil
Alkohol
Bahan Baku (NEVO)
Pendahuluan
Proses Produksi
KELUAR
MENU
Bahan Baku
jatrophacurcasplantations.com
Konversi minyak jarak pagar menjadi biodiesel
Tahap pertama: esterifikasi menggunakan methanol dengan rasio molar 6:1 terhadap minyak, dan 0,5 H2SO4 sebagai katalis pada 40oC.
Tahap kedua: transesterifikasi pada 60oC dengan methanol rasio molar 6:1 terhadap minyak, dan 2% KOH sebagai katalis basa.
Densitas 862 kg/m3, 15oC
viskositas 4,8 mm2/s (400C),
angka setan 57,
Kandungan air 0,025% massa
angka asam 0,8 mgKOH/g,
Cloud/pour point 6o,
flash point 135oC,
Abu 0,012% massa
Residu karbon 0,2% massa
Nilai kalor 39.230 kJ/kg
Biodiesel
Jarak pagar
Konversi menjadi biodiesel
EVALUASI
Perbandi-ngan bhn baku
Penutup
Klik pada gambar jarak pagar atau sub menu Nonedible Ve. Oil untuk Kembali ke macam-macam NEVO
Klik untuk Kembali ke menu bahan baku

## Slide 33
Dr. Ratna Dewi Kusumaningtyas, ST., MT., dkk. Fakultas Teknik Universitas Negeri Semarang © 2019
MEDIA PEMBELAJARAN DAN EVALUASI
PROSES PRODUKSI BIODIESEL
Reaksi kimia
Katalis
Kinetika Reaksi
Metode Produksi
HREVO
Nonedible Veg. oil
Low Cost Feedstock
Algae Oil
Alkohol
Bahan Baku (NEVO)
Pendahuluan
Proses Produksi
KELUAR
MENU
Bahan Baku
https://greenindonesia.co
Nyamplung
Minyak nyamplung dihasilkan dari biji nyamplung (Calophylum inophylum). Tinggi pohon mencapai 25m.
Tumbuh di daerah bersuhu hangat dgn curah hujan 1000-5000 mm dan bias bertahan d daerah payau.
Kernelnya mengandung minyak 75% dan 71% di antaranya adalah asam lemak tak jenuh (oleat dan linoleat)
Komposisi asam lemak: palmitat 17,9% massa, hydnocarpic 2,5%; stearate 18,5%; oleat 42,7%; linoleat 13,7; linolenat 2,1%; lignocerate 2,6%
Karakteristik:
Visc.kin 55,478 mm2/s (40oC);
Densitas 0,9249 kg/m3 (40oC)
Titik nyala 236,5oC
Pengolahan minyak nyamplung
EVALUASI
Perbandi-ngan bhn baku
Penutup
Klik pada gambar nyamplung atau sub menu Nonedible Ve. Oil untuk Kembali ke macam-macam NEVO
Klik untuk Kembali ke menu bahan baku

## Slide 34
Dr. Ratna Dewi Kusumaningtyas, ST., MT., dkk. Fakultas Teknik Universitas Negeri Semarang © 2019
MEDIA PEMBELAJARAN DAN EVALUASI
PROSES PRODUKSI BIODIESEL
Reaksi kimia
Katalis
Kinetika Reaksi
Metode Produksi
HREVO
Nonedible Veg. oil
Low Cost Feedstock
Algae Oil
Alkohol
Bahan Baku (NEVO)
Pendahuluan
Proses Produksi
KELUAR
MENU
Bahan Baku
https://greenindonesia.co
3. Pencucian, sebanyak 3x menggunakan air distilasi 30% v/v pada 60oC.
1. Pretreatment: esterifikasi asam dgn 0,5 ml H2SO4, anhidrat, methanol rasio 4:1 thdp minyak, selama 120 menit pada 60oC.
2. Transesterifikasi dgn katalis basa 1,2% KOH, rasio molar 8:1 terhadap minyak pada 60oC selama 120 menit.
Karakteristik:
Visc.kin 55,478 mm2/s (40oC);
Densitas 0,9249 kg/m3 (40oC)
Titik nyala 236,5oC
Pengolahan minyak nyamplung
Asam lemak menjadi trigliserida, mengurangi asam lemak dari 4,76 jadi 1,64 mg KOH/kg.
Biodiesel dgn yield 89%, cocok dipakai pada mesin diesel injeksi langsung. Karakteristiknya:
Nyamplung
EVALUASI
Perbandi-ngan bhn baku
Penutup
Klik pada gambar nyamplung atau sub menu Nonedible Ve. Oil untuk Kembali ke macam-macam NEVO
Klik untuk Kembali ke menu bahan baku

## Slide 35
Dr. Ratna Dewi Kusumaningtyas, ST., MT., dkk. Fakultas Teknik Universitas Negeri Semarang © 2019
MEDIA PEMBELAJARAN DAN EVALUASI
PROSES PRODUKSI BIODIESEL
Reaksi kimia
Katalis
Kinetika Reaksi
Metode Produksi
HREVO
Nonedible Veg. oil
Low Cost Feedstock
Algae Oil
Alkohol
Bahan Baku (NEVO)
Pendahuluan
Proses Produksi
KELUAR
MENU
Bahan Baku
https://greenindonesia.co
Asam lemak menjadi trigliserida, mengurangi asam lemak dari 4,76 jadi 1,64 mg KOH/kg.
Biodiesel dgn yield 89%, cocok dipakai pada mesin diesel injeksi langsung. Karakteristiknya:
Densitas 869 kg/m3 (15oC)
Viskositas 4 mm2/s (40oC)
Angka setan 57
Angka asam 1,62 mg KOH/g
Kandungan air 0,005%
Titik nyala 140oC
Cloud point 13,2 oC
Pour point 4,3oC
Suhu distilasi 90% pada 356OC
Nilai kalor 41,397 kJ/kg
Campuran pd solar dapat mengurangi asap knalpot, tapi meningkatkan Nox dan CO
X
Nyamplung
EVALUASI
Perbandi-ngan bhn baku
Penutup
Klik pada gambar nyamplung atau sub menu Nonedible Ve. Oil untuk Kembali ke macam-macam NEVO
Klik untuk Kembali ke menu bahan baku

## Slide 36
Malapari (Karanja), Pongamia pinnata,famili Leguminaceae, berasal dari Indonesia, India Myanmar, Sri Lanka, Malaysia, Taiwan, dan Bangladesh.
Dr. Ratna Dewi Kusumaningtyas, ST., MT., dkk. Fakultas Teknik Universitas Negeri Semarang © 2019
MEDIA PEMBELAJARAN DAN EVALUASI
PROSES PRODUKSI BIODIESEL
Reaksi kimia
Katalis
Kinetika Reaksi
Metode Produksi
HREVO
Nonedible Veg. oil
Low Cost Feedstock
Algae Oil
Alkohol
Bahan Baku (NEVO)
Pendahuluan
Proses Produksi
KELUAR
MENU
Bahan Baku
(Alimah, 2011)
Malapari
https://madubinaapiari.co.id
Minyak malapari: asam lemak jenuh 16%, tak jenuh 84%. Asam lemak: palmitat 9,8%; stearate 6,2%; oleat 72,2%; linoleat 11,8%;
Densitas 0,9358 g/cm3 (15oC)
Viskositas 38,8 cm2/s (40oC)
Kandungan air 0,05%
Kandungan residu karbon 0,80%
Kandungan abu 0,05%
Kandungan sulfur 0,025%
Titik nyala 212oC
Fire point 224oC
Titik didih 330oC
Cloud point 2 oC
Pour point -4oC
Angka asam 16,8 mg KOH/g
Angka iodium 86,5
Angka setan 38
Angka saponifikasi 185,7
Nilai kalor 8.742 kJ/kg
Transterifikasi
EVALUASI
Perbandi-ngan bhn baku
Penutup
Klik pada gambar malapari atau sub menu Nonedible Ve. Oil untuk Kembali ke macam-macam NEVO
Klik untuk Kembali ke menu bahan baku

## Slide 37
Dr. Ratna Dewi Kusumaningtyas, ST., MT., dkk. Fakultas Teknik Universitas Negeri Semarang © 2019
MEDIA PEMBELAJARAN DAN EVALUASI
PROSES PRODUKSI BIODIESEL
Reaksi kimia
Katalis
Kinetika Reaksi
Metode Produksi
HREVO
Nonedible Veg. oil
Low Cost Feedstock
Algae Oil
Alkohol
Bahan Baku (NEVO)
Pendahuluan
Proses Produksi
KELUAR
MENU
Bahan Baku
(Alimah, 2011)
Minyak malapari: asam lemak jenuh 16%, tak jenuh 84%. Asam lemak: palmitat 9,8%; stearate 6,2%; oleat 72,2%; linoleat 11,8%;
Menggunakan methanol dan NaOH sebagai katalis, pada 60oC, konversi sebesar 92%.
Karakteristik biodiesel minyak malapari:
Specific gravity 0,88-0,89
Viskositas 5,52-5,79 mm2/s
Nilai kalor 37,8-39,69 MJ/kg
Angka asam 0,72-0,76 mg KOH/g
Angka setan 59,68-60,90
Pour point -4oC
Transterifikasi
https://madubinaapiari.co.id
(Alimah, 2011)
Malapari
EVALUASI
Perbandi-ngan bhn baku
Penutup
Klik pada gambar malapari atau sub menu Nonedible Ve. Oil untuk Kembali ke macam-macam NEVO
Klik untuk Kembali ke menu bahan baku
x

## Slide 38
Nama ilmiah Ricinus communis, famili Eohorbiaceae, dari Afrika, di daerah tropis dan subtropics, curah hujan 750-1000 mm/thn.
Dr. Ratna Dewi Kusumaningtyas, ST., MT., dkk. Fakultas Teknik Universitas Negeri Semarang © 2019
MEDIA PEMBELAJARAN DAN EVALUASI
PROSES PRODUKSI BIODIESEL
Reaksi kimia
Katalis
Kinetika Reaksi
Metode Produksi
HREVO
Nonedible Veg. oil
Low Cost Feedstock
Algae Oil
Alkohol
Bahan Baku (NEVO)
Pendahuluan
Proses Produksi
KELUAR
MENU
Bahan Baku
Castor (jarak keliki)
Penghasil castor dgn jumlah besar: India, China, Brazil, Rusia, dan Thailand
Di daerah iklim sedang tumbuhan bisa mencapai 3m, pada iklim tropis dan subtropis bisa 12m.
Minyak castor dihasilkan dari biji yg mengandung minyak 46%. Tiap hektar menghasilkan 1250-2500 liter. Minyak kastor memiliki karakteristik:
https://www.thehindu.com
https://www.financialexpress.com/
Struktur kimia
Transterifikasi
EVALUASI
Perbandi-ngan bhn baku
Penutup
Klik pada gambar castor atau sub menu Nonedible Ve. Oil untuk Kembali ke macam-macam NEVO
Klik untuk Kembali ke menu bahan baku

## Slide 39
Nama ilmiah Ricinus communis, famil iEohorbiaceae,, dari Afrika, di daerah tropis dan subtropics, curah hujan 750-1000 mm/thn.
Dr. Ratna Dewi Kusumaningtyas, ST., MT., dkk. Fakultas Teknik Universitas Negeri Semarang © 2019
MEDIA PEMBELAJARAN DAN EVALUASI
PROSES PRODUKSI BIODIESEL
Reaksi kimia
Katalis
Kinetika Reaksi
Metode Produksi
HREVO
Nonedible Veg. oil
Low Cost Feedstock
Algae Oil
Alkohol
Bahan Baku (NEVO)
Pendahuluan
Proses Produksi
KELUAR
MENU
Bahan Baku
https://www.123rf.com/
Minyak castor dihasilkan dari biji yg mengandung minyak 46%. Tiap hektar menghasilkan 1250-2500 liter. Minyak kastor memiliki karakteristik:
Warna kuning pucat hingga tak berwarna.
Densitas 967,3 kg/m3 (15oC)
Viskositas 240,12 cSt (40oC)
Angka setan 42
Angka asam 0,7 mg KOH/g
Angka saponifikasi 181,4mg KOH/g
Angka iodium 84,4 cg l/g minyak
Kandungan air 1.830 mg/kg
Kandungan abu 0,02% m/m
Kand. sulfur kurang dr 0,04 mg/kg
Titik nyala 260oC
Cloud point 1 oC
Pour point 14oC
Mudah larut dalam alcohol, eter, asam asetat glasial, kloroform, karbon sulfide, dan benzene.
X
https://m.ayobandung.com/
Mengandung asam lemak jenuh 2,68%; tak jenuh 97,44%; ricinoleat 89,3% massa; linoleat 4,2%; oleat 2,3%; stearate 1%; dihidroksistereat 1%; palmitat 1%; densipolat 0,93%; eicosanoat 0,3%.
Struktur kimia
https://m.ayobandung.com/
Transterifikasi
Castor (jarak keliki)
EVALUASI
Perbandi-ngan bhn baku
Penutup
Klik pada gambar castor atau sub menu Nonedible Ve. Oil untuk Kembali ke macam-macam NEVO
Klik untuk Kembali ke menu bahan baku

## Slide 40
Dr. Ratna Dewi Kusumaningtyas, ST., MT., dkk. Fakultas Teknik Universitas Negeri Semarang © 2019
MEDIA PEMBELAJARAN DAN EVALUASI
PROSES PRODUKSI BIODIESEL
Reaksi kimia
Katalis
Kinetika Reaksi
Metode Produksi
HREVO
Nonedible Veg. oil
Low Cost Feedstock
Algae Oil
Alkohol
Bahan Baku (NEVO)
Pendahuluan
Proses Produksi
KELUAR
MENU
Bahan Baku
Minyak castor dihasilkan dari biji yg mengandung minyak 46%. Tiap hektar menghasilkan 1250-2500 liter. Minyak kastor memiliki karakteristik:
https://m.ayobandung.com/
Struktur kimia
Transterifikasi
Castor (jarak keliki)
https://www.123rf.com/
EVALUASI
Perbandi-ngan bhn baku
Penutup
Klik pada gambar castor atau sub menu Nonedible Ve. Oil untuk Kembali ke macam-macam NEVO
Klik untuk Kembali ke menu bahan baku

## Slide 41
Menggunakan methanol dengan rasio molar 6:1 terhadap minyak dan 1,5% KOH pada 25oC, 2 jam, konversi 93,8%. Jika pada suhu 65oC, 1 jam, dgn KOH dan methanol sama, konversi 94,2%.
Dr. Ratna Dewi Kusumaningtyas, ST., MT., dkk. Fakultas Teknik Universitas Negeri Semarang © 2019
MEDIA PEMBELAJARAN DAN EVALUASI
PROSES PRODUKSI BIODIESEL
Reaksi kimia
Katalis
Kinetika Reaksi
Metode Produksi
HREVO
Nonedible Veg. oil
Low Cost Feedstock
Algae Oil
Alkohol
Bahan Baku (NEVO)
Pendahuluan
Proses Produksi
KELUAR
MENU
Bahan Baku
Minyak castor dihasilkan dari biji yg mengandung minyak 46%. Tiap hektar menghasilkan 1250-2500 liter. Minyak kastor memiliki karakteristik:
https://m.ayobandung.com/
Struktur kimia
Transterifikasi
Yield minyak castor rendah, seharusnya minimal 97,5%. Penyebab: angka asam tinggi, terjadi netralisasi sebagian katalis.
Densitas 926,8 kg/m3 (15oC)
Viskositas kinematic 15,98 mm2/s
Kandungan residu karbon 0,037% massa
Nilai kalor 37900,8 kJ/kg
Titik nyala 190oC
Cloud point -23oC
Pour point -45oC
Korosi thd lempeng tembaga 1b
https://www.123rf.com/
Castor (jarak keliki)
EVALUASI
Perbandi-ngan bhn baku
Penutup
Klik pada gambar castor atau sub menu Nonedible Ve. Oil untuk Kembali ke macam-macam NEVO
Klik untuk Kembali ke menu bahan baku

## Slide 42
Minyak mahua dibuat dari biji mahua, berwarna kuning pucat. Tanamannya banyak ditemukan di India.
Dr. Ratna Dewi Kusumaningtyas, ST., MT., dkk. Fakultas Teknik Universitas Negeri Semarang © 2019
MEDIA PEMBELAJARAN DAN EVALUASI
PROSES PRODUKSI BIODIESEL
Reaksi kimia
Katalis
Kinetika Reaksi
Metode Produksi
HREVO
Nonedible Veg. oil
Low Cost Feedstock
Algae Oil
Alkohol
Bahan Baku (NEVO)
Pendahuluan
Proses Produksi
KELUAR
MENU
Bahan Baku
https://www.amazon.in/Mahua
Biji mahua
https://indonesian.alibaba.com
Mengandung asam lemak: miristat 1%; palmitat 17,8%; stearate 14%; oleat 46,3%; linoleat 17,9%; arasidat 3%.
Karakteristik minyak mahua:
Densitas 945 kg/m3 (15oC)
Viskositas kinematic 25mm2/s (40o)
Titik nyala 226oC
Fire point 250oC
Cloud point 14oC
Pour point 15oC
Aniline point 60oC
Angka asam 30 mg KOH/g
Angka saponifikasi 191
Angka iodium 65
Nilai kalor 35 MJ/kg
Transterifikasi
EVALUASI
Perbandi-ngan bhn baku
Penutup
Klik pada gambar biji mahua atau sub menu Nonedible Ve. Oil untuk Kembali ke macam-macam NEVO
Klik untuk Kembali ke menu bahan baku

## Slide 43
Dr. Ratna Dewi Kusumaningtyas, ST., MT., dkk. Fakultas Teknik Universitas Negeri Semarang © 2019
MEDIA PEMBELAJARAN DAN EVALUASI
PROSES PRODUKSI BIODIESEL
Reaksi kimia
Katalis
Kinetika Reaksi
Metode Produksi
HREVO
Nonedible Veg. oil
Low Cost Feedstock
Algae Oil
Alkohol
Bahan Baku (NEVO)
Pendahuluan
Proses Produksi
KELUAR
MENU
Bahan Baku
https://www.amazon.in/Mahua
Biji mahua
https://indonesian.alibaba.com
Karakteristik biodiesel minyak mahua:
Densitas 872 kg/m3 (15oC)
Viskositas kinematic 4 mm2/s (40o)
Titik nyala 204oC
Fire point 230oC
Cloud point 6oC
Pour point 1oC
Aniline point 63oC
Angka asam 0,5 mg KOH/g
Angka saponifikasi 131
Angka iodium 60
Angka setana 50
Nilai kalor 41 MJ/kg
Transterifikasi
Nilai konversi minyak mahua 98%, dilakukan dengan transesterifikasi dua tahap. Rekasi pada 333 K, 1 jam, rasio molar methanol terhadap minyak 0,30-0,35 v/v dan H2SO4 1% v/v;
http://tanaman--herbal.blogspot.com
Biji mahua
EVALUASI
Perbandi-ngan bhn baku
Penutup
Klik pada gambar biji mahua atau sub menu Nonedible Ve. Oil untuk Kembali ke macam-macam NEVO
Klik untuk Kembali ke menu bahan baku

## Slide 44
Minyak biji karet dihasilkan dari biji buah pohon karet.
Dr. Ratna Dewi Kusumaningtyas, ST., MT., dkk. Fakultas Teknik Universitas Negeri Semarang © 2019
MEDIA PEMBELAJARAN DAN EVALUASI
PROSES PRODUKSI BIODIESEL
Reaksi kimia
Katalis
Kinetika Reaksi
Metode Produksi
HREVO
Nonedible Veg. oil
Low Cost Feedstock
Algae Oil
Alkohol
Bahan Baku (NEVO)
Pendahuluan
Proses Produksi
KELUAR
MENU
Bahan Baku
https://www.pertanianku.com
Biji karet
Biodiesel dari minyak biji karet dihasilkan melalui transesterifikasindua tahap. Reaksi dijalankan pada suhu 318±5 K selama 20 – 30 menit menggunakan methanol dengan rasio molar 6:1 terhadap minyak dan H2SO4 0,5% volume sebagai katalis asam.
https://nimadesriandani.wordpress.com/
EVALUASI
Perbandi-ngan bhn baku
Penutup
Klik pada gambar biji karet atau sub menu Nonedible Ve. Oil untuk Kembali ke macam-macam NEVO
Klik untuk Kembali ke menu bahan baku

## Slide 45
Palm Fatty Acid Distillate
Dr. Ratna Dewi Kusumaningtyas, ST., MT., dkk. Fakultas Teknik Universitas Negeri Semarang © 2019
MEDIA PEMBELAJARAN DAN EVALUASI
PROSES PRODUKSI BIODIESEL
Reaksi kimia
Katalis
Kinetika Reaksi
Metode Produksi
HREVO
Nonedible Veg. oil
Low Cost Feedstock
Algae Oil
Alkohol
Bahan Baku (Low Cost Feedstock)
Pendahuluan
Proses Produksi
KELUAR
MENU
Bahan Baku
Low Cost Feedstock
Minyak jelantah (WCO)
Animal fat
Yellow grease
https://m.tribunnews.com/
https://www.alibaba.com/product-detail/PFAD
https://www.indiamart.com
https://www.caloriesecrets.net
Bahan baku untuk biodiesel yang harganya murah dan tidak bersaing dengan bahan makanan
EVALUASI
Perbandi-ngan bhn baku
Penutup
Klik pada gambar untuk penjelasan
Klik untuk Kembali ke menu bahan baku

## Slide 46
Limbah ini dapat mencemari lingkungan, padahal masih ada energi yang terkandung di dalam minyak tsb.
Dr. Ratna Dewi Kusumaningtyas, ST., MT., dkk. Fakultas Teknik Universitas Negeri Semarang © 2019
MEDIA PEMBELAJARAN DAN EVALUASI
PROSES PRODUKSI BIODIESEL
Reaksi kimia
Katalis
Kinetika Reaksi
Metode Produksi
HREVO
Nonedible Veg. oil
Low Cost Feedstock
Algae Oil
Alkohol
Bahan Baku (Low Cost Feedstock)
Pendahuluan
Proses Produksi
KELUAR
MENU
Bahan Baku
https://m.tribunnews.com/
Minyak jelantah (WCO)
Dengan teknologi, limbah tsb dapat dijadikan biodiesel dan mengurangi pencemaran
Perlu pretreatment krn banyak kandungan air dan FFA, berdampak negatif terhadap proses transesterifikasi
FFA bereaksi dengan katalis menghasilkan sabun, air mengurangi produk akhir dan sulit dalam pemurnian
Minyak goreng tidak baik dipakai berulang-ulang, sehingga menyisakan limbah, biasanya dibuang.
EVALUASI
Perbandi-ngan bhn baku
Penutup
Klik pada gambar atau sub menu Low Cost Feedstock (LCF) untuk Kembali ke macam-macam LCF
Klik untuk Kembali ke menu bahan baku

## Slide 47
Dr. Ratna Dewi Kusumaningtyas, ST., MT., dkk. Fakultas Teknik Universitas Negeri Semarang © 2019
MEDIA PEMBELAJARAN DAN EVALUASI
PROSES PRODUKSI BIODIESEL
Reaksi kimia
Katalis
Kinetika Reaksi
Metode Produksi
HREVO
Nonedible Veg. oil
Low Cost Feedstock
Algae Oil
Alkohol
Bahan Baku (Low Cost Feedstock)
Pendahuluan
Proses Produksi
KELUAR
MENU
Bahan Baku
Untuk mengurangi kandungan FFA dgn esterifikasi, direaksikan dgn alkohol dan katalis asam agar membentuk alkil ester dan air agar FFA turun, dilanjutkan transesterifikasi
Perlu pretreatment krn banyak kandungan air dan FFA, berdampak negatif terhadap proses transesterifikasi
Transesterifikasi dua tahap dengan katalis asam dan basa,368K, 4 jam, dengan rasio molar minyak methanol 1:10, konversi 97,22% (Wang, dkk)
Minyak jelantah (WCO)
Keuntungan transesterifikasi 2 tahap: efisiensi tinggi, tidak ada limbah asam, katalis recovery mudah.
https://trigoesema.wordpress.com/2014/10/26/biodiesel-minyak-jelantah
EVALUASI
Perbandi-ngan bhn baku
Penutup
Klik pada gambar atau sub menu Low Cost Feedstock (LCF) untuk Kembali ke macam-macam LCF
Klik untuk Kembali ke menu bahan baku
X

## Slide 48
Pada suhu ruang berbentuk padat, dipanaskan pd suhu tertentu untuk menjadi fase minyak.
Dr. Ratna Dewi Kusumaningtyas, ST., MT., dkk. Fakultas Teknik Universitas Negeri Semarang © 2019
MEDIA PEMBELAJARAN DAN EVALUASI
PROSES PRODUKSI BIODIESEL
Reaksi kimia
Katalis
Kinetika Reaksi
Metode Produksi
HREVO
Nonedible Veg. oil
Low Cost Feedstock
Algae Oil
Alkohol
Bahan Baku (Low Cost Feedstock)
Pendahuluan
Proses Produksi
KELUAR
MENU
Bahan Baku
https://www.caloriesecrets.net
Animal Fat
Harganya sangat terjangkau, berasal dari lemak ayam, sapi, domba, dan hewan lainnya.
Kelebihan minyak hewani dibanding nabati, hemat biaya bahan baku dan lahan yg digunakan.
Biodiesel dari lemak hewani memiliki angka setana yang tinggi dan non korosif, kadar FFA dan air rendah.
Tetapi, untuk memenuhi bahan baku biodiesel, ketersediannya tdk mencukupi jika hanya lemak hewan saja.
EVALUASI
Perbandi-ngan bhn baku
Penutup
Klik pada gambar atau sub menu Low Cost Feedstock (LCF) untuk Kembali ke macam-macam LCF
Klik untuk Kembali ke menu bahan baku

## Slide 49
Golongan 1: Yellow grease, memiliki FFA kurang dari 15%
Dr. Ratna Dewi Kusumaningtyas, ST., MT., dkk. Fakultas Teknik Universitas Negeri Semarang © 2019
MEDIA PEMBELAJARAN DAN EVALUASI
PROSES PRODUKSI BIODIESEL
Reaksi kimia
Katalis
Kinetika Reaksi
Metode Produksi
HREVO
Nonedible Veg. oil
Low Cost Feedstock
Algae Oil
Alkohol
Bahan Baku (Low Cost Feedstock)
Pendahuluan
Proses Produksi
KELUAR
MENU
Bahan Baku
https://www.indiamart.com
Golongan 2: Brown grease, memiliki FFA lebih dari 15%
Produk olahan lanjut WCO atau dari lemak hewan. Spesifikasi: FFA maks 15%, MIU kurang dari 2%, dan air kurang dari 1%.
Berasal dari minyak atau lemak hewan yang dibuang ke saluran, digunakan grease trap untuk mengumpulkan dari saluran.
Pengolahan biodiesel: penyaringan dari kotoran, esterifikasi multistep agar FFA turun, perlu banyak methanol, katalis asam, lama waktu proses, sehingga pengolahan biodiesel dari grease tidak ekonomis.
Grease
EVALUASI
Perbandi-ngan bhn baku
Penutup
Klik pada gambar atau sub menu Low Cost Feedstock (LCF) untuk Kembali ke macam-macam LCF
Klik untuk Kembali ke menu bahan baku

## Slide 50
Biodiesel dari PFAD warnanya lebih gelap disbanding biodiesel dari bahan baku lainnya.
Dr. Ratna Dewi Kusumaningtyas, ST., MT., dkk. Fakultas Teknik Universitas Negeri Semarang © 2019
MEDIA PEMBELAJARAN DAN EVALUASI
PROSES PRODUKSI BIODIESEL
Reaksi kimia
Katalis
Kinetika Reaksi
Metode Produksi
HREVO
Nonedible Veg. oil
Low Cost Feedstock
Algae Oil
Alkohol
Bahan Baku (Low Cost Feedstock)
Pendahuluan
Proses Produksi
KELUAR
MENU
Bahan Baku
https://www.alibaba.com/product-detail/PFAD
Palm Fatty Acid Distillate
biodiesel
PFAD
Pada suhu ruang, PFAD berwujud padat seperti gemuk berwarna putih kekuningan.
PFAD adalah produk samping dari pemurnian minyak kelapa sawit yang mengandung FFA sekitar 90%.
Pembuatan biodiesel dari FFA juga menggunakan esterifikasi dan transesterifikasi.
Trnasesterifikasi mengubah trigliserida menjadi alkil ester dan gliserol.
EVALUASI
Perbandi-ngan bhn baku
Penutup
Klik pada gambar atau sub menu Low Cost Feedstock (LCF) untuk Kembali ke macam-macam LCF
Klik untuk Kembali ke menu bahan baku

## Slide 51
Dr. Ratna Dewi Kusumaningtyas, ST., MT., dkk. Fakultas Teknik Universitas Negeri Semarang © 2019
MEDIA PEMBELAJARAN DAN EVALUASI
PROSES PRODUKSI BIODIESEL
Reaksi kimia
Katalis
Kinetika Reaksi
Metode Produksi
HREVO
Nonedible Veg. oil
Low Cost Feedstock
Algae Oil
Alkohol
Bahan Baku (Algae Oil)
Pendahuluan
Proses Produksi
KELUAR
MENU
Bahan Baku
EVALUASI
Perbandi-ngan bhn baku
Alga
Generasi pertama(G1) biofuel berasal dari edible oil, generasi kedua (G2) berasal dari nonedible oil.
Generasi ketiga (G3) dari biofuel adalah berasal dari Alga, banyak keunggulan dibanding generasi sebelumnya.
Makro Alga
Mikro Alga
Penutup
Klik pada gambar untuk penjelasan
Klik untuk Kembali ke menu bahan baku

## Slide 52
Adanya lipid, dpt dijadikan biodiesel. Tidak banyak peneliti menggunakan makroalga karena kandungan lipidnya tidak terlalu tinggi.
Makroalga sering disebut rumput laut atau ganggang panjangnya dpt mencapai 60m, ukurannya lebih besar dari mrikroalga
Dr. Ratna Dewi Kusumaningtyas, ST., MT., dkk. Fakultas Teknik Universitas Negeri Semarang © 2019
MEDIA PEMBELAJARAN DAN EVALUASI
PROSES PRODUKSI BIODIESEL
Reaksi kimia
Katalis
Kinetika Reaksi
Metode Produksi
HREVO
Nonedible Veg. oil
Low Cost Feedstock
Algae Oil
Alkohol
Bahan Baku (Algae Oil)
Pendahuluan
Proses Produksi
KELUAR
MENU
Bahan Baku
EVALUASI
Perbandi-ngan bhn baku
Makroalga
Jenis berdasar pigmen: ganggang coklat (Phaeophyceae), ganggang merah (Rhodophyceae), ganggang hijau (Chlorophyceae).
Susunan: karbohidrat ±18% dry ash free, sisanya adalah protein ±20% , dan lipid ±15% .
http://reefkeeping.com/
https://www.reefcleaners.org/aquarium-store
Minyak makroalga
Penutup
Klik pada gambar atau sub menu Algae Oil untuk Kembali ke macam-macam Alga
Klik untuk Kembali ke menu bahan baku

## Slide 53
Dr. Ratna Dewi Kusumaningtyas, ST., MT., dkk. Fakultas Teknik Universitas Negeri Semarang © 2019
MEDIA PEMBELAJARAN DAN EVALUASI
PROSES PRODUKSI BIODIESEL
Reaksi kimia
Katalis
Kinetika Reaksi
Metode Produksi
HREVO
Nonedible Veg. oil
Low Cost Feedstock
Algae Oil
Alkohol
Bahan Baku (Algae Oil)
Pendahuluan
Proses Produksi
KELUAR
MENU
Bahan Baku
EVALUASI
Perbandi-ngan bhn baku
Makroalga
Karakteristik minyak makroalga:
asam lemak polyunsaturated dan higher heating value rendah dibanding mikroalga,
banyak dikonversi ke bioethanol, biobutanol, metana karena kandungan karbohidrat tinggi.
Selain untuk energi: turunan makroalga ialah kosmetik, obat-obatan, food additive, bioplastic, aquaculture, dan pencegahan polusi.
http://reefkeeping.com/
https://www.reefcleaners.org/aquarium-store
Minyak makroalga
https://www.facebook.com/macroalgae
Penutup
Klik pada gambar atau sub menu Algae Oil untuk Kembali ke macam-macam Alga
Klik untuk Kembali ke menu bahan baku
X

## Slide 54
Ukuran alga sangat kecil, kandungan lipid sangat tinggi 40-80% berat kering, yield minyak 20000-80000 liter/acre/thn, setara 3-71 kali lipat yield minyak dari biomassa lain.
Pengolahan menjadi biodiesel
Dr. Ratna Dewi Kusumaningtyas, ST., MT., dkk. Fakultas Teknik Universitas Negeri Semarang © 2019
MEDIA PEMBELAJARAN DAN EVALUASI
PROSES PRODUKSI BIODIESEL
Reaksi kimia
Katalis
Kinetika Reaksi
Metode Produksi
HREVO
Nonedible Veg. oil
Low Cost Feedstock
Algae Oil
Alkohol
Bahan Baku (Algae Oil)
Pendahuluan
Proses Produksi
KELUAR
MENU
Bahan Baku
EVALUASI
Perbandi-ngan bhn baku
Mikroalga
Mikro Alga
Pada 1 hektar pembuangan limbah, mikroalga mampu menghasilkan minyak 10 hingga 100 kali lebih banyak dibanding minyak nabati lainnya.
Klasifikasi mikroalga: alga biru-hijau (Cyanobacteria), diatom (Bachillariophyta), dan alga hijau (Chlorophyita). Spesian mencapai lebih 50000. tinggi rendahnya kadar lipid mikroalga tergantung kondisi lingkungan saat kultivasi berlangsung.
Penutup
Klik pada gambarMicro Algae atau sub menu Algae Oil untuk Kembali ke macam-macam Alga
Klik untuk Kembali ke menu bahan baku

## Slide 55
Ukuran alga sangat kecil, kandungan lipid sangat tinggi 40-80% berat kering, yield minyak 20000-80000 liter/acre/thn, setara 3-71 kali lipat yield minyak dari biomassa lain.
Pengolahan menjadi biodiesel
Dr. Ratna Dewi Kusumaningtyas, ST., MT., dkk. Fakultas Teknik Universitas Negeri Semarang © 2019
MEDIA PEMBELAJARAN DAN EVALUASI
PROSES PRODUKSI BIODIESEL
Reaksi kimia
Katalis
Kinetika Reaksi
Metode Produksi
HREVO
Nonedible Veg. oil
Low Cost Feedstock
Algae Oil
Alkohol
Bahan Baku (Algae Oil)
Pendahuluan
Proses Produksi
KELUAR
MENU
Bahan Baku
EVALUASI
Perbandi-ngan bhn baku
Mikroalga
Proses pertama: Ekstraksi untuk memperoleh minyak dengan yield sebesar-besarnya melalui: Ekstraksi mekanik dengan mesin press expeller, ekstraksi solven, ekstraksi super kritis, ekstraksi ultrasonic, ekstraksi ionic liquid, ekstraksi osmotic, dan proses hydrothermal. Tiap metode menghasilkan yield berbeda.
Proses selanjutnya: penghilangan puing sel, penghilangan solven, fraksinasi lipid, transesterifikasi, pemurnian pascatransesterifikasi, dan hasilnya biodiesel. Skema proses biodiesel dari mikroalga. Karakteristik biodiesel mikroalga dibanding dengan minyak diesel.
https://www.youtube.com/watch?v=PAa7sgt7Jtk
Penutup
Klik pada gambarMicro Algae atau sub menu Algae Oil untuk Kembali ke macam-macam Alga
Klik untuk Kembali ke menu bahan baku

## Slide 56
Dr. Ratna Dewi Kusumaningtyas, ST., MT., dkk. Fakultas Teknik Universitas Negeri Semarang © 2019
MEDIA PEMBELAJARAN DAN EVALUASI
PROSES PRODUKSI BIODIESEL
Reaksi kimia
Katalis
Kinetika Reaksi
Metode Produksi
HREVO
Nonedible Veg. oil
Low Cost Feedstock
Algae Oil
Alkohol
Bahan Baku (Algae Oil)
Pendahuluan
Proses Produksi
KELUAR
MENU
Bahan Baku
EVALUASI
Perbandi-ngan bhn baku
Profil Komposisi Asam Lemak pada Lipid Mikroalga
Tabel lipid mikroalga
X
Penutup
Klik pada sub menu Algae Oil untuk Kembali ke macam-macam Alga
Klik untuk Kembali ke menu bahan baku

## Slide 57
Dr. Ratna Dewi Kusumaningtyas, ST., MT., dkk. Fakultas Teknik Universitas Negeri Semarang © 2019
MEDIA PEMBELAJARAN DAN EVALUASI
PROSES PRODUKSI BIODIESEL
Reaksi kimia
Katalis
Kinetika Reaksi
Metode Produksi
HREVO
Nonedible Veg. oil
Low Cost Feedstock
Algae Oil
Alkohol
Bahan Baku (Algae Oil)
Pendahuluan
Proses Produksi
KELUAR
MENU
Bahan Baku
EVALUASI
Perbandi-ngan bhn baku
Profil Komposisi Asam Lemak pada Lipid Mikroalga
Tabel lipid mikroalga
X
Penutup
Klik pada sub menu Algae Oil untuk Kembali ke macam-macam Alga
Klik untuk Kembali ke menu bahan baku

## Slide 58
Dr. Ratna Dewi Kusumaningtyas, ST., MT., dkk. Fakultas Teknik Universitas Negeri Semarang © 2019
MEDIA PEMBELAJARAN DAN EVALUASI
PROSES PRODUKSI BIODIESEL
Reaksi kimia
Katalis
Kinetika Reaksi
Metode Produksi
HREVO
Nonedible Veg. oil
Low Cost Feedstock
Algae Oil
Alkohol
Bahan Baku (Algae Oil)
Pendahuluan
Proses Produksi
KELUAR
MENU
Bahan Baku
EVALUASI
Perbandi-ngan bhn baku
Profil Komposisi Asam Lemak pada Lipid Mikroalga
Tabel lipid mikroalga
X
Penutup
Klik pada sub menu Algae Oil untuk Kembali ke macam-macam Alga
Klik untuk Kembali ke menu bahan baku

## Slide 59
Dr. Ratna Dewi Kusumaningtyas, ST., MT., dkk. Fakultas Teknik Universitas Negeri Semarang © 2019
MEDIA PEMBELAJARAN DAN EVALUASI
PROSES PRODUKSI BIODIESEL
Reaksi kimia
Katalis
Kinetika Reaksi
Metode Produksi
HREVO
Nonedible Veg. oil
Low Cost Feedstock
Algae Oil
Alkohol
Bahan Baku (Algae Oil)
Pendahuluan
Proses Produksi
KELUAR
MENU
Bahan Baku
EVALUASI
Perbandi-ngan bhn baku
Profil Komposisi Asam Lemak pada Lipid Mikroalga
Tabel lipid mikroalga
X
Penutup
Klik pada sub menu Algae Oil untuk Kembali ke macam-macam Alga
Klik untuk Kembali ke menu bahan baku

## Slide 60
Dr. Ratna Dewi Kusumaningtyas, ST., MT., dkk. Fakultas Teknik Universitas Negeri Semarang © 2019
MEDIA PEMBELAJARAN DAN EVALUASI
PROSES PRODUKSI BIODIESEL
Reaksi kimia
Katalis
Kinetika Reaksi
Metode Produksi
HREVO
Nonedible Veg. oil
Low Cost Feedstock
Algae Oil
Alkohol
Bahan Baku (Algae Oil)
Pendahuluan
Proses Produksi
KELUAR
MENU
Bahan Baku
EVALUASI
Perbandi-ngan bhn baku
Alga
Tidak berkompetisi dengan kebutuhan pangan dan lahan
Generasi ketiga (G3) dari biofuel adalah berasal dari Alga, banyak keunggulan dibanding generasi sebelumnya.
Alga mampu menyerap CO2 lebih banyak, untuk 100 ton alga diperlukan 183 ton CO2.
Dapat digunakan sbg adsorben dlm waste water treatmen.
Sebagian besar alga memiliki kandungan lipid cukup tinggi.
Produktivitas Alga yang lebih tinggi dibanding biomass lain.
Pemanenan tanaman lain 3 bln sd 3 thn, alga hanya 3-5 hari saja, pertumbuhannya cepat
Dapat tumbuh di berbagai lingkungan, di perairan laut / tawar
Produk samping biopolymer, protein, karbohidrat, sbg pupuk, pakan ternak
Kultivasi alga tdk memerlukan pestisida/herbisida
X
Penutup
Klik untuk Kembali ke menu bahan baku

## Slide 61
Dr. Ratna Dewi Kusumaningtyas, ST., MT., dkk. Fakultas Teknik Universitas Negeri Semarang © 2019
MEDIA PEMBELAJARAN DAN EVALUASI
PROSES PRODUKSI BIODIESEL
Reaksi kimia
Katalis
Kinetika Reaksi
Metode Produksi
HREVO
Nonedible Veg. oil
Low Cost Feedstock
Algae Oil
Alkohol
Bahan Baku (Algae Oil)
Pendahuluan
Proses Produksi
KELUAR
MENU
Bahan Baku
EVALUASI
Perbandi-ngan bhn baku
Tahapan Pengolahan Biodiesel dari Minyak Mikroalga
X
Penutup
Klik pada sub menu Algae Oil untuk Kembali ke macam-macam Alga
Klik untuk Kembali ke menu bahan baku

## Slide 62
Dr. Ratna Dewi Kusumaningtyas, ST., MT., dkk. Fakultas Teknik Universitas Negeri Semarang © 2019
MEDIA PEMBELAJARAN DAN EVALUASI
PROSES PRODUKSI BIODIESEL
Reaksi kimia
Katalis
Kinetika Reaksi
Metode Produksi
HREVO
Nonedible Veg. oil
Low Cost Feedstock
Algae Oil
Alkohol
Bahan Baku (Algae Oil)
Pendahuluan
Proses Produksi
KELUAR
MENU
Bahan Baku
EVALUASI
Perbandi-ngan bhn baku
Tahapan Pengolahan Biodiesel dari Minyak Mikroalga
X
Penutup
Klik pada sub menu Algae Oil untuk Kembali ke macam-macam Alga
Klik untuk Kembali ke menu bahan baku

## Slide 63
Dr. Ratna Dewi Kusumaningtyas, ST., MT., dkk. Fakultas Teknik Universitas Negeri Semarang © 2019
MEDIA PEMBELAJARAN DAN EVALUASI
PROSES PRODUKSI BIODIESEL
Reaksi kimia
Katalis
Kinetika Reaksi
Metode Produksi
HREVO
Nonedible Veg. oil
Low Cost Feedstock
Algae Oil
Alkohol
Bahan Baku (Algae Oil)
Pendahuluan
Proses Produksi
KELUAR
MENU
Bahan Baku
EVALUASI
Perbandi-ngan bhn baku
Tahapan Pengolahan Biodiesel dari Minyak Mikroalga
X
Reaksi transesterifikasi asam dilakukan pada suhu 303K, perbandingan molar methanol dan minyak 56:1, selama 4 jam, menurunkan specific gravity dari 0,912 jadi 0,846, HHV 41 MJ/kg sedangkan dari minyak nabati hanya 39,5 MJ/kg.
X
Penutup
Klik pada sub menu Algae Oil untuk Kembali ke macam-macam Alga
Klik untuk Kembali ke menu bahan baku

## Slide 64
Dr. Ratna Dewi Kusumaningtyas, ST., MT., dkk. Fakultas Teknik Universitas Negeri Semarang © 2019
MEDIA PEMBELAJARAN DAN EVALUASI
PROSES PRODUKSI BIODIESEL
Reaksi kimia
Katalis
Kinetika Reaksi
Metode Produksi
HREVO
Nonedible Veg. oil
Low Cost Feedstock
Algae Oil
Alkohol
Bahan Baku (Algae Oil)
Pendahuluan
Proses Produksi
KELUAR
MENU
Bahan Baku
EVALUASI
Perbandi-ngan bhn baku
Perbandingan Karakteristik Biodiesel dari Mikroalga dengan Minyak Diesel
X
Penutup
Klik pada sub menu Algae Oil untuk Kembali ke macam-macam Alga
Klik untuk Kembali ke menu bahan baku

## Slide 65
Dr. Ratna Dewi Kusumaningtyas, ST., MT., dkk. Fakultas Teknik Universitas Negeri Semarang © 2019
MEDIA PEMBELAJARAN DAN EVALUASI
PROSES PRODUKSI BIODIESEL
Reaksi kimia
Katalis
Kinetika Reaksi
Metode Produksi
HREVO
Nonedible Veg. oil
Low Cost Feedstock
Algae Oil
Alkohol
Pendahuluan
Proses Produksi
KELUAR
MENU
Bahan Baku
Bahan Baku (Alkohol)
EVALUASI
Perbandi-ngan bhn baku
ALKOHOL
http://www.isolab.de/
https://www.ebay.com/
https://www.chemicals.co.uk/
https://simpelmenarik.blogspot.com/
https://www.imdb.com/
Penutup
Klik pada gambar botol alkohol untuk penjelasan
Klik untuk Kembali ke menu bahan baku

## Slide 66
Dr. Ratna Dewi Kusumaningtyas, ST., MT., dkk. Fakultas Teknik Universitas Negeri Semarang © 2019
MEDIA PEMBELAJARAN DAN EVALUASI
PROSES PRODUKSI BIODIESEL
Reaksi kimia
Katalis
Kinetika Reaksi
Metode Produksi
HREVO
Nonedible Veg. oil
Low Cost Feedstock
Algae Oil
Alkohol
Pendahuluan
Proses Produksi
KELUAR
MENU
Bahan Baku
Bahan Baku (Alkohol)
EVALUASI
Perbandi-ngan bhn baku
ALKOHOL
http://www.isolab.de/
https://www.ebay.com/
https://www.chemicals.co.uk/
https://simpelmenarik.blogspot.com/
https://www.imdb.com/
Komponen utama untuk reaksi produksi biodiesel, diperlukan dalam jumlah berlebih pada esterifikasi maupun transesterifikasi, jenis alcohol menentukan besarnya konversi biodiesel.
Penutup
Klik pada gambar botol alkohol untuk penjelasan
Klik untuk Kembali ke menu bahan baku
X

## Slide 67
Metanol
Metanol paling banyak digunakan dalam produksi biodiesel karena reaktivitas yang paling tinggi. Rantai atom C yang dimilikinya, semakin pendek rantai atom C, mengurangi hambatan sterik saat penyerangan gugus karbonik trigliserida.
Dulu, metanol (CH2OH atau MeOH) dihasilkan dari produk samping pembuatan arang dan disebut wood alcohol. Sekarang, dihasilkan dari syngas, gas alam, refinery-off gas, batu bara, atau minya. Reaksi methanol: 2H2 + CO => CH2OH
Dr. Ratna Dewi Kusumaningtyas, ST., MT., dkk. Fakultas Teknik Universitas Negeri Semarang © 2019
MEDIA PEMBELAJARAN DAN EVALUASI
PROSES PRODUKSI BIODIESEL
Reaksi kimia
Katalis
Kinetika Reaksi
Metode Produksi
HREVO
Nonedible Veg. oil
Low Cost Feedstock
Algae Oil
Alkohol
Pendahuluan
Proses Produksi
KELUAR
MENU
Bahan Baku
Bahan Baku (Alkohol)
EVALUASI
Perbandi-ngan bhn baku
Karakteristik: toksisitas tinggi, densitas 0,792 g/ml; titik leleh -104oC; titik didih 64,7oC; sedikit larut dalam air, eter dan etanol dengan kelarutan kurang daro 10%; sangat mudah terbakar; pada 30oC tekanan 1 atm berada pada fase cair.
Kelebihan: lebih murah, lebih mudah di-recovery, kelarutan dalam minyak cukup baik dibanding lainnya. Kelemahan: sangat beracun, korosif.
Penutup
Klik pada gambar methanol atau sub menu Alkohol untuk Kembali ke macam-macam Alkohol
Klik untuk Kembali ke menu bahan baku

## Slide 68
Etanol
Dr. Ratna Dewi Kusumaningtyas, ST., MT., dkk. Fakultas Teknik Universitas Negeri Semarang © 2019
MEDIA PEMBELAJARAN DAN EVALUASI
PROSES PRODUKSI BIODIESEL
Reaksi kimia
Katalis
Kinetika Reaksi
Metode Produksi
HREVO
Nonedible Veg. oil
Low Cost Feedstock
Algae Oil
Alkohol
Pendahuluan
Proses Produksi
KELUAR
MENU
Bahan Baku
Bahan Baku (Alkohol)
EVALUASI
Perbandi-ngan bhn baku
https://simpelmenarik.blogspot.com/
Etanol dihasilkan dari proses fermentasi gula. Pada skala industry, etanol dihasilkan dari reaksi etena dan air dgn katalis asam. Paling banyak digunakan dalam industry makanan.
Karakteristik: titik azeotrope dengan air pada 95% etanol dan 5% air; titik didih 78,15oC (keadaan azeotrope); titik didih etanol murni (absolute alcohol) 78,3oC; pada 30oC 1 atm berada dlm fase cair tdk berwarna; densitas 6,6 lb/gal; net heat of combustion 75.000-76.000 Btu/gal; angka oktan
MR & MON 104,5; RON 106.
Penggunaan supercritical etanol dalam produksi biodiesel mengakibatkan konversi yang lebih tinggi dibanding methanol, karena parameter kelarutan etanol lebih dekat dengan parameter kelarutan minyak.
Penutup
Klik pada gambar atau sub menu Alkohol untuk Kembali ke macam-macam Alkohol
Klik untuk Kembali ke menu bahan baku

## Slide 69
Isobutanol memiliki rumus kimia yang sama dengan I-butanol yaitu C4H10O namun sifat fisik dan kimianya beda. Titik nyala tertutup isobutanol 28oC; terbuka 37,7oC; titik didih 108OC; titik leleh -108oC densitas 806 kg/m3; larut sebagian dalam air dingin dan panas; dapat bercampur dengan alcohol dan dietil eter.
I-butanal memiliki sifat: berbentuk cairan; mudah terbakar; titik nyala tertutup 28,9oC; terbuka 36,1oC; mendidih pada 117,7OC; meleleh pada -89,5OC; densitas 810 kg/m3; mudah larut dalam methanol dan dietil eter; larut sebagian dalam air dingin, air panas, dan n-oktanol.
Dr. Ratna Dewi Kusumaningtyas, ST., MT., dkk. Fakultas Teknik Universitas Negeri Semarang © 2019
MEDIA PEMBELAJARAN DAN EVALUASI
PROSES PRODUKSI BIODIESEL
Reaksi kimia
Katalis
Kinetika Reaksi
Metode Produksi
HREVO
Nonedible Veg. oil
Low Cost Feedstock
Algae Oil
Alkohol
Pendahuluan
Proses Produksi
KELUAR
MENU
Bahan Baku
Bahan Baku (Alkohol)
EVALUASI
Perbandi-ngan bhn baku
https://www.ebay.com/
Butanol
Dapat digunakan sebagai bahan baku biodiesel minyak bunga matahari untuk reaksi transesterifikasi, suhu 40oC; 24 jam; rasio molar alcohol dan minyak 3:1 dan enzim 10% dari masa minyak; menghasilkan yield 88,4% (I-butanal) dan 45,3% (isobutanil).
Penutup
Klik pada gambar atau sub menu Alkohol untuk Kembali ke macam-macam Alkohol
Klik untuk Kembali ke menu bahan baku

## Slide 70
Isopropanol adalah nama lain dari 2-propanol dan isopropil alcohol. Dihasilkan dari reaksi hidrasi langsung maupun tidak langsung propilen dan reaksi hidrogenasi aseton secara katalitik.
Dr. Ratna Dewi Kusumaningtyas, ST., MT., dkk. Fakultas Teknik Universitas Negeri Semarang © 2019
MEDIA PEMBELAJARAN DAN EVALUASI
PROSES PRODUKSI BIODIESEL
Reaksi kimia
Katalis
Kinetika Reaksi
Metode Produksi
HREVO
Nonedible Veg. oil
Low Cost Feedstock
Algae Oil
Alkohol
Pendahuluan
Proses Produksi
KELUAR
MENU
Bahan Baku
Bahan Baku (Alkohol)
EVALUASI
Perbandi-ngan bhn baku
https://www.chemicals.co.uk/
Isopropanol
Karakteristik: mendidih pada 82,5oC; meleleh pada -82,5oC; densitas 785,05 kg/m3; titik nyala 12oC; larut dalam minyak pada 20oC; dengan kemurnian 95% larut dalam minyak pada 50oC; larut sempurna di dalam air.
Isopropanol dpt digunakan sbg bahan baku pembuatan biodiesel, kelebihan mudah mengalir pd suhu dingin dibanding methanol dan etanol, dapat memperbaiki reaksi trasesterifikasi.
Dengan alcohol lainnya, butuh waktu lama saat trasesterifikasi, dgn isopropanol reaksi lebih cepat.
Penutup
Klik pada gambar atau sub menu Alkohol untuk Kembali ke macam-macam Alkohol
Klik untuk Kembali ke menu bahan baku

## Slide 71
Sifat n-propanol adalah: berbentuk cairan dengan titik didih 97,22oC; titik leleh 126,2oC; titik nyala 15oC (tertutup) dan 27,2OC (terbuka); densitas 805,3 kg/m3; mudah larut dalam air dingin, air panas, methanol, dan dietil eter.
Dr. Ratna Dewi Kusumaningtyas, ST., MT., dkk. Fakultas Teknik Universitas Negeri Semarang © 2019
MEDIA PEMBELAJARAN DAN EVALUASI
PROSES PRODUKSI BIODIESEL
Reaksi kimia
Katalis
Kinetika Reaksi
Metode Produksi
HREVO
Nonedible Veg. oil
Low Cost Feedstock
Algae Oil
Alkohol
Pendahuluan
Proses Produksi
KELUAR
MENU
Bahan Baku
Bahan Baku (Alkohol)
EVALUASI
Perbandi-ngan bhn baku
http://www.isolab.de/
Propanol
Dapat digunakan sebagai bahan baku biodiesel minyak bunga matahari untuk reaksi transesterifikasi, suhu 40oC; 24 jam; rasio molar alcohol dan minyak 3:1 dan enzim 10% dari masa minyak; menghasilkan yield 89,8%.
Penutup
Klik pada gambar atau sub menu Alkohol untuk Kembali ke macam-macam Alkohol
Klik untuk Kembali ke menu bahan baku

## Slide 72
Dr. Ratna Dewi Kusumaningtyas, ST., MT., dkk. Fakultas Teknik Universitas Negeri Semarang © 2019
MEDIA PEMBELAJARAN DAN EVALUASI
PROSES PRODUKSI BIODIESEL
EVALUASI
Reaksi kimia
Katalis
Kinetika Reaksi
Metode Produksi
HREVO
Nonedible Veg. oil
Low Cost Feedstock
Algae Oil
Alkohol
Perbandi-ngan bhn baku
Pendahuluan
Proses Produksi
KELUAR
MENU
Bahan Baku
Perbandingan Produktivitas, Yield, Luas Lahan berbagai Bahan Baku
(Budiman dkk, 2014)
Penutup
Klik untuk Kembali ke menu bahan baku

## Slide 73
Dr. Ratna Dewi Kusumaningtyas, ST., MT., dkk. Fakultas Teknik Universitas Negeri Semarang © 2019
MEDIA PEMBELAJARAN DAN EVALUASI
PROSES PRODUKSI BIODIESEL
Reaksi kimia
Katalis
Kinetika Reaksi
Metode Produksi
HREVO
Nonedible Veg. oil
Low Cost Feedstock
Algae Oil
Alkohol
EVALUASI BAHAN BAKU BIODIESEL
Pendahuluan
Proses Produksi
KELUAR
MENU
Bahan Baku
EVALUASI
Perbandi-ngan bhn baku
Penutup
Jelaskan apa saja yang termasuk HREVO sebagai bahan dasar biodiesel? Jelaskan karakteristinya masing-masing.
Jelaskan apa saja yang termasuk non edible vegetable oil sebagai bahan dasar biodiesel? Jelaskan kelebihan dan kekurangannya
Jelaskan apa saja yang termasuk low cost feedstock sebagai bahan dasar biodiesel? Jelaskan kelebihan dan kekurangannya
Jelaskan apa saja yang termasuk algae oil sebagai bahan dasar biodiesel? Jelaskan karakteristiknya
Jelaskan apa saja alcohol yang dapat digunakan sebagai bahan pembuatan biodiesel? Jelaskan karakteristiknya
Jelaskan secara singkat perbandingan antara satu bahan baku biodiesel dengan bahan baku lainnya

## Slide 74
Dr. Ratna Dewi Kusumaningtyas, ST., MT., dkk. Fakultas Teknik Universitas Negeri Semarang © 2019
MEDIA PEMBELAJARAN DAN EVALUASI
PROSES PRODUKSI BIODIESEL
Transeste-rifikasi
Esterifi-kasi
EVALUASI
Bahan Baku
Reaksi kimia
Katalis
Kinetika Reaksi
Metode Produksi
Silakan pilih salah satu sub menu di samping
Reaksi Kimia
Pendahuluan
Proses Produksi
KELUAR
MENU
REAKSI KIMIA
http://sciencetechno19.blogspot.com/
https://www.sciencephoto.com/
Transesterifikasi
Esterifikasi
Penutup
Klik pada Transesterifikasi atau Esterifikasi atau pada submenu sisi kanan untuk penjelasan

## Slide 75
Reaksi transesterifikasi sangat sensitif terhadap kadar FFA yang terkandung dalam minyak nabati.
Reaksi transesterifikasi adalah rekasi antara alcohol dan trigliserida membentuk alkil ester dan gliserol. Alkil ester inilah yang disebut biodiesel. Trigliserida adalah komponen utama penyusun minyak dan lemak yang merupakan trimester dari gliserol dengan asam-asam lemak.
Dr. Ratna Dewi Kusumaningtyas, ST., MT., dkk. Fakultas Teknik Universitas Negeri Semarang © 2019
MEDIA PEMBELAJARAN DAN EVALUASI
PROSES PRODUKSI BIODIESEL
Bahan Baku
Katalis
Kinetika Reaksi
Metode Produksi
Transeste-rifikasi
Esterifi-kasi
Transesterifikasi
EVALUASI
Pendahuluan
Proses Produksi
KELUAR
MENU
http://sciencetechno19.blogspot.com/
Transesterifikasi
R merupakan alkil berupa hidrokarbon rantai Panjang yang biasa disebut sebagai asam lemak.
Reaksi pembentukan biodiesel
Faktor-factor yang mempengaruhi
Penutup
Reaksi kimia
Klik teks Transesterifikasi atau sub menu Transesterifikasi untuk Kembali ke macam-macam Reaksi kimia

## Slide 76
Reaksi transesterifikasi sangat sensitif terhadap kadar FFA yang terkandung dalam minyak nabati.
Dr. Ratna Dewi Kusumaningtyas, ST., MT., dkk. Fakultas Teknik Universitas Negeri Semarang © 2019
MEDIA PEMBELAJARAN DAN EVALUASI
PROSES PRODUKSI BIODIESEL
Bahan Baku
Katalis
Kinetika Reaksi
Metode Produksi
Esterifi-kasi
Transesterifikasi
EVALUASI
Pendahuluan
Proses Produksi
KELUAR
MENU
http://sciencetechno19.blogspot.com/
Transesterifikasi
Beberapa faktor yang mempengaruhi laju reaksi dan besarnya konversi adalah:
Jenis alkohol
Perbandingan molar alkohol dan trigliserida
Katalis
Suhu reaksi
Air
Reaksi pembentukan biodiesel
Faktor-factor yang mempengaruhi
Faktor-faktor yang Mempengaruhi Transesterifikasi
Penutup
Reaksi kimia
Transeste-rifikasi
Klik teks Transesterifikasi atau sub menu Transesterifikasi untuk Kembali ke macam-macam Reaksi kimia

## Slide 77
Beberapa faktor yang mempengaruhi laju reaksi dan besarnya konversi adalah:
Jenis alkohol
Perbandingan molar alcohol dan trigliserida
Katalis
Suhu rekasi
Air
Beberapa faktor yang mempengaruhi laju reaksi dan besarnya konversi adalah:
Jenis alcohol
Perbandingan molar alkohol dan trigliserida
Katalis
Suhu reaksi
Air
Reaksi transesterifikasi sangat sensitif terhadap kadar FFA yang terkandung dalam minyak nabati.
Dr. Ratna Dewi Kusumaningtyas, ST., MT., dkk. Fakultas Teknik Universitas Negeri Semarang © 2019
MEDIA PEMBELAJARAN DAN EVALUASI
PROSES PRODUKSI BIODIESEL
Bahan Baku
Katalis
Kinetika Reaksi
Metode Produksi
Esterifi-kasi
Transesterifikasi
EVALUASI
Pendahuluan
Proses Produksi
KELUAR
MENU
http://sciencetechno19.blogspot.com/
Transesterifikasi
Reaksi pembentukan biodiesel
Faktor-factor yang mempengaruhi
Faktor-faktor yang Mempengaruhi Transesterifikasi
Metanol, etanol, propanol, butanol. Yang paling banyak digunakan adalah methanol yang harganya murah, paling reaktif, dan juga karena metanol adalah alkohol alcohol dengan rantai atom paling pendek. Semakin pendek, semakin kecil hambatan steriknya sehingga memudahkan penyerapan gugus karbonil trigliserida terhadap alkoxide. Metanol mampu melarutkan katalis basa sperti KOH dan NaOH karena kepolarannya yang tinggi.
Penutup
Reaksi kimia
Transeste-rifikasi
Klik teks Transesterifikasi atau sub menu Transesterifikasi untuk Kembali ke macam-macam Reaksi kimia

## Slide 78
Reaksi transesterifikasi sangat sensitif terhadap kadar FFA yang terkandung dalam minyak nabati.
Dr. Ratna Dewi Kusumaningtyas, ST., MT., dkk. Fakultas Teknik Universitas Negeri Semarang © 2019
MEDIA PEMBELAJARAN DAN EVALUASI
PROSES PRODUKSI BIODIESEL
Bahan Baku
Katalis
Kinetika Reaksi
Metode Produksi
Esterifi-kasi
Transesterifikasi
EVALUASI
Pendahuluan
Proses Produksi
KELUAR
MENU
http://sciencetechno19.blogspot.com/
Transesterifikasi
Beberapa faktor yang mempengaruhi laju reaksi dan besarnya konversi adalah:
Jenis alkohol
Perbandingan molar alkohol dan trigliserida
Katalis
Suhu rekasi
Air
Reaksi pembentukan biodiesel
Faktor-factor yang mempengaruhi
Faktor-faktor yang Mempengaruhi Transesterifikasi
Beberapa faktor yang mempengaruhi laju reaksi dan besarnya konversi adalah:
Jenis alkohol
Perbandingan molar alcohol dan trigliserida
Katalis
Suhu reaksi
Air
Transesterifikasi termasuk reaksi reversible, agar jumlah produknya tinggi perle menggeser kesetimbangan. Agar reaksi begeser ke kanan (produk), jumlah reaktan (alkohol) harus berlebih. Jumlah mol alkohol 3x lipat mol trigliserida, namun hasil eksperimen yang optimal adalah 6:1. mol alkohol yang tinggi meningkatkan konversi dan memperlambat terjadinya penyabunan.
Penutup
Reaksi kimia
Transeste-rifikasi
Klik teks Transesterifikasi atau sub menu Transesterifikasi untuk Kembali ke macam-macam Reaksi kimia

## Slide 79
Reaksi transesterifikasi sangat sensitif terhadap kadar FFA yang terkandung dalam minyak nabati.
Dr. Ratna Dewi Kusumaningtyas, ST., MT., dkk. Fakultas Teknik Universitas Negeri Semarang © 2019
MEDIA PEMBELAJARAN DAN EVALUASI
PROSES PRODUKSI BIODIESEL
Bahan Baku
Katalis
Kinetika Reaksi
Metode Produksi
Esterifi-kasi
Transesterifikasi
EVALUASI
Pendahuluan
Proses Produksi
KELUAR
MENU
http://sciencetechno19.blogspot.com/
Transesterifikasi
Beberapa faktor yang mempengaruhi laju reaksi dan besarnya konversi adalah:
Jenis alkohol
Perbandingan molar alkohol dan trigliserida
Katalis
Suhu rekasi
Air
Reaksi pembentukan biodiesel
Faktor-factor yang mempengaruhi
Faktor-faktor yang Mempengaruhi Transesterifikasi
Beberapa faktor yang mempengaruhi laju reaksi dan besarnya konversi adalah:
Jenis alkohol
Perbandingan molar alcohol dan trigliserida
Katalis
Suhu reaksi
Air
Katalis yang dapat digunakan adalah katalis basa, asam, dan enzim. Katalis asam memberikan reaksi yang lebih lambat dibanding basa. Katalis enzim membutuhkan waktu yang lebih lama dan biaya operasi yang tinggi meskipun kemurnian produknya sangat tinggi. Katalis basa lebih disukai seperti KOH, NaOH, KOCH3, NaOCH3, KOC2H5, karbonat, NaOC3H8, NaOC4H10. Katalis untuk meningkatkan laju reaksi dengan jumlah yang diperlukan 1 – 1,5% berat.
Penutup
Reaksi kimia
Transeste-rifikasi
Klik teks Transesterifikasi atau sub menu Transesterifikasi untuk Kembali ke macam-macam Reaksi kimia

## Slide 80
Reaksi transesterifikasi sangat sensitif terhadap kadar FFA yang terkandung dalam minyak nabati.
Dr. Ratna Dewi Kusumaningtyas, ST., MT., dkk. Fakultas Teknik Universitas Negeri Semarang © 2019
MEDIA PEMBELAJARAN DAN EVALUASI
PROSES PRODUKSI BIODIESEL
Bahan Baku
Katalis
Kinetika Reaksi
Metode Produksi
Esterifi-kasi
Transesterifikasi
EVALUASI
Pendahuluan
Proses Produksi
KELUAR
MENU
http://sciencetechno19.blogspot.com/
Transesterifikasi
Beberapa faktor yang mempengaruhi laju reaksi dan besarnya konversi adalah:
Jenis alkohol
Perbandingan molar alkohol dan trigliserida
Katalis
Suhu reaksi
Air
Reaksi pembentukan biodiesel
Faktor-factor yang mempengaruhi
Faktor-faktor yang Mempengaruhi Transesterifikasi
Beberapa faktor yang mempengaruhi laju reaksi dan besarnya konversi adalah:
Jenis alkohol
Perbandingan molar alcohol dan trigliserida
Katalis
Suhu reaksi
Air
Berdasarkan persamaan Arrhenius: makin tinggi suhu, makin besar laju reaksinya, namun bertolak belakang dengan konversi trigliserida. Reaksi transesterifikasi adalah reaksi eksotermis yang kenaikan suhunya justru menggeser ke arah reaktan shg produk berkurang kan konversi menurun. Suhu terlalu tinggi, viskositas biodiesel makin rendah dan alkohol menguap. Suhu reaksi harus dibawah titik didih alkohol, umumnya suhu reaksi 60-65oC.
Penutup
Reaksi kimia
Transeste-rifikasi
Klik teks Transesterifikasi atau sub menu Transesterifikasi untuk Kembali ke macam-macam Reaksi kimia

## Slide 81
Reaksi transesterifikasi sangat sensitif terhadap kadar FFA yang terkandung dalam minyak nabati.
Dr. Ratna Dewi Kusumaningtyas, ST., MT., dkk. Fakultas Teknik Universitas Negeri Semarang © 2019
MEDIA PEMBELAJARAN DAN EVALUASI
PROSES PRODUKSI BIODIESEL
Bahan Baku
Katalis
Kinetika Reaksi
Metode Produksi
Esterifi-kasi
Transesterifikasi
EVALUASI
Pendahuluan
Proses Produksi
KELUAR
MENU
http://sciencetechno19.blogspot.com/
Transesterifikasi
Beberapa faktor yang mempengaruhi laju reaksi dan besarnya konversi adalah:
Jenis alkohol
Perbandingan molar alkohol dan trigliserida
Katalis
Suhu reaksi
Air
Reaksi pembentukan biodiesel
Faktor-factor yang mempengaruhi
Faktor-faktor yang Mempengaruhi Transesterifikasi
Air dapat menurunkan konsentrasi katalis, sehingga menurunkan laju reaksi. NaOH dan KOH bersifat higroskopis, hindari uap air di udara dan CO2 untuk menghindari reaksi samping yang tidak diinginkan. Grafik hubungan yield metal ester dengan banyaknya air (Sharma, 2007).
Penutup
Reaksi kimia
Transeste-rifikasi
Klik teks Transesterifikasi atau sub menu Transesterifikasi untuk Kembali ke macam-macam Reaksi kimia

## Slide 82
Reaksi transesterifikasi sangat sensitif terhadap kadar FFA yang terkandung dalam minyak nabati.
Dr. Ratna Dewi Kusumaningtyas, ST., MT., dkk. Fakultas Teknik Universitas Negeri Semarang © 2019
MEDIA PEMBELAJARAN DAN EVALUASI
PROSES PRODUKSI BIODIESEL
Bahan Baku
Katalis
Kinetika Reaksi
Metode Produksi
Esterifi-kasi
Transesterifikasi
EVALUASI
Pendahuluan
Proses Produksi
KELUAR
MENU
http://sciencetechno19.blogspot.com/
Transesterifikasi
Beberapa faktor yang mempengaruhi laju reaksi dan besarnya konversi adalah:
Jenis alkohol
Perbandingan molar alcohol dan trigliserida
Katalis
Suhu reaksi
Air
Reaksi pembentukan biodiesel
Faktor-factor yang mempengaruhi
Faktor-faktor yang Mempengaruhi Transesterifikasi
Air dapat menurunkan konsentrasi katalis, sehingga menurunkan laju reaksi. NaOH dan KOH bersifat higroskopis, hindari uap air di udara dan CO2 untuk menghindari reaksi samping yang tidak diinginkan. Grafik hubungan yield metal ester dengan banyaknya air (Sharma, 2007).
X
Penutup
Reaksi kimia
Transeste-rifikasi
Klik teks Transesterifikasi atau sub menu Transesterifikasi untuk Kembali ke macam-macam Reaksi kimia

## Slide 83
Reaksi transesterifikasi sangat sensitif terhadap kadar FFA yang terkandung dalam minyak nabati.
Dr. Ratna Dewi Kusumaningtyas, ST., MT., dkk. Fakultas Teknik Universitas Negeri Semarang © 2019
MEDIA PEMBELAJARAN DAN EVALUASI
PROSES PRODUKSI BIODIESEL
Bahan Baku
Katalis
Kinetika Reaksi
Metode Produksi
Esterifi-kasi
Transesterifikasi
EVALUASI
Pendahuluan
Proses Produksi
KELUAR
MENU
http://sciencetechno19.blogspot.com/
Kadar FFA maksimal yang dapat ditoleransi adalah 1 – 2,5%, setara dengan angka asam 2 – 5 mg KOH/mg. Kandungan asam lemak yang tinggi memicu terjadinya reaksi samping antara katalis basa dan asam lemak membentuk sabun. Rekasi ini disebut reaksi saponifikasi.
Transesterifikasi
Sabun dalam reaksi transesterifikasi dapat menyulitkan proses pemisahan alkil ester dengan katalis karena sabun akan mengemulsi sampuran saat pencucian. Air yang terbentuk dapat bereaksi dengan alkil ester melalui reaksi hidrolisis membentuk asam lemak. Rekasi ini mengurangi produk biodiesel dan dapat memicu terjadinya reaksi penyabunan.
Reaksi pembentukan biodiesel
Faktor-factor yang mempengaruhi
Penutup
Reaksi kimia
X
Transeste-rifikasi
Klik teks Transesterifikasi atau sub menu Transesterifikasi untuk Kembali ke macam-macam Reaksi kimia

## Slide 84
Reaksi transesterifikasi sangat sensitif terhadap kadar FFA yang terkandung dalam minyak nabati.
Dr. Ratna Dewi Kusumaningtyas, ST., MT., dkk. Fakultas Teknik Universitas Negeri Semarang © 2019
MEDIA PEMBELAJARAN DAN EVALUASI
PROSES PRODUKSI BIODIESEL
Bahan Baku
Katalis
Kinetika Reaksi
Metode Produksi
Esterifi-kasi
Transesterifikasi
EVALUASI
Pendahuluan
Proses Produksi
KELUAR
MENU
http://sciencetechno19.blogspot.com/
Kadar FFA maksimal yang dapat ditoleransi adalah 1 – 2,5%, setara dengan angka asam 2 – 5 mg KOH/mg. Kandungan asam lemak yang tinggi memicu terjadinya reaksi samping antara katalis basa dan asam lemak membentuk sabun. Rekasi ini disebut reaksi saponifikasi.
Transesterifikasi
Sabun dalam reaksi transesterifikasi dapat menyulitkan proses pemisahan alkil ester dengan katalis karena sabun akan mengemulsi sampuran saat pencucian. Air yang terbentuk dapat bereaksi dengan alkil ester melalui reaksi hidrolisis membentuk asam lemak. Rekasi ini mengurangi produk biodiesel dan dapat memicu terjadinya reaksi penyabunan.
Reaksi pembentukan biodiesel
Faktor-factor yang mempengaruhi
X
Penutup
Reaksi kimia
X
X
Transeste-rifikasi
Klik teks Transesterifikasi atau sub menu Transesterifikasi untuk Kembali ke macam-macam Reaksi kimia

## Slide 85
Reaksi Pembentukan Biodiesel
Dr. Ratna Dewi Kusumaningtyas, ST., MT., dkk. Fakultas Teknik Universitas Negeri Semarang © 2019
MEDIA PEMBELAJARAN DAN EVALUASI
PROSES PRODUKSI BIODIESEL
Bahan Baku
Katalis
Kinetika Reaksi
Metode Produksi
Esterifi-kasi
Transesterifikasi
EVALUASI
Pendahuluan
Proses Produksi
KELUAR
MENU
Reaksi pembentukan biodiesel
2
1
3
X
Penutup
Reaksi kimia
Transeste-rifikasi
Klik teks Transesterifikasi atau sub menu Transesterifikasi untuk Kembali ke macam-macam Reaksi kimia

## Slide 86
Reaksi Pembentukan Biodiesel
Dr. Ratna Dewi Kusumaningtyas, ST., MT., dkk. Fakultas Teknik Universitas Negeri Semarang © 2019
MEDIA PEMBELAJARAN DAN EVALUASI
PROSES PRODUKSI BIODIESEL
Bahan Baku
Katalis
Kinetika Reaksi
Metode Produksi
Esterifi-kasi
Transesterifikasi
EVALUASI
Pendahuluan
Proses Produksi
KELUAR
MENU
Reaksi pembentukan biodiesel
3
Mekanisme terjadinya reaksi:
X
Penutup
Reaksi kimia
Transeste-rifikasi
Klik teks Transesterifikasi atau sub menu Transesterifikasi untuk Kembali ke macam-macam Reaksi kimia

## Slide 87
Mekanisme Terjadinya Reaksi
Dr. Ratna Dewi Kusumaningtyas, ST., MT., dkk. Fakultas Teknik Universitas Negeri Semarang © 2019
MEDIA PEMBELAJARAN DAN EVALUASI
PROSES PRODUKSI BIODIESEL
Bahan Baku
Katalis
Kinetika Reaksi
Metode Produksi
Esterifi-kasi
Transesterifikasi
EVALUASI
Pendahuluan
Proses Produksi
KELUAR
MENU
Reaksi pembentukan biodiesel
Mekanisme terjadinya reaksi:
Tahap permulaan: katalis basa bereaksi dengan alcohol menghasilkan alkoksida dan katalis terprotonasi
Selanjutnya, nukleofilik menyerang alkoksida pada gugus karbonil trigliserida sehingga terbentuk intermediate tetrahedral.
Lanjut
X
X
X
Penutup
Reaksi kimia
Transeste-rifikasi
Klik teks Transesterifikasi atau sub menu Transesterifikasi untuk Kembali ke macam-macam Reaksi kimia

## Slide 88
Mekanisme Terjadinya Reaksi
Dr. Ratna Dewi Kusumaningtyas, ST., MT., dkk. Fakultas Teknik Universitas Negeri Semarang © 2019
MEDIA PEMBELAJARAN DAN EVALUASI
PROSES PRODUKSI BIODIESEL
Bahan Baku
Katalis
Kinetika Reaksi
Metode Produksi
Esterifi-kasi
Transesterifikasi
EVALUASI
Pendahuluan
Proses Produksi
KELUAR
MENU
Reaksi pembentukan biodiesel
Mekanisme terjadinya reaksi:
Sebagai reaksi lanjutan, terbentuklah alkil ester dan anion digliserida.
Tahap terakhir, terjadi deprotonasi katalis dan regenerasi spesies aktif yang mampu bereaksi kembali dengan molekul alcohol yang kedua melalui siklus reaksi yang sama.
X
Penutup
Reaksi kimia
Transeste-rifikasi
Klik teks Transesterifikasi atau sub menu Transesterifikasi untuk Kembali ke macam-macam Reaksi kimia

## Slide 89
Reaksi esterifikasi adalah reaksi antara asam lemak bebas dengan methanol menghasilkan alkil ester dan air, cocok untuk bahan baku berkadar FFA tinggi. Rekasi ini untuk bahan baku kualitas rendah seperti minya goreng bekas. Pengolahan bahan baku FFA > 5% mg KOH/g melalui transesterifikasi meicu reaksi penyabunan.
Dr. Ratna Dewi Kusumaningtyas, ST., MT., dkk. Fakultas Teknik Universitas Negeri Semarang © 2019
MEDIA PEMBELAJARAN DAN EVALUASI
PROSES PRODUKSI BIODIESEL
Bahan Baku
Katalis
Kinetika Reaksi
Metode Produksi
Transeste-rifikasi
Esterifi-kasi
Esterifikasi
EVALUASI
Pendahuluan
Proses Produksi
KELUAR
MENU
https://www.sciencephoto.com/
Esterifikasi
Bahan baku ber-FFA tinggi diproses melui dua reaksi, yaitu esterifikasi untuk menurunkan kadar FFA, dan transesterifikasi sebagai reaksi utama produksi biodiesel. Reaksi esterifikasi umumnya menggunakan katalis asam seperti asam sulfat, asan klorida, atau resin penukar kation asam.
Reaksi esterifikasi asam lemak dan metanol
Lanjut
Faktor yang mempengaruhi esterifikasi
Penutup
Reaksi kimia
Klik teks Esterifikasi atau sub menu Esterifikasi untuk Kembali ke macam-macam Reaksi kimia

## Slide 90
Mekanisme reaksi esterifikasi dengan katalis asam.
Dr. Ratna Dewi Kusumaningtyas, ST., MT., dkk. Fakultas Teknik Universitas Negeri Semarang © 2019
MEDIA PEMBELAJARAN DAN EVALUASI
PROSES PRODUKSI BIODIESEL
Bahan Baku
Katalis
Kinetika Reaksi
Metode Produksi
Transeste-rifikasi
Esterifi-kasi
Esterifikasi
EVALUASI
Pendahuluan
Proses Produksi
KELUAR
MENU
https://www.sciencephoto.com/
Esterifikasi
Reaksi esterifikasi juga merupakan reaksi bolak-balik sehingga konversi asam lemak menjadi produk dipengaruhi kesetimbangan reaksi, dibutuhkan methanol berlebih. Reaksi ini tergolong endotermis. Namun, suhu maksimum yang dapat digunakan adalah 120oC.
Reaksi esterifikasi asam lemak dan metanol
Sebelumnya
Faktor yang mempengaruhi esterifikasi
Penutup
Reaksi kimia
Klik teks Esterifikasi atau sub menu Esterifikasi untuk Kembali ke macam-macam Reaksi kimia

## Slide 91
Dr. Ratna Dewi Kusumaningtyas, ST., MT., dkk. Fakultas Teknik Universitas Negeri Semarang © 2019
MEDIA PEMBELAJARAN DAN EVALUASI
PROSES PRODUKSI BIODIESEL
Bahan Baku
Katalis
Kinetika Reaksi
Metode Produksi
Transeste-rifikasi
Esterifi-kasi
Esterifikasi
EVALUASI
Pendahuluan
Proses Produksi
KELUAR
MENU
Sebelumnya
Mekanisme reaksi esterifikasi dengan katalis asam.
Reaksi diawali dengan protonasi gugus karbonil pada asam lemak sehingga bersifat nukleofilik. Nukleofilik O pada alkohol menyerang nukleofilik C yang berikatan rangkap dengan O.
Elektron berpindah menuju ion oksonium membentuk tetrahedral intermediate. Katalis asam mendeportasi oksigen pada alkohol, dan membuat gugus-gugus OH meninggalkan asam lemak, mengubahnya menjadi leaving group yang baik melalui protonasi. Pasangan electron bebas pada oksigen membantu mendorong leaving group keluar san menghasilkan molekul air.
X
Penutup
Reaksi kimia
Klik teks Esterifikasi atau sub menu Esterifikasi untuk Kembali ke macam-macam Reaksi kimia

## Slide 92
Reaksi esterifikasi adalah reaksi antara asam lemak bebas dengan methanol menghasilkan alkil ester dan air, cocok untuk bahan baku berkadar FFA tinggi. Rekasi ini untuk bahan baku kualitas rendah seperti minya goreng bekas. Pengolahan bahan baku FFA > 5% mg KOH/g melalui transesterifikasi meicu reaksi penyabunan.
Dr. Ratna Dewi Kusumaningtyas, ST., MT., dkk. Fakultas Teknik Universitas Negeri Semarang © 2019
MEDIA PEMBELAJARAN DAN EVALUASI
PROSES PRODUKSI BIODIESEL
Bahan Baku
Katalis
Kinetika Reaksi
Metode Produksi
Transeste-rifikasi
Esterifi-kasi
Esterifikasi
EVALUASI
Pendahuluan
Proses Produksi
KELUAR
MENU
https://www.sciencephoto.com/
Esterifikasi
Bahan baku ber-FFA tinggi diproses melui dua reaksi, yaitu esterifikasi untuk menurunkan kadar FFA, dan transesterifikasi sebagai reaksi utama produksi biodiesel. Reaksi esterifikasi umumnya menggunakan katalis asam seperti asam sulfat, asan klorida, atau resin penukar kation asam.
Reaksi esterifikasi asam lemak dan metanol
X
Faktor yang mempengaruhi esterifikasi
Reaksi Esterifikasi Asam Lemak dan Metanol
Penutup
Reaksi kimia
Klik teks Esterifikasi atau sub menu Esterifikasi untuk Kembali ke macam-macam Reaksi kimia

## Slide 93
Dr. Ratna Dewi Kusumaningtyas, ST., MT., dkk. Fakultas Teknik Universitas Negeri Semarang © 2019
MEDIA PEMBELAJARAN DAN EVALUASI
PROSES PRODUKSI BIODIESEL
Bahan Baku
Katalis
Kinetika Reaksi
Metode Produksi
Transeste-rifikasi
Esterifi-kasi
Esterifikasi
EVALUASI
Pendahuluan
Proses Produksi
KELUAR
MENU
https://www.sciencephoto.com/
Esterifikasi
Reaksi esterifikasi asam lemak dan metanol
Faktor yang mempengaruhi esterifikasi
Faktor-faktor yang Mempengaruhi Esterifikasi
Beberapa faktor yang mempengaruhi laju reaksi dan besarnya konversi adalah:
Suhu
Pengadukan
Air
Perbandingan molar alkohol dan minyak
Penutup
Reaksi kimia
Klik teks Esterifikasi atau sub menu Esterifikasi untuk Kembali ke macam-macam Reaksi kimia
X

## Slide 94
Dr. Ratna Dewi Kusumaningtyas, ST., MT., dkk. Fakultas Teknik Universitas Negeri Semarang © 2019
MEDIA PEMBELAJARAN DAN EVALUASI
PROSES PRODUKSI BIODIESEL
Bahan Baku
Katalis
Kinetika Reaksi
Metode Produksi
Transeste-rifikasi
Esterifi-kasi
Esterifikasi
EVALUASI
Pendahuluan
Proses Produksi
KELUAR
MENU
https://www.sciencephoto.com/
Esterifikasi
Reaksi esterifikasi asam lemak dan metanol
Faktor yang mempengaruhi esterifikasi
Faktor-faktor yang Mempengaruhi Esterifikasi
Beberapa faktor yang mempengaruhi laju reaksi dan besarnya konversi adalah:
Suhu
Pengadukan
Air
Perbandingan molar alkohol dan minyak
Beberapa faktor yang mempengaruhi laju reaksi dan besarnya konversi adalah:
Suhu
Pengadukan
Air
Perbandingan molar alkohol dan minyak
Suhu reaksi esterifikasi berkisar pada titik didih methanol 60 – 70oC. Kecepatan reaksi akan meningkat seiring naiknya suhu reaksi karena akan meningkatkan frekuensi tumbukan molekul-molekul reaktan. Pemilihan suhu pada reaksi ini dibatasi oleh adanya reaktan alkohol yang mendidih pada suhu rendah.
Penutup
Reaksi kimia
Klik teks Esterifikasi atau sub menu Esterifikasi untuk Kembali ke macam-macam Reaksi kimia
X

## Slide 95
Dr. Ratna Dewi Kusumaningtyas, ST., MT., dkk. Fakultas Teknik Universitas Negeri Semarang © 2019
MEDIA PEMBELAJARAN DAN EVALUASI
PROSES PRODUKSI BIODIESEL
Bahan Baku
Katalis
Kinetika Reaksi
Metode Produksi
Transeste-rifikasi
Esterifi-kasi
Esterifikasi
EVALUASI
Pendahuluan
Proses Produksi
KELUAR
MENU
https://www.sciencephoto.com/
Esterifikasi
Reaksi esterifikasi asam lemak dan metanol
Faktor yang mempengaruhi esterifikasi
Faktor-faktor yang Mempengaruhi Esterifikasi
Beberapa faktor yang mempengaruhi laju reaksi dan besarnya konversi adalah:
Suhu
Pengadukan
Air
Perbandingan molar alkohol dan minyak
Beberapa faktor yang mempengaruhi laju reaksi dan besarnya konversi adalah:
Suhu
Pengadukan
Air
Perbandingan molar alkohol dan minyak
Metanol merupakan senyawa yang tidak mudah larut dalam minyak karena keduanya bersifat immiscible sehingga akan terbentuk dua lapisan antara keduanya. Pengadukan akan mempermudah difusi methanol dalam minyak sehingga menjadi lebih homogen. Pengadukan menurunkan hambatan transfer massa dalam cairan.
Penutup
Reaksi kimia
Klik teks Esterifikasi atau sub menu Esterifikasi untuk Kembali ke macam-macam Reaksi kimia
X

## Slide 96
Dr. Ratna Dewi Kusumaningtyas, ST., MT., dkk. Fakultas Teknik Universitas Negeri Semarang © 2019
MEDIA PEMBELAJARAN DAN EVALUASI
PROSES PRODUKSI BIODIESEL
Bahan Baku
Katalis
Kinetika Reaksi
Metode Produksi
Transeste-rifikasi
Esterifi-kasi
Esterifikasi
EVALUASI
Pendahuluan
Proses Produksi
KELUAR
MENU
https://www.sciencephoto.com/
Esterifikasi
Reaksi esterifikasi asam lemak dan metanol
Faktor yang mempengaruhi esterifikasi
Faktor-faktor yang Mempengaruhi Esterifikasi
Beberapa faktor yang mempengaruhi laju reaksi dan besarnya konversi adalah:
Suhu
Pengadukan
Air
Perbandingan molar alkohol dan minyak
Beberapa faktor yang mempengaruhi laju reaksi dan besarnya konversi adalah:
Suhu
Pengadukan
Air
Perbandingan molar alkohol dan minyak
Keberadaan air mempengaruhi yield produk, pengaruhnya jauh lebih besar dari pada reaksi transesterifikasi. Air adalah produk samping pada reaksi esterifikasi, jika jumlahnya berlebihan, menyebabkan pergeseran ke arah kiri (ke arah reaktan). Jadi, jika kadar air makin tinggi, yield produk akan turun drastic.
Penutup
Reaksi kimia
Klik teks Esterifikasi atau sub menu Esterifikasi untuk Kembali ke macam-macam Reaksi kimia
X

## Slide 97
Dr. Ratna Dewi Kusumaningtyas, ST., MT., dkk. Fakultas Teknik Universitas Negeri Semarang © 2019
MEDIA PEMBELAJARAN DAN EVALUASI
PROSES PRODUKSI BIODIESEL
Bahan Baku
Katalis
Kinetika Reaksi
Metode Produksi
Transeste-rifikasi
Esterifi-kasi
Esterifikasi
EVALUASI
Pendahuluan
Proses Produksi
KELUAR
MENU
https://www.sciencephoto.com/
Esterifikasi
Reaksi esterifikasi asam lemak dan metanol
Faktor yang mempengaruhi esterifikasi
Faktor-faktor yang Mempengaruhi Esterifikasi
Beberapa faktor yang mempengaruhi laju reaksi dan besarnya konversi adalah:
Suhu
Pengadukan
Air
Perbandingan molar alkohol dan minyak
Untuk minyak dengan kandungan FFA yang tinggi, diperlukan jumlah alkohol yang lebih banyak dari pada reaksi esterifikasi yaitu 20:1 atau 24:1 bahkan dapat mencapai 30:1 atau 60:1. Perbandingan molar menurut stiokiometri tidak memberikan konversi FFA yang maksimal.
Penutup
Reaksi kimia
Klik teks Esterifikasi atau sub menu Esterifikasi untuk Kembali ke macam-macam Reaksi kimia
X

## Slide 98
Dr. Ratna Dewi Kusumaningtyas, ST., MT., dkk. Fakultas Teknik Universitas Negeri Semarang © 2019
MEDIA PEMBELAJARAN DAN EVALUASI
PROSES PRODUKSI BIODIESEL
Bahan Baku
Katalis
Kinetika Reaksi
Metode Produksi
Transeste-rifikasi
Esterifi-kasi
EVALUASI
EVALUASI
Pendahuluan
Proses Produksi
KELUAR
MENU
Penutup
Reaksi kimia
Jelaskan perbedaan proses transesterifikasi dan esterifikasi pada pengolahan biodiesel.

## Slide 99
Dr. Ratna Dewi Kusumaningtyas, ST., MT., dkk. Fakultas Teknik Universitas Negeri Semarang © 2019
MEDIA PEMBELAJARAN DAN EVALUASI
PROSES PRODUKSI BIODIESEL
Katalis Momogen
Katalis Heterogen
Biokatalis
Katalis Ionic Liquid
Proses Non Katalitik
Bahan Baku
Reaksi kimia
Katalis
Kinetika Reaksi
Metode Produksi
Katalis
Pendahuluan
Proses Produksi
KELUAR
MENU
Katalis
Katalis Ionic Liquid
Biokatalis
Penutup
Katalis Heterogen
Katalis Homogen
Proses Non Katalitik
Silakan pilih salah satu sub menu di samping
Klik salah satu menu Katalis untuk penjelasan atau melalui sub menu di samping kanan

## Slide 100
Dr. Ratna Dewi Kusumaningtyas, ST., MT., dkk. Fakultas Teknik Universitas Negeri Semarang © 2019
MEDIA PEMBELAJARAN DAN EVALUASI
PROSES PRODUKSI BIODIESEL
Katalis Basa Homogen
Katalis Asam Homogen
Bahan Baku
Reaksi kimia
Kinetika Reaksi
Metode Produksi
Silakan pilih salah satu sub menu di samping
Katalis Homogen
Pendahuluan
Proses Produksi
KELUAR
MENU
Penutup
Katalis Basa Homogen
Katalis Asam Homogen
Katalis
Katalis Homogen
Sebelumnya, banyak menggunakan katalis homogen (cair) untuk biodiesel. Karena beberapa kelemahannya, dikembangkan katalis homogen padat. Dengan katalis homogen, alcohol yang diperlukan lebih sedikit dan waktu reaksi lebih singkat namun pemeruniannya cukup rumit
Klik Katalis Homogen berkedip untuk Kembali ke menu utama Katalis

## Slide 101
Dr. Ratna Dewi Kusumaningtyas, ST., MT., dkk. Fakultas Teknik Universitas Negeri Semarang © 2019
MEDIA PEMBELAJARAN DAN EVALUASI
PROSES PRODUKSI BIODIESEL
Bahan Baku
Reaksi kimia
Kinetika Reaksi
Metode Produksi
Katalis Homogen (Basa)
Pendahuluan
Proses Produksi
KELUAR
MENU
Penutup
Katalis Basa Homogen
Katalis Asam Homogen
Katalis
Katalis Basa Homogen
Katalis Asam Homogen
Umum digunakan pada transesterifikasi karena memberikan laju reaksi 4000 kali dibanding katalis asam, dapat dilakukan pada suhu, temperature rendah, rekasi cepat.
Banyak dipakai transesterifikasi edible oil yang FFA nya rendah, tidak cocok untuk FFA tinggi (non edible oil)
Untuk FFA tinggi, menyebabkan terjadinya saponifikasi, proses pemisahan jadi sulit
Jumlah katalis 0,3 – 1% untuk transesterifikasi, jika berlebihan dapat menyebabkan terjadinya emusli.
Jenis katalis basa
Klik pada jenis Katalis untuk uraian

## Slide 102
Dr. Ratna Dewi Kusumaningtyas, ST., MT., dkk. Fakultas Teknik Universitas Negeri Semarang © 2019
MEDIA PEMBELAJARAN DAN EVALUASI
PROSES PRODUKSI BIODIESEL
Bahan Baku
Reaksi kimia
Kinetika Reaksi
Metode Produksi
Katalis Homogen (Basa)
Pendahuluan
Proses Produksi
KELUAR
MENU
Penutup
Katalis Asam Homogen
Katalis
Katalis Basa Homogen
Katalis Asam Homogen
NaOH
Jenis katalis basa
KOH
NaOCH
KOKCH3
Katalis Basa Homogen
Klik pada jenis Katalis untuk uraian

## Slide 103
NaOH
KOH
NaOCH
KOKCH3
Dr. Ratna Dewi Kusumaningtyas, ST., MT., dkk. Fakultas Teknik Universitas Negeri Semarang © 2019
MEDIA PEMBELAJARAN DAN EVALUASI
PROSES PRODUKSI BIODIESEL
Bahan Baku
Reaksi kimia
Kinetika Reaksi
Metode Produksi
Katalis Homogen (Basa)
Pendahuluan
Proses Produksi
KELUAR
MENU
Penutup
Katalis Asam Homogen
Katalis
Katalis Basa Homogen
Katalis Asam Homogen
Jenis katalis basa
Disukai, lebih sedikit menimbulkan efek emulsi, mudah dipisahkan dari gliserol, harganya tidak mahal.
Katalis Basa Homogen
Klik pada jenis Katalis untuk uraian

## Slide 104
NaOH
KOH
NaOCH
KOKCH3
Dr. Ratna Dewi Kusumaningtyas, ST., MT., dkk. Fakultas Teknik Universitas Negeri Semarang © 2019
MEDIA PEMBELAJARAN DAN EVALUASI
PROSES PRODUKSI BIODIESEL
Bahan Baku
Reaksi kimia
Kinetika Reaksi
Metode Produksi
Katalis Homogen (Basa)
Pendahuluan
Proses Produksi
KELUAR
MENU
Penutup
Katalis Asam Homogen
Katalis
Katalis Basa Homogen
Katalis Asam Homogen
Jenis katalis basa
Paling banyak dipakai, lebih baik performanya dibanding NaOH, lebih mudah pemisahannya, lebih disukai dari pada NaOH
Katalis Basa Homogen
Klik pada jenis Katalis untuk uraian

## Slide 105
NaOH
KOH
NaOCH
KOKCH3
Dr. Ratna Dewi Kusumaningtyas, ST., MT., dkk. Fakultas Teknik Universitas Negeri Semarang © 2019
MEDIA PEMBELAJARAN DAN EVALUASI
PROSES PRODUKSI BIODIESEL
Bahan Baku
Reaksi kimia
Kinetika Reaksi
Metode Produksi
Katalis Homogen (Basa)
Pendahuluan
Proses Produksi
KELUAR
MENU
Penutup
Katalis Asam Homogen
Katalis
Katalis Basa Homogen
Katalis Asam Homogen
Jenis katalis basa
Lebih efektif dari NaOH, terdisosiasi menjadi ion Na+ can CH3O+, tidak membentuk air saat bereaksi dengan alcohol, jumlah yang diperlukan ½ dari NaOH, harganya tinggi, tidak banyak dipakai.
Katalis Basa Homogen
Klik pada jenis Katalis untuk uraian

## Slide 106
NaOH
KOH
NaOCH
KOKCH3
Dr. Ratna Dewi Kusumaningtyas, ST., MT., dkk. Fakultas Teknik Universitas Negeri Semarang © 2019
MEDIA PEMBELAJARAN DAN EVALUASI
PROSES PRODUKSI BIODIESEL
Bahan Baku
Reaksi kimia
Kinetika Reaksi
Metode Produksi
Katalis Homogen (Basa)
Pendahuluan
Proses Produksi
KELUAR
MENU
Penutup
Katalis Asam Homogen
Katalis
Katalis Basa Homogen
Katalis Asam Homogen
Jenis katalis basa
Jarang digunakan, sedikit eksperimen yang menggunakan katalis ini, meskti dapat digunakan untuk transesterifikasi.
Katalis Basa Homogen
Klik pada jenis Katalis untuk uraian

## Slide 107
Dr. Ratna Dewi Kusumaningtyas, ST., MT., dkk. Fakultas Teknik Universitas Negeri Semarang © 2019
MEDIA PEMBELAJARAN DAN EVALUASI
PROSES PRODUKSI BIODIESEL
Bahan Baku
Reaksi kimia
Kinetika Reaksi
Metode Produksi
Katalis Homogen (Asam)
Pendahuluan
Proses Produksi
KELUAR
MENU
Penutup
Katalis Basa Homogen
Katalis Asam Homogen
Katalis
Katalis Basa Homogen
Katalis Asam Homogen
Untuk produksi biodiesel dari minyak ber-FFA tinggi, perlu lebih banyak alkohol, sifat korosif tinggi, perlu material reactor yang anti korosi.
Jenis asam Bronsted
Asam cair Lewis
Klik pada jenis asam untuk uraian

## Slide 108
Dr. Ratna Dewi Kusumaningtyas, ST., MT., dkk. Fakultas Teknik Universitas Negeri Semarang © 2019
MEDIA PEMBELAJARAN DAN EVALUASI
PROSES PRODUKSI BIODIESEL
Bahan Baku
Reaksi kimia
Kinetika Reaksi
Metode Produksi
Katalis Homogen (Asam)
Pendahuluan
Proses Produksi
KELUAR
MENU
Penutup
Katalis Basa Homogen
Katalis
Katalis Basa Homogen
Katalis Asam Homogen
Untuk produksi biodiesel dari minyak ber-FFA tinggi, perlu lebih banyak alkohol, sifat korosif tinggi, perlu material reactor yang anti korosi.
Jenis asam Bronsted
H2SO4
Asam cair Lewis
H2PO4
HCl
Katalis efektif untuk transesterifikasi
Katalis Asam Homogen
Klik pada jenis asam untuk uraian

## Slide 109
Dr. Ratna Dewi Kusumaningtyas, ST., MT., dkk. Fakultas Teknik Universitas Negeri Semarang © 2019
MEDIA PEMBELAJARAN DAN EVALUASI
PROSES PRODUKSI BIODIESEL
Bahan Baku
Reaksi kimia
Kinetika Reaksi
Metode Produksi
Katalis Homogen (Asam)
Pendahuluan
Proses Produksi
KELUAR
MENU
Penutup
Katalis Basa Homogen
Katalis
Katalis Basa Homogen
Katalis Asam Homogen
HFCl4
2THF
Sc(OTF)3
Mampu mengesterifikasi asam karboksilat lebih baik dari Bronsted
Untuk produksi biodiesel dari minyak ber-FFA tinggi, perlu lebih banyak alkohol, sifat korosif tinggi, perlu material reactor yang anti korosi.
Jenis asam Bronsted
Asam cair Lewis
BF3
TiCl4
Katalis Asam Homogen
Klik pada jenis asam untuk uraian

## Slide 110
Dr. Ratna Dewi Kusumaningtyas, ST., MT., dkk. Fakultas Teknik Universitas Negeri Semarang © 2019
MEDIA PEMBELAJARAN DAN EVALUASI
PROSES PRODUKSI BIODIESEL
Bahan Baku
Reaksi kimia
Kinetika Reaksi
Metode Produksi
Katalis Homogen (Asam)
Pendahuluan
Proses Produksi
KELUAR
MENU
Penutup
Katalis Basa Homogen
Katalis
Katalis Basa Homogen
Katalis Asam Homogen
HFCl4
2THF
Sc(OTF)3
Mampu mengesterifikasi asam karboksilat lebih baik dari Bronsted
Untuk produksi biodiesel dari minyak ber-FFA tinggi, perlu lebih banyak alkohol, sifat korosif tinggi, perlu material reactor yang anti korosi.
Jenis asam Bronsted
Asam cair Lewis
BF3
TiCl4
Dapat menekan reaksi dehidrasi alkohol. Air yang dihasilkan dari reaksi esterifikasi maupun reaksi samping dehidrasi berefek negatif terhadap reaksi, air membatasi termodinamika reaksi, menurunkan performa katalis karena berikatan kuat dengan ion aktif H+
Katalis Asam Homogen
Klik pada jenis asam untuk uraian

## Slide 111
Dr. Ratna Dewi Kusumaningtyas, ST., MT., dkk. Fakultas Teknik Universitas Negeri Semarang © 2019
MEDIA PEMBELAJARAN DAN EVALUASI
PROSES PRODUKSI BIODIESEL
Asam Padat
Basa Padat
Basa Padat Support
Padat Asam-Basa
Bahan Baku
Reaksi kimia
Kinetika Reaksi
Metode Produksi
Silakan pilih salah satu sub menu di samping
Katalis Heterogen
Pendahuluan
Proses Produksi
KELUAR
MENU
Penutup
Katalis
Katalis Heterogen
Katalis heterogen padat digunakan untuk produksi biodiesel, kelemahan katalis homogen perlu proses pemurnian lanjut (butuh biaya), tidak ramah lingkungan karena ada limbahnya.
Dengan katalis heterogen padat diharapkan didapat produk biodiesel murni sehingga tidak perlu tahap pemisahan. Katalis ini memiliki beberapa keuntungan.
Jenis Asam padat
Jenis Basa Padat
Basa Padat Support
Padat Asam-Basa
Klik Katalis Heterogen berkedip untuk Kembali ke menu utama Katalis

## Slide 112
Dr. Ratna Dewi Kusumaningtyas, ST., MT., dkk. Fakultas Teknik Universitas Negeri Semarang © 2019
MEDIA PEMBELAJARAN DAN EVALUASI
PROSES PRODUKSI BIODIESEL
Asam Padat
Basa Padat
Basa Padat Support
Padat Asam-Basa
Bahan Baku
Reaksi kimia
Kinetika Reaksi
Metode Produksi
Silakan pilih salah satu sub menu di samping
Katalis Heterogen
Pendahuluan
Proses Produksi
KELUAR
MENU
Penutup
Katalis
Katalis Heterogen
Jenis asam Bronsted
Jenis asam Bronsted
Jenis asam Bronsted
Jenis asam Bronsted
Tidak sensitive terhadap adanya FFA
Reakasi esterifikasi dan transesterifikasi dimungkinkan terjadi secara bersamaan.
Tidak memerlukan tahap pencucian katalis.
Katalis mudah dipisahkan dari produk utama maupun samping sehingga kontaminasi katalis terhadap produk rendah.
Katalis mudah diregenerasi dan di-recycle
Mengurangi adanya masalah korosi
Katalis heterogen padat digunakan untuk produksi biodiesel, kelemahan katalis homogen perlu proses pemurnian lanjut (butuh biaya), tidak ramah lingkungan karena ada limbahnya.
Dengan katalis heterogen padat diharapkan didapat produk biodiesel murni sehingga tidak perlu tahap pemisahan. Katalis ini memiliki beberapa keuntungan.
X
Klik Katalis Heterogen berkedip untuk Kembali ke menu utama Katalis

## Slide 113
Dr. Ratna Dewi Kusumaningtyas, ST., MT., dkk. Fakultas Teknik Universitas Negeri Semarang © 2019
MEDIA PEMBELAJARAN DAN EVALUASI
PROSES PRODUKSI BIODIESEL
Bahan Baku
Reaksi kimia
Kinetika Reaksi
Metode Produksi
Katalis Heterogen (Asam Padat)
Pendahuluan
Proses Produksi
KELUAR
MENU
Penutup
Asam Padat
Basa Padat
Basa Padat Support
Padat Asam-Basa
Katalis
Katalis Heterogen
Jenis Asam padat
Jenis Basa Padat
Basa Padat Support
Padat Asam-Basa
Klik Katalis Heterogen berkedip untuk Kembali ke menu utama Katalis
Karakteristik:
Struktur pori yang terinterkoneksi
Konsentrasi situs aktifnya sedang atau tinggi
Permukaan katalis yang bersifat hidrofob
Kelemahan:
Rendahnya kinetika reaksi
Ada kemungkinan terjadinya reaksi samping
Jenis katalis asam padat
Zirconia
Asam Heteropoli
Resin Penukar Ion Asam
Lainnya
Zeolit Asam

## Slide 114
Dr. Ratna Dewi Kusumaningtyas, ST., MT., dkk. Fakultas Teknik Universitas Negeri Semarang © 2019
MEDIA PEMBELAJARAN DAN EVALUASI
PROSES PRODUKSI BIODIESEL
Bahan Baku
Reaksi kimia
Kinetika Reaksi
Metode Produksi
Katalis Heterogen (Asam Padat)
Pendahuluan
Proses Produksi
KELUAR
MENU
Penutup
Asam Padat
Basa Padat
Basa Padat Support
Padat Asam-Basa
Katalis
Katalis Heterogen
Jenis Asam padat
Jenis Basa Padat
Basa Padat Support
Padat Asam-Basa
Klik Katalis Heterogen berkedip untuk Kembali ke menu utama Katalis
Karakteristik:
Struktur pori yang terinterkoneksi
Konsentrasi situs aktifnya sedang atau tinggi
Permukaan katalis yang bersifat hidrofob
Kelemahan:
Rendahnya kinetika reaksi
Ada kemungkinan terjadinya reaksi samping
Jenis katalis asam padat
Zirconia
Asam Heteropoli
Lainnya
Zeolit Asam
Unsur berlambang Zr, golongan IVB pada table sistem periodic unsur, bentuknya ZrO2 (banyak dipakai) atau ZrSiO4, bersifat asam kuat, untuk meningkatkan sifat keasaman dilapisi dengan anion tertentu (tungsten, asam sulfat)
X
Resin Penukar Ion Asam

## Slide 115
Dr. Ratna Dewi Kusumaningtyas, ST., MT., dkk. Fakultas Teknik Universitas Negeri Semarang © 2019
MEDIA PEMBELAJARAN DAN EVALUASI
PROSES PRODUKSI BIODIESEL
Bahan Baku
Reaksi kimia
Kinetika Reaksi
Metode Produksi
Katalis Heterogen (Asam Padat)
Pendahuluan
Proses Produksi
KELUAR
MENU
Penutup
Asam Padat
Basa Padat
Basa Padat Support
Padat Asam-Basa
Katalis
Katalis Heterogen
Jenis Asam padat
Jenis Basa Padat
Basa Padat Support
Padat Asam-Basa
Klik Katalis Heterogen berkedip untuk Kembali ke menu utama Katalis
Karakteristik:
Struktur pori yang terinterkoneksi
Konsentrasi situs aktifnya sedang atau tinggi
Permukaan katalis yang bersifat hidrofob
Kelemahan:
Rendahnya kinetika reaksi
Ada kemungkinan terjadinya reaksi samping
Jenis katalis asam padat
Zirconia
Asam Heteropoli
Resin Penukar Ion Asam
Zeolit Asam
Asam yang mengandung unsur selain oksigen, logam dan hydrogen, seperti P, Si dan logam transisi. Punya keuntungan secara reaksi, ekonomi, dan lingkungan. Termasuk jenis asam Bronsted mendekati superacid dan bersifat redoks, toleran terhadap kelebihan air.
X
Lainnya

## Slide 116
Dr. Ratna Dewi Kusumaningtyas, ST., MT., dkk. Fakultas Teknik Universitas Negeri Semarang © 2019
MEDIA PEMBELAJARAN DAN EVALUASI
PROSES PRODUKSI BIODIESEL
Bahan Baku
Reaksi kimia
Kinetika Reaksi
Metode Produksi
Katalis Heterogen (Asam Padat)
Pendahuluan
Proses Produksi
KELUAR
MENU
Penutup
Asam Padat
Basa Padat
Basa Padat Support
Padat Asam-Basa
Katalis
Katalis Heterogen
Jenis Asam padat
Jenis Basa Padat
Basa Padat Support
Padat Asam-Basa
Klik Katalis Heterogen berkedip untuk Kembali ke menu utama Katalis
Karakteristik:
Struktur pori yang terinterkoneksi
Konsentrasi situs aktifnya sedang atau tinggi
Permukaan katalis yang bersifat hidrofob
Kelemahan:
Rendahnya kinetika reaksi
Ada kemungkinan terjadinya reaksi samping
Jenis katalis asam padat
Zirconia
Asam Heteropoli
Zeolit Asam
Cukup efektif dalam meningkatkan laju reaksi, dapat mensintesis pada berbagai tingkat keasaman dan sifat tekstur. Modifikasi zeolit untuk membentuk karakter hidrofobik dengan membebankan asam organic (asam heteropoly) pada permukaan tanpa mengubah situs aktifnya, mampu menyerap air.
X
Lainnya
Resin Penukar Ion Asam

## Slide 117
Dr. Ratna Dewi Kusumaningtyas, ST., MT., dkk. Fakultas Teknik Universitas Negeri Semarang © 2019
MEDIA PEMBELAJARAN DAN EVALUASI
PROSES PRODUKSI BIODIESEL
Bahan Baku
Reaksi kimia
Kinetika Reaksi
Metode Produksi
Katalis Heterogen (Asam Padat)
Pendahuluan
Proses Produksi
KELUAR
MENU
Penutup
Asam Padat
Basa Padat
Basa Padat Support
Padat Asam-Basa
Katalis
Katalis Heterogen
Jenis Asam padat
Jenis Basa Padat
Basa Padat Support
Padat Asam-Basa
Klik Katalis Heterogen berkedip untuk Kembali ke menu utama Katalis
Karakteristik:
Struktur pori yang terinterkoneksi
Konsentrasi situs aktifnya sedang atau tinggi
Permukaan katalis yang bersifat hidrofob
Kelemahan:
Rendahnya kinetika reaksi
Ada kemungkinan terjadinya reaksi samping
Jenis katalis asam padat
Zirconia
Asam Heteropoli
Resin Penukar Ion Asam
Lainnya
Zeolit Asam
Amberlyst15, NKC-9, D61, lewatit GF101, nafion 1, MnCeOX. Amberlyst15 cukup memberikan reaksi yang normal. NKC-9 mengkonversi lebih tinggi dibanding D61. konversi tertinggi 90% yang merupakan fungsi jumlah katalis, suhu, waktu, dan reaksi molar
X

## Slide 118
Dr. Ratna Dewi Kusumaningtyas, ST., MT., dkk. Fakultas Teknik Universitas Negeri Semarang © 2019
MEDIA PEMBELAJARAN DAN EVALUASI
PROSES PRODUKSI BIODIESEL
Bahan Baku
Reaksi kimia
Kinetika Reaksi
Metode Produksi
Katalis Heterogen (Asam Padat)
Pendahuluan
Proses Produksi
KELUAR
MENU
Penutup
Asam Padat
Basa Padat
Basa Padat Support
Padat Asam-Basa
Katalis
Katalis Heterogen
Jenis Asam padat
Jenis Basa Padat
Basa Padat Support
Padat Asam-Basa
Klik Katalis Heterogen berkedip untuk Kembali ke menu utama Katalis
Karakteristik:
Struktur pori yang terinterkoneksi
Konsentrasi situs aktifnya sedang atau tinggi
Permukaan katalis yang bersifat hidrofob
Kelemahan:
Rendahnya kinetika reaksi
Ada kemungkinan terjadinya reaksi samping
Jenis katalis asam padat
Zirconia
Asam Heteropoli
Resin Penukar Ion Asam
Lainnya
Zeolit Asam
SAC-13, PSSA (poly styrene sulfonic acid), SPVA (sulfonated poly vinyl alcohol), VOP (vanadule phosphate), sakarida tersulfonasi, mesoporous silica gugus organosulfonat.
X

## Slide 119
Dr. Ratna Dewi Kusumaningtyas, ST., MT., dkk. Fakultas Teknik Universitas Negeri Semarang © 2019
MEDIA PEMBELAJARAN DAN EVALUASI
PROSES PRODUKSI BIODIESEL
Bahan Baku
Reaksi kimia
Kinetika Reaksi
Metode Produksi
Katalis Heterogen (Basa Padat)
Pendahuluan
Proses Produksi
KELUAR
MENU
Penutup
Asam Padat
Basa Padat
Basa Padat Support
Padat Asam-Basa
Katalis
Katalis Heterogen
Jenis Basa Padat
Jenis Asam Padat
Basa Padat Support
Padat Asam-Basa
Klik Katalis Heterogen berkedip untuk Kembali ke menu utama Katalis
Jenis katalis basa padat
Oksida logam alkali tanah
Hydrotalcite
Zeolit basa

## Slide 120
Dr. Ratna Dewi Kusumaningtyas, ST., MT., dkk. Fakultas Teknik Universitas Negeri Semarang © 2019
MEDIA PEMBELAJARAN DAN EVALUASI
PROSES PRODUKSI BIODIESEL
Bahan Baku
Reaksi kimia
Kinetika Reaksi
Metode Produksi
Katalis Heterogen (Basa Padat)
Pendahuluan
Proses Produksi
KELUAR
MENU
Penutup
Asam Padat
Basa Padat
Basa Padat Support
Padat Asam-Basa
Katalis
Katalis Heterogen
Jenis Basa Padat
Jenis Asam Padat
Basa Padat Support
Padat Asam-Basa
Klik Katalis Heterogen berkedip untuk Kembali ke menu utama Katalis
Dari alkali tanah: Mg, Ca, Be, Ba, Ra, dan Sr. Ion positif ikatan Lewis, ion negating ikatan Bronsted. Ion-ion memberikan situs adsorbtif bagi alkohol saat metanolisis.
Umumnya:
MgO
CaO
SrO
Jenis katalis basa padat
Hydrotalcite
Zeolit basa
Oksida logam alkali tanah

## Slide 121
Dr. Ratna Dewi Kusumaningtyas, ST., MT., dkk. Fakultas Teknik Universitas Negeri Semarang © 2019
MEDIA PEMBELAJARAN DAN EVALUASI
PROSES PRODUKSI BIODIESEL
Bahan Baku
Reaksi kimia
Kinetika Reaksi
Metode Produksi
Katalis Heterogen (Basa Padat)
Pendahuluan
Proses Produksi
KELUAR
MENU
Penutup
Asam Padat
Basa Padat
Basa Padat Support
Padat Asam-Basa
Katalis
Katalis Heterogen
Jenis Basa Padat
Jenis Asam Padat
Basa Padat Support
Padat Asam-Basa
Klik Katalis Heterogen berkedip untuk Kembali ke menu utama Katalis
Memiliki struktur pori berbeda-beda, memiliki medan listrik dari struktur kristalnya dan sifat permukaan tertentu, mengandung beragam jenis kation di permukaannya.
* Kekuatan zeolit
* Penukaran ion
* Konversi
* Mudah leaching
* Jenis zeolit
* Pembuatan katalis
Jenis katalis basa padat
Hydrotalcite
Zeolit basa
Oksida logam alkali tanah

## Slide 122
* Kekuatan zeolit
* Penukaran ion
* Konversi
* Mudah leaching
* Jenis zeolit
* Pembuatan katalis
Dr. Ratna Dewi Kusumaningtyas, ST., MT., dkk. Fakultas Teknik Universitas Negeri Semarang © 2019
MEDIA PEMBELAJARAN DAN EVALUASI
PROSES PRODUKSI BIODIESEL
Bahan Baku
Reaksi kimia
Kinetika Reaksi
Metode Produksi
Katalis Heterogen (Basa Padat)
Pendahuluan
Proses Produksi
KELUAR
MENU
Penutup
Asam Padat
Basa Padat
Basa Padat Support
Padat Asam-Basa
Katalis
Katalis Heterogen
Jenis Basa Padat
Jenis Asam Padat
Basa Padat Support
Padat Asam-Basa
Klik Katalis Heterogen berkedip untuk Kembali ke menu utama Katalis
Memiliki struktur pori berbeda-beda, memiliki medan listrik dari struktur kristalnya dan sifat permukaan tertentu, mengandung beragam jenis kation di permukaannya.
Jenis katalis basa padat
Hydrotalcite
Zeolit basa
Oksida logam alkali tanah
Ca2+, Mg2+, K+, dan Na+
X

## Slide 123
* Kekuatan zeolit
* Penukaran ion
* Konversi
* Mudah leaching
* Jenis zeolit
* Pembuatan katalis
Dr. Ratna Dewi Kusumaningtyas, ST., MT., dkk. Fakultas Teknik Universitas Negeri Semarang © 2019
MEDIA PEMBELAJARAN DAN EVALUASI
PROSES PRODUKSI BIODIESEL
Bahan Baku
Reaksi kimia
Kinetika Reaksi
Metode Produksi
Katalis Heterogen (Basa Padat)
Pendahuluan
Proses Produksi
KELUAR
MENU
Penutup
Asam Padat
Basa Padat
Basa Padat Support
Padat Asam-Basa
Katalis
Katalis Heterogen
Jenis Basa Padat
Jenis Asam Padat
Basa Padat Support
Padat Asam-Basa
Klik Katalis Heterogen berkedip untuk Kembali ke menu utama Katalis
Memiliki struktur pori berbeda-beda, memiliki medan listrik dari struktur kristalnya dan sifat permukaan tertentu, mengandung beragam jenis kation di permukaannya.
Jenis katalis basa padat
Hydrotalcite
Zeolit basa
Oksida logam alkali tanah
Kekuatan basa zeolit akan meningkat seiring dengan meningkatnya ion elektropositif dari penukar kation.

## Slide 124
* Kekuatan zeolit
* Penukaran ion
* Konversi
* Mudah leaching
* Jenis zeolit
* Pembuatan katalis
Dr. Ratna Dewi Kusumaningtyas, ST., MT., dkk. Fakultas Teknik Universitas Negeri Semarang © 2019
MEDIA PEMBELAJARAN DAN EVALUASI
PROSES PRODUKSI BIODIESEL
Bahan Baku
Reaksi kimia
Kinetika Reaksi
Metode Produksi
Katalis Heterogen (Basa Padat)
Pendahuluan
Proses Produksi
KELUAR
MENU
Penutup
Asam Padat
Basa Padat
Basa Padat Support
Padat Asam-Basa
Katalis
Katalis Heterogen
Jenis Basa Padat
Jenis Asam Padat
Basa Padat Support
Padat Asam-Basa
Klik Katalis Heterogen berkedip untuk Kembali ke menu utama Katalis
Memiliki struktur pori berbeda-beda, memiliki medan listrik dari struktur kristalnya dan sifat permukaan tertentu, mengandung beragam jenis kation di permukaannya.
Jenis katalis basa padat
Hydrotalcite
Zeolit basa
Oksida logam alkali tanah
Penukaran ion dapat mempengaruhi besarnya toleransi zeolit basa terhadap kadar air.

## Slide 125
* Kekuatan zeolit
* Penukaran ion
* Konversi
* Mudah leaching
* Jenis zeolit
* Pembuatan katalis
Dr. Ratna Dewi Kusumaningtyas, ST., MT., dkk. Fakultas Teknik Universitas Negeri Semarang © 2019
MEDIA PEMBELAJARAN DAN EVALUASI
PROSES PRODUKSI BIODIESEL
Bahan Baku
Reaksi kimia
Kinetika Reaksi
Metode Produksi
Katalis Heterogen (Basa Padat)
Pendahuluan
Proses Produksi
KELUAR
MENU
Penutup
Asam Padat
Basa Padat
Basa Padat Support
Padat Asam-Basa
Katalis
Katalis Heterogen
Jenis Basa Padat
Jenis Asam Padat
Basa Padat Support
Padat Asam-Basa
Klik Katalis Heterogen berkedip untuk Kembali ke menu utama Katalis
Memiliki struktur pori berbeda-beda, memiliki medan listrik dari struktur kristalnya dan sifat permukaan tertentu, mengandung beragam jenis kation di permukaannya.
Jenis katalis basa padat
Hydrotalcite
Zeolit basa
Oksida logam alkali tanah
Penggunaan katalis NaX yang dibebani dengan KOH 10% memberikan konversi sebesar 85,6% (Xie at al.). KOH meningkatkan kekuatan basa dari <9,3 menjadi 15 – 18,4

## Slide 126
* Kekuatan zeolit
* Penukaran ion
* Konversi
* Mudah leaching
* Jenis zeolit
* Pembuatan katalis
Dr. Ratna Dewi Kusumaningtyas, ST., MT., dkk. Fakultas Teknik Universitas Negeri Semarang © 2019
MEDIA PEMBELAJARAN DAN EVALUASI
PROSES PRODUKSI BIODIESEL
Bahan Baku
Reaksi kimia
Kinetika Reaksi
Metode Produksi
Katalis Heterogen (Basa Padat)
Pendahuluan
Proses Produksi
KELUAR
MENU
Penutup
Asam Padat
Basa Padat
Basa Padat Support
Padat Asam-Basa
Katalis
Katalis Heterogen
Jenis Basa Padat
Jenis Asam Padat
Basa Padat Support
Padat Asam-Basa
Klik Katalis Heterogen berkedip untuk Kembali ke menu utama Katalis
Memiliki struktur pori berbeda-beda, memiliki medan listrik dari struktur kristalnya dan sifat permukaan tertentu, mengandung beragam jenis kation di permukaannya.
Jenis katalis basa padat
Hydrotalcite
Zeolit basa
Oksida logam alkali tanah
Namun sayang katalis ini mudah mengalami Leaching sehingga reaksi berjalan mengikuti mekanisme reaksi homogen.

## Slide 127
* Kekuatan zeolit
* Penukaran ion
* Konversi
* Mudah leaching
* Jenis zeolit
* Pembuatan katalis
Dr. Ratna Dewi Kusumaningtyas, ST., MT., dkk. Fakultas Teknik Universitas Negeri Semarang © 2019
MEDIA PEMBELAJARAN DAN EVALUASI
PROSES PRODUKSI BIODIESEL
Bahan Baku
Reaksi kimia
Kinetika Reaksi
Metode Produksi
Katalis Heterogen (Basa Padat)
Pendahuluan
Proses Produksi
KELUAR
MENU
Penutup
Asam Padat
Basa Padat
Basa Padat Support
Padat Asam-Basa
Katalis
Katalis Heterogen
Jenis Basa Padat
Jenis Asam Padat
Basa Padat Support
Padat Asam-Basa
Klik Katalis Heterogen berkedip untuk Kembali ke menu utama Katalis
Memiliki struktur pori berbeda-beda, memiliki medan listrik dari struktur kristalnya dan sifat permukaan tertentu, mengandung beragam jenis kation di permukaannya.
Jenis katalis basa padat
Hydrotalcite
Zeolit basa
Oksida logam alkali tanah
Tiga jenis zeolit modernite, beta, dan X, ketiganya dapat menghasilkan yield 93,5 sampai 95,1% pada suhu reaksi 60oC.

## Slide 128
* Kekuatan zeolit
* Penukaran ion
* Konversi
* Mudah leaching
* Jenis zeolit
* Pembuatan katalis
Dr. Ratna Dewi Kusumaningtyas, ST., MT., dkk. Fakultas Teknik Universitas Negeri Semarang © 2019
MEDIA PEMBELAJARAN DAN EVALUASI
PROSES PRODUKSI BIODIESEL
Bahan Baku
Reaksi kimia
Kinetika Reaksi
Metode Produksi
Katalis Heterogen (Basa Padat)
Pendahuluan
Proses Produksi
KELUAR
MENU
Penutup
Asam Padat
Basa Padat
Basa Padat Support
Padat Asam-Basa
Katalis
Katalis Heterogen
Jenis Basa Padat
Jenis Asam Padat
Basa Padat Support
Padat Asam-Basa
Klik Katalis Heterogen berkedip untuk Kembali ke menu utama Katalis
Memiliki struktur pori berbeda-beda, memiliki medan listrik dari struktur kristalnya dan sifat permukaan tertentu, mengandung beragam jenis kation di permukaannya.
Jenis katalis basa padat
Hydrotalcite
Zeolit basa
Oksida logam alkali tanah
dibuat dengan cara kalsinasi pada suhu 500oC selama 10 jam, suhu 120oC selama 12 jam, dan 550oC selama 15 jam, sedangkan untuk jenis ZSM-5 lebih efisien digunakan untuk menghilangkan FFA melalui cracking.

## Slide 129
Dr. Ratna Dewi Kusumaningtyas, ST., MT., dkk. Fakultas Teknik Universitas Negeri Semarang © 2019
MEDIA PEMBELAJARAN DAN EVALUASI
PROSES PRODUKSI BIODIESEL
Bahan Baku
Reaksi kimia
Kinetika Reaksi
Metode Produksi
Katalis Heterogen (Basa Padat)
Pendahuluan
Proses Produksi
KELUAR
MENU
Penutup
Asam Padat
Basa Padat
Basa Padat Support
Padat Asam-Basa
Katalis
Katalis Heterogen
Jenis Basa Padat
Jenis Asam Padat
Basa Padat Support
Padat Asam-Basa
Klik Katalis Heterogen berkedip untuk Kembali ke menu utama Katalis
Ditemukan di alam dalam bentuk lempung atau LDH (layered double hydroxide) dengan formula Mz+ yaitu anion divalent atau monovalent, sedangkan An- anion interlayer.
Umumnya:
* Mg6Al2(OH)16CO3 .4H2O.
Jenis katalis basa padat
Hydrotalcite
Zeolit basa
Oksida logam alkali tanah

## Slide 130
Dr. Ratna Dewi Kusumaningtyas, ST., MT., dkk. Fakultas Teknik Universitas Negeri Semarang © 2019
MEDIA PEMBELAJARAN DAN EVALUASI
PROSES PRODUKSI BIODIESEL
Bahan Baku
Reaksi kimia
Kinetika Reaksi
Metode Produksi
Katalis Heterogen (Basa Padat Support)
Pendahuluan
Proses Produksi
KELUAR
MENU
Penutup
Asam Padat
Basa Padat
Basa Padat Support
Padat Asam-Basa
Katalis
Katalis Heterogen
Jenis Asam padat
Jenis Basa Padat
Basa Padat Support
Padat Asam-Basa
Klik Katalis Heterogen berkedip untuk Kembali ke menu utama Katalis
untuk mengatasi hambatan reaksi heterogen yang memiliki 3 fasa: padat (katalis), cair (methanol), dan minyak yang bersifat immiscible
Katalis support memberikan luas penampang pori yang cukup untuk terjadinya reaksi agar membantu mengatasi hambatan transfer masa
Katalis support yang banyak digunakan
Alumina
Zink Oksida
Silika
Katalis dari limbah

## Slide 131
Dr. Ratna Dewi Kusumaningtyas, ST., MT., dkk. Fakultas Teknik Universitas Negeri Semarang © 2019
MEDIA PEMBELAJARAN DAN EVALUASI
PROSES PRODUKSI BIODIESEL
Bahan Baku
Reaksi kimia
Kinetika Reaksi
Metode Produksi
Katalis Heterogen (Basa Padat Support)
Pendahuluan
Proses Produksi
KELUAR
MENU
Penutup
Asam Padat
Basa Padat
Basa Padat Support
Padat Asam-Basa
Katalis
Katalis Heterogen
Jenis Asam padat
Jenis Basa Padat
Basa Padat Support
Padat Asam-Basa
Klik Katalis Heterogen berkedip untuk Kembali ke menu utama Katalis
untuk mengatasi hambatan reaksi heterogen yang memiliki 3 fasa: padat (katalis), cair (methanol), dan minyak yang bersifat immiscible
Katalis support memberikan luas penampang pori yang cukup untuk terjadinya reaksi agar membantu mengatasi hambatan transfer masa
Katalis support yang banyak digunakan
Alumina
Zink Oksida
Katalis dari limbah
Stabilitas termal dan mekanik tinggi, luas permukaan, ukuran, dan volume pori besar; dibedakan menjadi ɣ-alumina, ή-alumina, dan kristal alumina yang tidak berpori α-alumina.
X
Silika

## Slide 132
Dr. Ratna Dewi Kusumaningtyas, ST., MT., dkk. Fakultas Teknik Universitas Negeri Semarang © 2019
MEDIA PEMBELAJARAN DAN EVALUASI
PROSES PRODUKSI BIODIESEL
Bahan Baku
Reaksi kimia
Kinetika Reaksi
Metode Produksi
Katalis Heterogen (Basa Padat Support)
Pendahuluan
Proses Produksi
KELUAR
MENU
Penutup
Asam Padat
Basa Padat
Basa Padat Support
Padat Asam-Basa
Katalis
Katalis Heterogen
Jenis Asam padat
Jenis Basa Padat
Basa Padat Support
Padat Asam-Basa
Klik Katalis Heterogen berkedip untuk Kembali ke menu utama Katalis
untuk mengatasi hambatan reaksi heterogen yang memiliki 3 fasa: padat (katalis), cair (methanol), dan minyak yang bersifat immiscible
Katalis support memberikan luas penampang pori yang cukup untuk terjadinya reaksi agar membantu mengatasi hambatan transfer masa
Katalis support yang banyak digunakan
Alumina
Zink Oksida
Silika
ZnO yang dibebani dengan Sr(NO3) merupakan katalis yang paling baik aktivitasnya di antara katalis dengan support ZnO lainnya. ZnO/ Sr(NO3)2 yang yang dikalsinasi pada 600oC (5 jam) memberi konversi 94,7%
X
Katalis dari limbah

## Slide 133
Dr. Ratna Dewi Kusumaningtyas, ST., MT., dkk. Fakultas Teknik Universitas Negeri Semarang © 2019
MEDIA PEMBELAJARAN DAN EVALUASI
PROSES PRODUKSI BIODIESEL
Bahan Baku
Reaksi kimia
Kinetika Reaksi
Metode Produksi
Katalis Heterogen (Basa Padat Support)
Pendahuluan
Proses Produksi
KELUAR
MENU
Penutup
Asam Padat
Basa Padat
Basa Padat Support
Padat Asam-Basa
Katalis
Katalis Heterogen
Jenis Asam padat
Jenis Basa Padat
Basa Padat Support
Padat Asam-Basa
Klik Katalis Heterogen berkedip untuk Kembali ke menu utama Katalis
untuk mengatasi hambatan reaksi heterogen yang memiliki 3 fasa: padat (katalis), cair (methanol), dan minyak yang bersifat immiscible
Katalis support memberikan luas penampang pori yang cukup untuk terjadinya reaksi agar membantu mengatasi hambatan transfer masa
Katalis support yang banyak digunakan
Alumina
Zink Oksida
Silika
Katalis dari limbah
Contoh: SBA-15 dan MCM-41. Keduanya diimpregnasi dengan CaO. SBA-15 lebih stabil dalam mempertahankan CaO dipermukaannya dibanding MCM-41. Jumlah CaO optimum adalah 15%.
X

## Slide 134
Dr. Ratna Dewi Kusumaningtyas, ST., MT., dkk. Fakultas Teknik Universitas Negeri Semarang © 2019
MEDIA PEMBELAJARAN DAN EVALUASI
PROSES PRODUKSI BIODIESEL
Bahan Baku
Reaksi kimia
Kinetika Reaksi
Metode Produksi
Katalis Heterogen (Basa Padat Support)
Pendahuluan
Proses Produksi
KELUAR
MENU
Penutup
Asam Padat
Basa Padat
Basa Padat Support
Padat Asam-Basa
Katalis
Katalis Heterogen
Jenis Asam padat
Jenis Basa Padat
Basa Padat Support
Padat Asam-Basa
Klik Katalis Heterogen berkedip untuk Kembali ke menu utama Katalis
untuk mengatasi hambatan reaksi heterogen yang memiliki 3 fasa: padat (katalis), cair (methanol), dan minyak yang bersifat immiscible
Katalis support memberikan luas penampang pori yang cukup untuk terjadinya reaksi agar membantu mengatasi hambatan transfer masa
Katalis support yang banyak digunakan
Alumina
Zink Oksida
Silika
Katalis dari limbah
Kulit telur, cangkang moluska, dan tulang mengandung Ca yang cukup tinggi. Cangkang mengandung senyawa dominan CaCO3. Dengan kalsinasi maka CaCO3 akan menjadi CaO. CaO dari kulit telur menghasilkan yield 97-98% bahkan dapat digunakan lagi hingga 17 siklus berikutnya.
X

## Slide 135
Dr. Ratna Dewi Kusumaningtyas, ST., MT., dkk. Fakultas Teknik Universitas Negeri Semarang © 2019
MEDIA PEMBELAJARAN DAN EVALUASI
PROSES PRODUKSI BIODIESEL
Bahan Baku
Reaksi kimia
Kinetika Reaksi
Metode Produksi
Katalis Heterogen (Asam-Basa)
Pendahuluan
Proses Produksi
KELUAR
MENU
Penutup
Asam Padat
Basa Padat
Basa Padat Support
Padat Asam-Basa
Katalis
Katalis Heterogen
Jenis Asam padat
Jenis Basa Padat
Padat Asam-Basa
Basa Padat Support
Klik Katalis Heterogen berkedip untuk Kembali ke menu utama Katalis
Memiliki dua situs sekaligus: asam dan basa sehingga rekasi esterifikasi dan transesterifikasi dapat bersamaan
Contoh: (1) mesoporous magnesium, kalsium silikat dan barium silikat. Kalsium silikat campuran oksida: silikat sebagai asam Lewis dan Ca sebagai basa dan gugus hidroksil sebagai asam Bronsted.
Contoh: (2) logam oksida mesoporous silikat. Katalis ini dapat mengesterifikasi selama 24 jam pada 80oC dan dapat digunakan lagi hingga 30 kali trnasesterifikasi dan 8 kali esterifikasi.
3

## Slide 136
Dr. Ratna Dewi Kusumaningtyas, ST., MT., dkk. Fakultas Teknik Universitas Negeri Semarang © 2019
MEDIA PEMBELAJARAN DAN EVALUASI
PROSES PRODUKSI BIODIESEL
Bahan Baku
Reaksi kimia
Kinetika Reaksi
Metode Produksi
Katalis Heterogen (Asam-Basa)
Pendahuluan
Proses Produksi
KELUAR
MENU
Penutup
Asam Padat
Basa Padat
Basa Padat Support
Padat Asam-Basa
Katalis
Katalis Heterogen
Jenis Asam padat
Jenis Basa Padat
Padat Asam-Basa
Basa Padat Support
Klik Katalis Heterogen berkedip untuk Kembali ke menu utama Katalis
Memiliki dua situs sekaligus: asam dan basa sehingga rekasi esterifikasi dan transesterifikasi dapat bersamaan
Contoh: (1) mesoporous magnesium, kalsium silikat dan barium silikat. Kalsium silikat campuran oksida: silikat sebagai asam Lewis dan Ca sebagai basa dan gugus hidroksil sebagai asam Bronsted.
Contoh: (2) logam oksida mesoporous silikat. Katalis ini dapat mengesterifikasi selama 24 jam pada 80oC dan dapat digunakan lagi hingga 30 kali trnasesterifikasi dan 8 kali esterifikasi.
Contoh: (3) campuran glukosa –pati 1:1 dikarbonasi pada 400oC (75 menit), disulfonasi dengan H2SO4 98% (150oC, 5 jam). Hasilnya katalis CS0,073O0,541 yang dapat mngonversi FFA dan TG 96 dan 60%.
X

## Slide 137
Dr. Ratna Dewi Kusumaningtyas, ST., MT., dkk. Fakultas Teknik Universitas Negeri Semarang © 2019
MEDIA PEMBELAJARAN DAN EVALUASI
PROSES PRODUKSI BIODIESEL
Bahan Baku
Reaksi kimia
Kinetika Reaksi
Metode Produksi
Biokatalis
Pendahuluan
Proses Produksi
KELUAR
MENU
Penutup
Katalis
Biokatalis
Klik Bioatalis berkedip untuk Kembali ke menu utama Katalis
Beberapa keuntungan menggunakan enzin untuk produksi biodiesel
Selain katalis homogen dan heterogen, terdapat biokatalis yang berasal dari enzim. Keunggulan: kemurnian produk sangat tinggi,
Tidak ada produk samping.
Limbah dapat dibuang ke lingkungan tanpa pengolahan
Dapat langsung digunakan tanpa proses pemisahan.
4. Dioperasikan pada
suhu yang lebih
rendah
5. Tidak sensitive
terhadap air maupun
FFA
Kelemahan: harga enzim mahal, penekanan biaya dilakukan dengan menggunakan immobilezed enzim.
Faktor-faktor yang mempengaruhi

## Slide 138
Enzim yang terdeaktivasi akan sulit larut dalam methanol sehingga menurunkan yield. Hal ini dapat diatasi dengan menambah methanol berlebih. Suhu reaksi yang tinggi dengan biokatalis menghambat transfer massa dan menurunkan laju reaksi. Suhu rekasi harus lebih rendah.
Diperlukan air 0,1 sampai 20% untuk mengaktifkan enzim, jika lebih enzim nonaktif. Deaktivasi enzim juga dipicu oleh kelarutan gliserol dalam biodiesel. Co-solvent seperti 1,4-dioxane dapat ditambahkan sejumlah 90% untuk mengatasinya, dan agar diperoleh konversi yang tinggi
Dr. Ratna Dewi Kusumaningtyas, ST., MT., dkk. Fakultas Teknik Universitas Negeri Semarang © 2019
MEDIA PEMBELAJARAN DAN EVALUASI
PROSES PRODUKSI BIODIESEL
Bahan Baku
Reaksi kimia
Kinetika Reaksi
Metode Produksi
Biokatalis
Pendahuluan
Proses Produksi
KELUAR
MENU
Penutup
Katalis
Klik Bioatalis berkedip untuk Kembali ke menu utama Katalis
Faktor-faktor yang mempengaruhi reaksi pembentukan biodiesel dengan biokatalis:
Jumlah siklus
Jumlah alkohol
Rasio biokatalis-minyak
pH
Jenis enzim
Faktor-faktor yang mempengaruhi
x

## Slide 139
Dr. Ratna Dewi Kusumaningtyas, ST., MT., dkk. Fakultas Teknik Universitas Negeri Semarang © 2019
MEDIA PEMBELAJARAN DAN EVALUASI
PROSES PRODUKSI BIODIESEL
Bahan Baku
Reaksi kimia
Kinetika Reaksi
Metode Produksi
Biokatalis
Pendahuluan
Proses Produksi
KELUAR
MENU
Penutup
Katalis
Biokatalis
Klik Bioatalis berkedip untuk Kembali ke menu utama Katalis
Beberapa keuntungan menggunakan enzin untuk produksi biodiesel
Selain katalis homogen dan heterogen, terdapat biokatalis yang berasal dari enzim. Keunggulan: kemurnian produk sangat tinggi,
Tidak ada produk samping.
Limbah dapat dibuang ke lingkungan tanpa pengolahan
Dapat langsung digunakan tanpa proses pemisahan.
4. Dioperasikan pada
suhu yang lebih
rendah
5. Tidak sensitive
terhadap air maupun
FFA
Kelemahan: harga enzim mahal, penekanan biaya dilakukan dengan menggunakan immobilezed enzim.
X
Faktor-faktor yang mempengaruhi
Jenis-jenis enzim:
Rhizaopusoryzae
Candida rugosa
Candida antartica
Pseuddomonas fluorescens
Burkholderia
Cepacia
Aspergillusniger
Thermomyces lanuginose
Rhizomucormiehei
Mucor meihei

## Slide 140
Dr. Ratna Dewi Kusumaningtyas, ST., MT., dkk. Fakultas Teknik Universitas Negeri Semarang © 2019
MEDIA PEMBELAJARAN DAN EVALUASI
PROSES PRODUKSI BIODIESEL
Bahan Baku
Reaksi kimia
Katalis
Kinetika Reaksi
Metode Produksi
Katalis Ionic Liquid
Pendahuluan
Proses Produksi
KELUAR
MENU
Katalis Ionic Liquid
Penutup
Karena dampak negatif limbah katalis, perlu ada katalis lain yang ramah lingkungan, salah satunya adalah
ionoc liquid (ILs)
Sejenis garam organic yang terdiri atas anion dan kation dan berwujud cair pada suhu ruangan karena gaya tarik menarik molekulnya yang sangat kuat.
Karakteristik
Kelebihan
Macam
Pertimbangan
Klik Katalis ionic liquid untuk Kembali ke menu utama Katalis

## Slide 141
Dr. Ratna Dewi Kusumaningtyas, ST., MT., dkk. Fakultas Teknik Universitas Negeri Semarang © 2019
MEDIA PEMBELAJARAN DAN EVALUASI
PROSES PRODUKSI BIODIESEL
Bahan Baku
Reaksi kimia
Katalis
Kinetika Reaksi
Metode Produksi
Katalis Ionic Liquid
Pendahuluan
Proses Produksi
KELUAR
MENU
Katalis Ionic Liquid
Penutup
Karena dampak negatif limbah katalis, perlu ada katalis lain yang ramah lingkungan, salah satunya adalah
ionoc liquid (ILs)
Sejenis garam organic yang terdiri atas anion dan kation dan berwujud cair pada suhu ruangan karena gaya tarik menarik molekulnya yang sangat kuat.
Faktor yang harus dipertimbangan dalam memilih jenis ionic liquid:
Jenis asam/basa Lewis/Bronsted dari ionic liquid
Jenis amina yang menempel pada ionic liquid
Besarnya rasio molar katalis
Karakteristik
Kelebihan
Macam
Pertimbangan
Klik Katalis ionic liquid untuk Kembali ke menu utama Katalis

## Slide 142
Dr. Ratna Dewi Kusumaningtyas, ST., MT., dkk. Fakultas Teknik Universitas Negeri Semarang © 2019
MEDIA PEMBELAJARAN DAN EVALUASI
PROSES PRODUKSI BIODIESEL
Bahan Baku
Reaksi kimia
Katalis
Kinetika Reaksi
Metode Produksi
Katalis Ionic Liquid
Pendahuluan
Proses Produksi
KELUAR
MENU
Katalis Ionic Liquid
Penutup
Karena dampak negatif limbah katalis, perlu ada katalis lain yang ramah lingkungan, salah satunya adalah
ionoc liquid (ILs)
Sejenis garam organic yang terdiri atas anion dan kation dan berwujud cair pada suhu ruangan karena gaya tarik menarik molekulnya yang sangat kuat.
Berdasarkan jenis gugus yang menempel, ionic liquid dapat dibedakan menjadi: (1) ILs dengan gugus imidazolium dan (2) ILs dengan gugus pyrrolidonium.
Berdasarkan jenis anionnya: (1) anion berbasis klorometalat dan (2) anion berbasis tanpa metal.
Karakteristik
Kelebihan
Macam
Pertimbangan
Klik Katalis ionic liquid untuk Kembali ke menu utama Katalis

## Slide 143
Dr. Ratna Dewi Kusumaningtyas, ST., MT., dkk. Fakultas Teknik Universitas Negeri Semarang © 2019
MEDIA PEMBELAJARAN DAN EVALUASI
PROSES PRODUKSI BIODIESEL
Bahan Baku
Reaksi kimia
Katalis
Kinetika Reaksi
Metode Produksi
Katalis Ionic Liquid
Pendahuluan
Proses Produksi
KELUAR
MENU
Katalis Ionic Liquid
Penutup
Karena dampak negatif limbah katalis, perlu ada katalis lain yang ramah lingkungan, salah satunya adalah
ionoc liquid (ILs)
Sejenis garam organic yang terdiri atas anion dan kation dan berwujud cair pada suhu ruangan karena gaya tarik menarik molekulnya yang sangat kuat.
Hampir tidak memiliki tekanan uap, viskositas, densitas, titik leleh, kelarutan, dan selektivitasnya dapat disesuaikan mengikuti aplikasi tertentu. ILs mampu melarukan berbagai substansi polar maupun nonpolar, molekul anorganik maupun polimer.
Karakteristik
Kelebihan
Macam
Pertimbangan
Klik Katalis ionic liquid untuk Kembali ke menu utama Katalis

## Slide 144
Dr. Ratna Dewi Kusumaningtyas, ST., MT., dkk. Fakultas Teknik Universitas Negeri Semarang © 2019
MEDIA PEMBELAJARAN DAN EVALUASI
PROSES PRODUKSI BIODIESEL
Bahan Baku
Reaksi kimia
Katalis
Kinetika Reaksi
Metode Produksi
Katalis Ionic Liquid
Pendahuluan
Proses Produksi
KELUAR
MENU
Katalis Ionic Liquid
Penutup
Karena dampak negatif limbah katalis, perlu ada katalis lain yang ramah lingkungan, salah satunya adalah
ionoc liquid (ILs)
Sejenis garam organic yang terdiri atas anion dan kation dan berwujud cair pada suhu ruangan karena gaya tarik menarik molekulnya yang sangat kuat.
Beberapa kelebihan ionic liquid sebagai katalis di antaranya adalah: (1) tidak berwarna, (2) tidak flammable, (3) aktivitas katalitiknya cukup tinggi, (4) viskositasnya rendah, (5) potensinya untuk di-recycle, (6) mudah dimanipulasi.
Karakteristik
Kelebihan
Macam
Pertimbangan
Klik Katalis ionic liquid untuk Kembali ke menu utama Katalis

## Slide 145
Dr. Ratna Dewi Kusumaningtyas, ST., MT., dkk. Fakultas Teknik Universitas Negeri Semarang © 2019
MEDIA PEMBELAJARAN DAN EVALUASI
PROSES PRODUKSI BIODIESEL
Super-kritis
Co-solvent
Bahan Baku
Reaksi kimia
Katalis
Kinetika Reaksi
Metode Produksi
Proses Non Katalitik
Pendahuluan
Proses Produksi
KELUAR
MENU
Penutup
Proses Non Katalitik
Silakan pilih salah satu sub menu di samping
Superkritis
Co-solvent
Penggunaan katalis menimbulkan efek samping, katalis homogen (cair) menyulitkan proses pemisahan produk, pemisahan cukup rumit dan butuh biaya. Penggunaan katalis padat dapat mengalami leaching yang juga tidak diharapkan. Maka perlu proses alternative tanpa katalis.
Klik proses non katalitik untuk Kembali ke menu utama Katalis

## Slide 146
Dr. Ratna Dewi Kusumaningtyas, ST., MT., dkk. Fakultas Teknik Universitas Negeri Semarang © 2019
MEDIA PEMBELAJARAN DAN EVALUASI
PROSES PRODUKSI BIODIESEL
Bahan Baku
Reaksi kimia
Katalis
Kinetika Reaksi
Metode Produksi
Proses Non Katalitik
Pendahuluan
Proses Produksi
KELUAR
MENU
Penutup
Proses Non Katalitik
Super-kritis
Co-solvent
Superkritis
Co-solvent
Kondisi suatu fluida berada pada suhu dan tekanan melebihi titik kritisnya sehingga tidak dapat dibedakan fase cair dan uapnya.
Membantu membentuk campuran methanol dan minyak lebih homogen. Proses lebih ramah lingkungan sebab tidak ada katalis, dan pemisahannya tidak rumit.
Proses hanya 4 – 5 menit dengan yield tinggi, tidak perlu waste water treatment. Kelemahan: perlu suhu dan tekanan tinggi untuk mencapai kondisi kritis methanol.
Klik proses non katalitik untuk Kembali ke menu utama Katalis

## Slide 147
Perlu reaktor yang tahan suhu dan tekanan tinggi
Dr. Ratna Dewi Kusumaningtyas, ST., MT., dkk. Fakultas Teknik Universitas Negeri Semarang © 2019
MEDIA PEMBELAJARAN DAN EVALUASI
PROSES PRODUKSI BIODIESEL
Bahan Baku
Reaksi kimia
Katalis
Kinetika Reaksi
Metode Produksi
Proses Non Katalitik
Pendahuluan
Proses Produksi
KELUAR
MENU
Penutup
Proses Non Katalitik
Super-kritis
Co-solvent
Superkritis
Co-solvent
Kondisi suatu fluida berada pada suhu dan tekanan melebihi titik kritisnya sehingga tidak dapat dibedakan fase cair dan uapnya.
Membantu membentuk campuran methanol dan minyak lebih homogen. Proses lebih ramah lingkungan sebab tidak ada katalis, dan pemisahannya tidak rumit.
Proses hanya 4 – 5 menit dengan yield tinggi, tidak perlu waste water treatment. Kelemahan: perlu suhu dan tekanan tinggi untuk mencapai kondisi kritis methanol.
Suhu 300 – 400oC dan tekanan sekitar 80 atm, perlu energi sangat besar, biaya tinggi
x
Klik proses non katalitik untuk Kembali ke menu utama Katalis

## Slide 148
Dr. Ratna Dewi Kusumaningtyas, ST., MT., dkk. Fakultas Teknik Universitas Negeri Semarang © 2019
MEDIA PEMBELAJARAN DAN EVALUASI
PROSES PRODUKSI BIODIESEL
Bahan Baku
Reaksi kimia
Katalis
Kinetika Reaksi
Metode Produksi
Proses Non Katalitik
Pendahuluan
Proses Produksi
KELUAR
MENU
Penutup
Proses Non Katalitik
Super-kritis
Co-solvent
Superkritis
Co-solvent
Kondisi suatu fluida berada pada suhu dan tekanan melebihi titik kritisnya sehingga tidak dapat dibedakan fase cair dan uapnya.
Membantu membentuk campuran methanol dan minyak lebih homogen. Proses lebih ramah lingkungan sebab tidak ada katalis, dan pemisahannya tidak rumit.
Proses hanya 4 – 5 menit dengan yield tinggi, tidak perlu waste water treatment. Kelemahan: perlu suhu dan tekanan tinggi untuk mencapai kondisi kritis methanol.
Suhu dan tekanan kritis methanol 239oC dan 8,09 Mpa, perlu energi dan biaya tinggi
x
Perlu reaktor yang tahan suhu dan tekanan tinggi
Klik proses non katalitik untuk Kembali ke menu utama Katalis

## Slide 149
Dr. Ratna Dewi Kusumaningtyas, ST., MT., dkk. Fakultas Teknik Universitas Negeri Semarang © 2019
MEDIA PEMBELAJARAN DAN EVALUASI
PROSES PRODUKSI BIODIESEL
Bahan Baku
Reaksi kimia
Katalis
Kinetika Reaksi
Metode Produksi
Proses Non Katalitik
Pendahuluan
Proses Produksi
KELUAR
MENU
Penutup
Proses Non Katalitik
Super-kritis
Co-solvent
Superkritis
Co-solvent
Beberapa jenis co-solvent yang pernah digunakan:
Tetrahydrofuran
1,4 dioksan
Dietil eter
Keuntungan pakai co-solvent:
Modifikasi proses pembuatan biodiesel dengan tambahan
co-sovent ke dalam campuran reaktan. Teknologi ini disebut Biox.
Hambatan produksi biodiesel: rendahnya kelarutan alkohol dalam minyak, keduanya tidak membentuk fase yang homogen, laju reaksi biodiesel rendah.
Klik proses non katalitik untuk Kembali ke menu utama Katalis

## Slide 150
Dr. Ratna Dewi Kusumaningtyas, ST., MT., dkk. Fakultas Teknik Universitas Negeri Semarang © 2019
MEDIA PEMBELAJARAN DAN EVALUASI
PROSES PRODUKSI BIODIESEL
Bahan Baku
Reaksi kimia
Katalis
Kinetika Reaksi
Metode Produksi
Proses Non Katalitik
Pendahuluan
Proses Produksi
KELUAR
MENU
Penutup
Proses Non Katalitik
Super-kritis
Co-solvent
Superkritis
Co-solvent
Beberapa jenis co-solvent yang pernah digunakan:
Tetrahydrofuran
1,4 dioksan
Dietil eter
Keuntungan pakai co-solvent:
Modifikasi proses pembuatan biodiesel dengan tambahan
co-sovent ke dalam campuran reaktan. Teknologi ini disebut Biox.
Hambatan produksi biodiesel: rendahnya kelarutan alkohol dalam minyak, keduanya tidak membentuk fase yang homogen, laju reaksi biodiesel rendah.
Dapat dioperasikan pada suhu dan tekanan normal, sangat toleran terhadap kadar FFA dalam minyak, memerlukan waktu 5 – 10 menit, yield tinggi, tidak ada sisa katalis di fasa ester ataupun gliserol
x
Klik proses non katalitik untuk Kembali ke menu utama Katalis

## Slide 151
Beberapa jenis co-solvent yang pernah digunakan:
Tetrahydrofuran
1,4 dioksan
Dietil eter
Keuntungan pakai co-solvent:
Dr. Ratna Dewi Kusumaningtyas, ST., MT., dkk. Fakultas Teknik Universitas Negeri Semarang © 2019
MEDIA PEMBELAJARAN DAN EVALUASI
PROSES PRODUKSI BIODIESEL
Bahan Baku
Reaksi kimia
Katalis
Kinetika Reaksi
Metode Produksi
Proses Non Katalitik
Pendahuluan
Proses Produksi
KELUAR
MENU
Penutup
Proses Non Katalitik
Super-kritis
Co-solvent
Superkritis
Co-solvent
Modifikasi proses pembuatan biodiesel dengan tambahan
co-sovent ke dalam campuran reaktan. Teknologi ini disebut Biox.
Hambatan produksi biodiesel: rendahnya kelarutan alkohol dalam minyak, keduanya tidak membentuk fase yang homogen, laju reaksi biodiesel rendah.
Paling umum dipakai karena titik didih co-solvent ini mendekati titik didih methanol sehingga memudahkan proses recovery kedua larutan tersebut secara bersamaan
x
Klik proses non katalitik untuk Kembali ke menu utama Katalis

## Slide 152
Beberapa jenis co-solvent yang pernah digunakan:
Tetrahydrofuran
1,4 dioksan
Dietil eter
Keuntungan pakai co-solvent:
Dr. Ratna Dewi Kusumaningtyas, ST., MT., dkk. Fakultas Teknik Universitas Negeri Semarang © 2019
MEDIA PEMBELAJARAN DAN EVALUASI
PROSES PRODUKSI BIODIESEL
Bahan Baku
Reaksi kimia
Katalis
Kinetika Reaksi
Metode Produksi
Proses Non Katalitik
Pendahuluan
Proses Produksi
KELUAR
MENU
Penutup
Proses Non Katalitik
Super-kritis
Co-solvent
Superkritis
Co-solvent
Modifikasi proses pembuatan biodiesel dengan tambahan
co-sovent ke dalam campuran reaktan. Teknologi ini disebut Biox.
Hambatan produksi biodiesel: rendahnya kelarutan alkohol dalam minyak, keduanya tidak membentuk fase yang homogen, laju reaksi biodiesel rendah.
Co-solvent bersifat inert terhadap reaksi, tapi dapat membantu meningkatkan kelarutan alkohol dalam minyak dan mampu mempercepat laju reaksi transesterifikasi.
x
Klik proses non katalitik untuk Kembali ke menu utama Katalis

## Slide 153
Dr. Ratna Dewi Kusumaningtyas, ST., MT., dkk. Fakultas Teknik Universitas Negeri Semarang © 2019
MEDIA PEMBELAJARAN DAN EVALUASI
PROSES PRODUKSI BIODIESEL
Pseudho-homogen
Langmuir-hinshel wood
Eley-Rideal
Hattori
EVALUASI
Bahan Baku
Reaksi kimia
Katalis
Kinetika Reaksi
Metode Produksi
Silakan pilih salah satu sub menu di samping
Kinetika Reaksi
Pendahuluan
Proses Produksi
KELUAR
MENU
Penutup
Model kinetika pseudohomogen
Kinetika Reaksi
Model kinetika Langmuir-Hinshelwood
Model kinetika Eley-Rideal
Model kinetika Hattori
Kinetika reaksi penting untuk diketahui agar besarnya pengaruh masing-masing variabel dapat dihitung.

## Slide 154
Dr. Ratna Dewi Kusumaningtyas, ST., MT., dkk. Fakultas Teknik Universitas Negeri Semarang © 2019
MEDIA PEMBELAJARAN DAN EVALUASI
PROSES PRODUKSI BIODIESEL
Bahan Baku
Reaksi kimia
Katalis
Metode Produksi
Kinetika Reaksi Model Pseudohomogen
Pendahuluan
Proses Produksi
KELUAR
MENU
Penutup
Model kinetika pseudohomogen
Kinetika Reaksi
Pseudho-homogen
Langmuir-hinshel wood
Eley-Rideal
Hattori
EVALUASI
Model rekasi yang paling sering digunakan dalam esterifikasi maupun trasesterifikasi karena pemodelannya paling sederhana.
Sering disebut juga quasi homogen karena campuran reaktannya tidak homogen sempurna. Reaktan minyak dan alkohol bersifat immiscible.
Pada model ini, diasumsikan bahwa minyak berbentuk droplet-droplet kecil akibat adanya pengadukan pada kecepatan tertentu.
Seolah-olah droplet-droplet minyak dan alcohol membentuk campuran yang homogen
Beberapa asumsi yang digunakan dalam model kinetika Pseudohomogen

## Slide 155
Dr. Ratna Dewi Kusumaningtyas, ST., MT., dkk. Fakultas Teknik Universitas Negeri Semarang © 2019
MEDIA PEMBELAJARAN DAN EVALUASI
PROSES PRODUKSI BIODIESEL
Bahan Baku
Reaksi kimia
Katalis
Metode Produksi
Kinetika Reaksi Model Pseudohomogen
Pendahuluan
Proses Produksi
KELUAR
MENU
Penutup
Model kinetika pseudohomogen
Kinetika Reaksi
Pseudho-homogen
Langmuir-hinshel wood
Eley-Rideal
Hattori
EVALUASI
Laju reaksi nonkatalitik diabaikan terhadap laju reaksi katalitik
Pada t = 0, tidak terdapat FAME (fatty acid metal ester), atau FAME dianggap = 0.
Perbandingan molar alkohol dan minyak sangat tinggi, jumlah alkohol jauh berlebih dibanding minyak (melampaui stoikiometrisnya)
Untuk reaksi heterogen, laju difusi reaktan dan produk pada permukaan katalis padat diabaikan
Beberapa asumsi yang digunakan dalam model kinetika Pseudohomogen
Reaksi kimia terjadi pada fase minyak
1
2
3
4
5
X

## Slide 156
Dr. Ratna Dewi Kusumaningtyas, ST., MT., dkk. Fakultas Teknik Universitas Negeri Semarang © 2019
MEDIA PEMBELAJARAN DAN EVALUASI
PROSES PRODUKSI BIODIESEL
Bahan Baku
Reaksi kimia
Katalis
Metode Produksi
Kinetika Reaksi Model Langmuir-Hinshelwood
Pendahuluan
Proses Produksi
KELUAR
MENU
Penutup
Model kinetika Langmuir-Hinshelwood
Kinetika Reaksi
Pseudho-homogen
Langmuir-hinshel wood
Eley-Rideal
Hattori
EVALUASI
Model kinetika yang paling banyak digunakan untuk jenis reaksi heterogen
Diawali penemuan Irving Langmuir (1915) tentang isotherm adsorption dan Cyril Norman Hinshelwood (1927) tentang kinetics of catautic reaction, dihasilkan skema reaksi katalitik.
Baik pada reaksi esterifikasi maupun transesterifikasi, ada dua jenis reaktan yang menyerang situs aktif pada permukaan katalis.
Asumsi yang digunakan pada model kinetika Langmuir-Heinshelwood.

## Slide 157
Dr. Ratna Dewi Kusumaningtyas, ST., MT., dkk. Fakultas Teknik Universitas Negeri Semarang © 2019
MEDIA PEMBELAJARAN DAN EVALUASI
PROSES PRODUKSI BIODIESEL
Bahan Baku
Reaksi kimia
Katalis
Metode Produksi
Kinetika Reaksi Model Langmuir-Hinshelwood
Pendahuluan
Proses Produksi
KELUAR
MENU
Penutup
Model kinetika Langmuir-Hinshelwood
Kinetika Reaksi
Pseudho-homogen
Langmuir-hinshel wood
Eley-Rideal
Hattori
EVALUASI
Model kinetika yang paling banyak digunakan untuk jenis reaksi heterogen
Asumsi yang digunakan pada model kinetika Langmuir-Heinshelwood.
Molekul dijerap permukaan situs aktif katalis dalam jumlah tertentu
Tiap situs aktif hanya boleh ditempati oleh 1 adsorbat
Semua situs aktif yang menjerab molekul ekuivalen
Tak ada interaksi antara molekul yang telah terjerab di permukaan situs aktif katalis
Adsorbsi reaktan dan desorbsi produk terjadi saat kesetimbangan
X
Persyaratan untuk situs aktif katalis:
Situs aktif memungkinkan berada dalam kondisi kosong (tidak ditempeli adsorbat)
Atom/molekul terjerap dipermukaan situs aktif katalis
Semua situs aktif adalah ekuivalen/sama
Antar adsorbat tidak saling berinteraksi
Frakti permukaan situs aktif yang telah ditempeli adsorbat ditulis dengan symbol θi

## Slide 158
Dr. Ratna Dewi Kusumaningtyas, ST., MT., dkk. Fakultas Teknik Universitas Negeri Semarang © 2019
MEDIA PEMBELAJARAN DAN EVALUASI
PROSES PRODUKSI BIODIESEL
Bahan Baku
Reaksi kimia
Katalis
Metode Produksi
Kinetika Reaksi Model Langmuir-Hinshelwood
Pendahuluan
Proses Produksi
KELUAR
MENU
Penutup
Model kinetika Langmuir-Hinshelwood
Kinetika Reaksi
Pseudho-homogen
Langmuir-hinshel wood
Eley-Rideal
Hattori
EVALUASI
Baik pada reaksi esterifikasi maupun transesterifikasi, ada dua jenis reaktan yang menyerang situs aktif pada permukaan katalis.
desorption
A
B
C
adsorption
Surface
Surface reaction
Surface migration
X
Mekanisme reaksi bimolekuler
A dan B merupakan reaktan yang dapat berkompetisi dalam menyerang situs aktif yang sama atau situs aktif yang berbeda. Laju reaksi diekspresikan dalam bentuk konsentrasi permukaan, sering dinyatakan dalam tekanan parsial.

## Slide 159
Dr. Ratna Dewi Kusumaningtyas, ST., MT., dkk. Fakultas Teknik Universitas Negeri Semarang © 2019
MEDIA PEMBELAJARAN DAN EVALUASI
PROSES PRODUKSI BIODIESEL
Bahan Baku
Reaksi kimia
Katalis
Metode Produksi
Kinetika Reaksi Model Eley-Rideal
Pendahuluan
Proses Produksi
KELUAR
MENU
Penutup
Model kinetika Eley-Rideal
Kinetika Reaksi
Pseudho-homogen
Langmuir-hinshel wood
Eley-Rideal
Hattori
EVALUASI
Pada model reaksi ini, hanya satu reaktan yang akan menempel pada situs aktif. Molekul yang terjerap pada permukaan situs aktif akan bereaksi dengan molekul yang ada pada bulk fluida.
Asumsi yang digunakan pada model kinetika Eley-Redeal
Alkohol yang menempel pada situs aktif katalis (1)
FFA yang menempel pada situs aktif katalis (2)
Ada 2 kemungkinan mekanisme reaksi esterifikasi dengan model Eley-Rideal:

## Slide 160
Dr. Ratna Dewi Kusumaningtyas, ST., MT., dkk. Fakultas Teknik Universitas Negeri Semarang © 2019
MEDIA PEMBELAJARAN DAN EVALUASI
PROSES PRODUKSI BIODIESEL
Bahan Baku
Reaksi kimia
Katalis
Metode Produksi
Kinetika Reaksi Model Eley-Rideal
Pendahuluan
Proses Produksi
KELUAR
MENU
Penutup
Model kinetika Eley-Rideal
Kinetika Reaksi
Pseudho-homogen
Langmuir-hinshel wood
Eley-Rideal
Hattori
EVALUASI
Asumsi yang digunakan untuk reaksi esterifikasi dengan model kinetika reaksi Eley-Rideal:
Laju reaksi nonkatalitik diabaikan terhadap laju reaksi katalitik.
Komponen yang terjerap di permukaan katalis adalah FFA, alkohol, FAME, dan air, trigliserida bukan komponen terjerap
Tahap yang mengontrol adalah reaksi tahap kedua, yaitu reaksi permukaan.
Konstanta kesetimbangan adsorbs independent terhadap suhu reaksi.
Situs adsorbs memiliki keaktifan yang seragam dan merupakan lapisan monolayer
Adsorbsi dan desorbsi terjadi saat kesetimbangan dan berlangsung sangat cepat.
Pada saat t = 0, tidak terdapat FAME (FAME = 0)
Asumsi yang digunakan pada model kinetika Eley-Redeal
X

## Slide 161
Dr. Ratna Dewi Kusumaningtyas, ST., MT., dkk. Fakultas Teknik Universitas Negeri Semarang © 2019
MEDIA PEMBELAJARAN DAN EVALUASI
PROSES PRODUKSI BIODIESEL
Bahan Baku
Reaksi kimia
Katalis
Metode Produksi
Kinetika Reaksi Model Hattori
Pendahuluan
Proses Produksi
KELUAR
MENU
Penutup
Kinetika Reaksi
Pseudho-homogen
Langmuir-hinshel wood
Eley-Rideal
Hattori
EVALUASI
Model ini sedikit lebih kompleks dibandingkan dengan mekanisme reaksi model Langmuir-Hinshelwood.
Model kinetika Hattori
Yang membedakan adalah terbentuknya senyawa intermediate yang dihasilkan dari reaksi alkohol yang terjerap dan trigliserida, digliserida, dan monogliserida yang terjerap.
Senyawa intermediate tersebut terdekomposisi menghasilkan digliserida dan alkil ester. Reaksi dilanjutkan dengan digliserida, monogliserida dan gliserida yang terjerap membentuk intermediate
Reaksi antara methanol dan trigliserida yang terjerap membentuk senyawa intermediate yang terjerap (TsCH3OH*) dan satu situs kosong.

## Slide 162
Dr. Ratna Dewi Kusumaningtyas, ST., MT., dkk. Fakultas Teknik Universitas Negeri Semarang © 2019
MEDIA PEMBELAJARAN DAN EVALUASI
PROSES PRODUKSI BIODIESEL
Bahan Baku
Reaksi kimia
Katalis
Metode Produksi
Kinetika Reaksi Model Hattori
Pendahuluan
Proses Produksi
KELUAR
MENU
Penutup
Kinetika Reaksi
Pseudho-homogen
Langmuir-hinshel wood
Eley-Rideal
Hattori
EVALUASI
Model ini sedikit lebih kompleks dibandingkan dengan mekanisme reaksi model Langmuir-Hinshelwood.
Model kinetika Hattori
Yang membedakan adalah terbentuknya senyawa intermediate yang dihasilkan dari reaksi alkohol yang terjerap dan trigliserida, digliserida, dan monogliserida yang terjerap.
Senyawa intermediate tersebut terdekomposisi menghasilkan digliserida dan alkil ester. Reaksi dilanjutkan dengan digliserida, monogliserida dan gliserida yang terjerap membentuk intermediate
Reaksi antara methanol dan trigliserida yang terjerap membentuk senyawa intermediate yang terjerap (TsCH3OH*) dan satu situs kosong.
Membentuk intermediate msing-masing dengan rumus molekul DsCH3OH* dan Ms CH3OH*
X
Gliserida dan produk alkil ester akan mengalami destorbsi dari permukaan katalis. Laju penentu kinetika adalah laju reaksi permukaan

## Slide 163
Dr. Ratna Dewi Kusumaningtyas, ST., MT., dkk. Fakultas Teknik Universitas Negeri Semarang © 2019
MEDIA PEMBELAJARAN DAN EVALUASI
PROSES PRODUKSI BIODIESEL
Bahan Baku
Reaksi kimia
Katalis
Metode Produksi
EVALUASI
Pendahuluan
Proses Produksi
KELUAR
MENU
Penutup
Kinetika Reaksi
Pseudho-homogen
Langmuir-hinshel wood
Eley-Rideal
Hattori
EVALUASI
Jelaskan masing-masing kinetika reaksi Pseudho-homogen, Langmuir-Hinshelwood, Eley-Rideal, dan Hattori.

## Slide 164
Dr. Ratna Dewi Kusumaningtyas, ST., MT., dkk. Fakultas Teknik Universitas Negeri Semarang © 2019
MEDIA PEMBELAJARAN DAN EVALUASI
PROSES PRODUKSI BIODIESEL
Pre-treatment system
Sistem Produksi
Post-treatment system
Bahan Baku
Reaksi kimia
Katalis
Kinetika Reaksi
Metode Produksi
EVALUASI
Silakan pilih salah satu sub menu di samping
Metode Produksi
Pendahuluan
Proses Produksi
KELUAR
MENU
Penutup
Metode Produksi
Pre-treatment system
Post-treatment system
Sintesis/Produksi

## Slide 165
Tahap persiapan bahan baku sebelum direaksikan untuk menghasilkan produk.
Dr. Ratna Dewi Kusumaningtyas, ST., MT., dkk. Fakultas Teknik Universitas Negeri Semarang © 2019
MEDIA PEMBELAJARAN DAN EVALUASI
PROSES PRODUKSI BIODIESEL
Bahan Baku
Reaksi kimia
Katalis
Kinetika Reaksi
Metode Produksi
Pendahuluan
Proses Produksi
KELUAR
MENU
Penutup
Pre-treatment system
Pre-treatment system
Sistem Produksi
Post-treatment system
EVALUASI
Metode Produksi
Mengurangi kadar asam lemak jenuh yang terlalu tinggi pada minyak. Kada lemak harus < 2,5% massa dalam minyak agar reaksi transesterifikasi dengan katalis dapat berjalan.
Biasanya pre-treatment dilakukan sampai kadar asam lemak < 1%. Kadar asam lemak yang tinggi dapat menyebabkan terbentuknya sabun.
Sabun yang terbentuk secara parsial mengurangi yield dan menggangu pemisahan gliserol
Metode: distilasi steam, ekstraksi dengan alkohol, estesifikasi dengan katalis asam.

## Slide 166
Distilasi steam:
Buth suhu tinggi, efisiensi rendah, kelarutan asam lemak bebas dalam alkohol sangat terbatas
Dr. Ratna Dewi Kusumaningtyas, ST., MT., dkk. Fakultas Teknik Universitas Negeri Semarang © 2019
MEDIA PEMBELAJARAN DAN EVALUASI
PROSES PRODUKSI BIODIESEL
Bahan Baku
Reaksi kimia
Katalis
Kinetika Reaksi
Metode Produksi
Pendahuluan
Proses Produksi
KELUAR
MENU
Penutup
Pre-treatment system
Pre-treatment system
Sistem Produksi
Post-treatment system
EVALUASI
Metode Produksi
Mengurangi kadar asam lemak jenuh yang terlalu tinggi pada minyak. Kada lemak harus < 2,5% massa dalam minyak agar reaksi transesterifikasi dengan katalis dapat berjalan.
Metode: distilasi steam, ekstraksi dengan alkohol, estesifikasi dengan katalis asam.
X

## Slide 167
Ekstraksi dengan alkohol:
Membutuhkan pelarut dalam jumlah yang besar dan prosesnya sangat rumit
Dr. Ratna Dewi Kusumaningtyas, ST., MT., dkk. Fakultas Teknik Universitas Negeri Semarang © 2019
MEDIA PEMBELAJARAN DAN EVALUASI
PROSES PRODUKSI BIODIESEL
Bahan Baku
Reaksi kimia
Katalis
Kinetika Reaksi
Metode Produksi
Pendahuluan
Proses Produksi
KELUAR
MENU
Penutup
Pre-treatment system
Pre-treatment system
Sistem Produksi
Post-treatment system
EVALUASI
Metode Produksi
Mengurangi kadar asam lemak jenuh yang terlalu tinggi pada minyak. Kada lemak harus < 2,5% massa dalam minyak agar reaksi transesterifikasi dengan katalis dapat berjalan.
Metode: distilasi steam, ekstraksi dengan alkohol, estesifikasi dengan katalis asam.
X

## Slide 168
Esterifikasi dengan katalis asam:
Metode yang optimum yang dapat mengubah asam lemak bebas menjadi biodiesel jika dibandingkan dengan metode yang lain.
Dr. Ratna Dewi Kusumaningtyas, ST., MT., dkk. Fakultas Teknik Universitas Negeri Semarang © 2019
MEDIA PEMBELAJARAN DAN EVALUASI
PROSES PRODUKSI BIODIESEL
Bahan Baku
Reaksi kimia
Katalis
Kinetika Reaksi
Metode Produksi
Pendahuluan
Proses Produksi
KELUAR
MENU
Penutup
Pre-treatment system
Pre-treatment system
Sistem Produksi
Post-treatment system
EVALUASI
Metode Produksi
Mengurangi kadar asam lemak jenuh yang terlalu tinggi pada minyak. Kada lemak harus < 2,5% massa dalam minyak agar reaksi transesterifikasi dengan katalis dapat berjalan.
Metode: distilasi steam, ekstraksi dengan alkohol, estesifikasi dengan katalis asam.
X
Biasanya pre-treatment dilakukan sampai kadar asam lemak < 1%. Kadar asam lemak yang tinggi dapat menyebabkan terbentuknya sabun.

## Slide 169
Tahap utama proses pembuatan biodiesel. Reaktan dari proses pre-treatment direaksikan pada kondisi tertentu
Dr. Ratna Dewi Kusumaningtyas, ST., MT., dkk. Fakultas Teknik Universitas Negeri Semarang © 2019
MEDIA PEMBELAJARAN DAN EVALUASI
PROSES PRODUKSI BIODIESEL
Bahan Baku
Reaksi kimia
Katalis
Kinetika Reaksi
Metode Produksi
Pendahuluan
Proses Produksi
KELUAR
MENU
Penutup
Sintesis/Produksi
Pre-treatment system
Sistem Produksi
Post-treatment system
EVALUASI
Metode Produksi

## Slide 170
Tahap persiapan bahan baku sebelum direaksikan untuk menghasilkan produk.
Dr. Ratna Dewi Kusumaningtyas, ST., MT., dkk. Fakultas Teknik Universitas Negeri Semarang © 2019
MEDIA PEMBELAJARAN DAN EVALUASI
PROSES PRODUKSI BIODIESEL
Bahan Baku
Reaksi kimia
Katalis
Kinetika Reaksi
Metode Produksi
Pendahuluan
Proses Produksi
KELUAR
MENU
Penutup
Post-treatment system
Pre-treatment system
Sistem Produksi
Post-treatment system
EVALUASI
Metode Produksi

## Slide 171
Dr. Ratna Dewi Kusumaningtyas, ST., MT., dkk. Fakultas Teknik Universitas Negeri Semarang © 2019
MEDIA PEMBELAJARAN DAN EVALUASI
PROSES PRODUKSI BIODIESEL
Bahan Baku
Reaksi kimia
Katalis
Kinetika Reaksi
Metode Produksi
EVALUASI
Pendahuluan
Proses Produksi
KELUAR
MENU
Penutup
Pre-treatment system
Sistem Produksi
Post-treatment system
EVALUASI
Jelaskan proses pre-treatment, sistem produksi, dan post produksi biodiesel

## Slide 172
Dr. Ratna Dewi Kusumaningtyas, ST., MT., dkk. Fakultas Teknik Universitas Negeri Semarang © 2019
MEDIA PEMBELAJARAN DAN EVALUASI
PROSES PRODUKSI BIODIESEL
TERIMA KASIH TELAH MENGGUNAKAN MEDIA INI
Anda yakin akan keluar?
Kembali ke Menu
Ya, Keluar