ABSTRAK

Dimas Agung Elfiant,  Pengaruh Pemasangan Dua CDI Terhadap Tegangan output CDI dan Konsumsi Bahan Bakar, 2010

Pembakaran dalam ruang bakar motor adalah hal yang sangat menentukan besarnya   tenaga   yang   dihasilkan   motor   tersebut.   Salah   satu   faktor   yang mempengaruhi pembakaran agar terjadi pembakaran yang sempurna adalah sistem pengapian  yang  baik.  Salah  satu  sistem  pengapian  pada  sepeda  motor  adalah sistem   pengapian   magnet   dengan   CDI   (capasitive discharge ignition). Sistem pengapian pada mesin Honda MEGA PRO menggunakan sistem pengapian CDI. Komponen-komponen sistem pengapian antara lain baterai, unit CDI, pembangkit pulsa  pengapian,  koil  pengapian  dan  busi.  Baterai  berfungsi  sebagai  sumber tegangan,   pembangkit   pulsa   (pulser)   digunakan   untuk   sensor   waktu pengapian.  Pulser  ini  memberi  sinyal  berdasarkan  putaran  magnet.  Sinyal  itu dikirim ke CDI, arus CDI menuju  koil  kemudian  menuju busi dan mengeluarkan api. Unit CDI mengatur  pengapian  secara  elektronik.  Koil  berfungsi  menaikkan  tegangan  dan busi  berfungsi  untuk  membakar  campuran  bahan  bakar  dan  udara  dalam  ruang bakar.

Penelitian menggunakan pendekatan studi eksperimen, yaitu suatu metode yang menggunakan variabel yang selanjutnya dikontrol dan dilihat pengaruhnya terhadap suatu perlakukan. Penelitian ini  yang diambil  berupa  data  tegangan  output  CDI  yang  dihasilkan,  dan  waktu  yang dibutuhkan  untuk  menghabiskan  per  5 ml  bahan  bakar.  Pengukuran  konsumsi bahan   bakar   dan   tegangan   output   didasarkan   atas   besarnya   putaran   mesin. Pengukuran putaran mesin yang digunakan dalam penelitian adalah (1500, 2500, 3500, 4500, dan 5500) rpm. Perbedaan penggunaan jumlah CDI yang dipasang  akan  berpengaruh  pada  mesin, diantara  pengaruh  itu  antara  lain  tegangan  yang  keluar  dari  unit  CDI  dan konsumsi  bahan  bakar  pada  mesin  tersebut.