ABSTRAK

Fauzi, Annas.2010.Uji Keandalan Pengaman Gangguan Petir JTT Pada Jaringan

Transmisi Jawa – Bali di Gardu Induk Ungaran.Tugas Akhir,D3 Teknik Elektro

Fakultas Teknik Universitas Negeri Semarang. Drs. Subiyanto, M.T

Kata kunci : Keandalan, Pengaman Gangguan Petir JTT.

Surja  petir  merupakan  faktor yang sangat berbahaya yang dapat

merusakan perangkat distribusi didalam GI. Peralatan  –  peralatan tersebut

sangatlah vital  karena  apabila terjadi kerusakan maka distribusipun akan

terganaggu disamping biaya pembelian alat yang sangat mahal. Untuk menggatasi

hal tersebut PLN telah memasang peralatan – peralatan penangkal petir pada GI.

Dalam penelitian ini di bahas mengenai bagaimana memproteksi peralatan

Jaringan Tegangan Transmisi (150 kV) yang terdapat pada GITET 500 kV

Ungaran wilayah kerja PT PLN ( Persero ) Unit Pelayanan Transmisi Semarang

dari gangguan petir dengan menggunakan koordinasi 3 (tiga) jenis pengaman

yaitu Arrester, Kawat Petir (Kawat  Tanah), dan Arching Horn.

Data  –  data penelitian diperoleh melalui penelitian di GITET 500kV

Ungaran. Langkahnya melalui metode wawancara, dokumentasi, dan pengujian.

Pengaman gangguan petir yang terdapat pada jaringan tegangan tinggi

pada jaringan transmisi Jawa  –  Bali dapat mengatasi gangguan petir dengan

menggunakan sistem koordinasi 3 ( tiga ) buah alat yaitu kawat petir  (overhead

groundwire),  arching horn  (sela batang), dan Arrester. Dengan  demikian

pengaman gangguan petir pada GI 150 KV Ungaran andal untuk melindungi GI

dari bahaya petir